APS : Máquinas Elétricas: Motor de Indução 2

Nome:____________________________________________________________________

- Um motor de indução de 460V, 50 hp, 60Hz, 4 polos, ligado em Y tem um escorregamento de 3,8% a plena    carga quando opera a 60Hz e 460V. O circuito por fase é:

R1=0,3630 Ω R2=0,1892 Ω

X1=0,4620 Ω X2=0,4620 Ω

XM=33,0 Ω

- Qual é a corrente de partida direta (Fig. 1. (a)) ? ILpartida =A

Fig. 1. (a)

- Colocando uma impedância (linha de transmissão) entre o barramento infinito (rede) e o motor de valor      Z = 0,35 +0,25j Ω por fase (Fig. 1. (b)). Qual será a corrente de partida? Qual será a tensão (de linha) nos terminais do motor?  ILpartida = A, Vlinha = V

Fig. 1. (b)

- Se um autotransformador ideal de 1,4:1 for ligado entre a linha de transmissão e o motor (Fig. 1.(c)). Qual será a corrente de partida vista desde a linha de transmissão (lado de alta tensão)? Qual será a tensão (de linha) no final da linha de transmissão (no lado de alta tensão do autransformador)? (sugestão: referir as impedâncias do motor no lado de alta tensão usando a relação de transformação) Ipartida = ,  Vlinha =

Fig. 1. (c)

- Um motor de indução de 460V, 100Hp, quatro polos, ligado em Delta, 60Hz tem um escorregamento a plena carga de 5% e uma eficiência de 92% e um fator de potência de 0,87 atrasado. Na partida direta o motor desenvolve 1,8 vezes o torque nominal e consome 7 vezes a corrente nominal (à tensão nominal (V1=460 V)), observe a Fig. 2. (a). Nessas condições, calcule:

- A corrente de partida do motor.  Ip = 819 A

Fig 2. (a). Partida direta do motor

Se a partida desse motor for realizada a partir de um autotransformador abaixador ideal, conforme o esquema mostrado na Figura (Fig. 2. (b)).

Fig 2. (b) Partida do motor com autotransformador

Nessas novas condições, calcule:

- A tensão aplicada ao motor (V2) para reduzir o torque de partida (item a) até que seja igual ao torque nominal do motor (Fig. 2. (b)) ? V2 = 343 V

- Qual é a corrente de partida (Ip2) para a tensão V2 obtida? Ip2 = 610 A

- Se considerarmos que a tensão V2 é obtida com um autotransformador ligado a uma fonte externa, como mostra a figura abaixo (Fig. 2. (c)) cuja a relação de transformação coincide com V1: V2.  Qual é a corrente de partida consumida pela fonte externa (IF) com esta redução de tensão (V2) no motor.

IF = 455 A

Fig 2. (c)