ANÁLISE SINÓTICA DA PRESSÃO REDUZIDA AO NÍVEL MÉDIO DO MAR

Objetivo deste experimento:

Reduzir a pressão observada em várias estações ao nível médio do mar.

Plotar a pressão reduzida ao NMM e o vento em algumas localidades.

Fazer uma análise sinótica para o campo de pressão.

Introdução

Medidas de pressão e vento realizadas no nível da estação

Nas estações meteorológicas, as variáveis meteorológicas são observadas frequentemente. Nas estações convencionais da rede do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), as medidas são feitas às 00, 12 e 18 UTC. As estações automáticas normalmente medem a cada hora.

A pressão atmosférica diminui com a altitude. Nos primeiros quilômetros mais próximos da superfície, podemos utilizar o valor de decréscimo de 500 hPa a cada 5 km. Assim, a pressão atmosférica lida na estação deve ser reduzida ao nível médio do mar para ser plotada numa carta de superfície.

Os ventos são vetores e, portanto, possuem intensidade e sentido. Em meteorologia, plotamos de onde o vento vem. Na carta de superfície, os ventos são plotados em cada estação utilizando a convenção da rosa dos ventos (veja a figura mais abaixo), sem nenhuma alteração devido à altitude da estação.

INSTRUÇÕES

Nesta experiência vamos fazer estas reduções da pressão para estações localizadas em diferentes altitudes e plotar o vento aproximando seu sentido do seu ponto Cardeal, Colateral ou Sub-colateral mais próximo.

Planilha de dados para redução da pressão ao NMM

| Estação no. | Altitude (m) | Correção (hPa) | Pressão estação (hPa) | PRNMM (hPa) | V (m/s) | Dir (o) | Dir (ponto mais próximo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 20,0 | 1004,0 | 1024,0 | 11 | 315 | NW |
| 2 | 0 |  | 1024,0 |  | 15 | 225 |  |
| 3 | 0 |  | 1012,0 |  | 8 | 340 |  |
| 4 | 150 |  | 1017,0 |  | 3 | 320 |  |
| 5 | 0 |  | 1016,0 |  | 7 | 45 |  |
| 6 | 610 |  | 967,0 |  | 4 | 360 |  |
| 7 | 925 |  | 935,5 |  | 5 | 200 |  |
| 8 | 0 |  | 1016,0 |  | 7 | 20 |  |
| 9 | 350 |  | 997,0 |  | 2 | 90 |  |
| 10 | 540 |  | 970,0 |  | 5 | 200 |  |
| 11 | 450 |  | 979,0 |  | 9 | 70 |  |
| 12 | 1170 |  | 907,0 |  | 7 | 135 |  |
| 13 | 0 | 0,0 | 1016,0 | 1016,0 | 3 | 70 | ENE |

Plotar na figura a seguir o vento e a PRNMM da seguinte forma:

| Vento de 3 m/s de ENE na estação 13 e PRNMM de 1016,0 hPa (colocar os 3 últimos dígitos) |  |
| --- | --- |

Na própria figura, faça a análise das isóbaras (1012 a 1032 hPa, a cada 4 hPa). Esta análise é parecida com curvas de nível, ou seja, as isóbaras não podem se cruzar.

A análise sinótica do CPTEC para América do Sul e vizinhanças é mostrada na figura a seguir (o retângulo amarelo é aproximadamente a área acima):