(APE-1) + Bônus 0,20 Prova 1: Resolvido na aula.

- Para o Relé apresentado na figur a abaixo. N= 600; lnucleo =360mm; lar = 1,5mm ( cada entreferro Usar a curva de chapa de Aço-Silicio.. A área transversal é 2cm x 3cm. Se a corrente no enrolamento é 4,5A. Determine a densidade de fluxo (B) no núcleo do material usando qualquer método.

Resp: B nucleo = 1,09 [T], Hnucleo =263[A-e/m ] (Aproximadamente)

2) O circuito magnético da figura abaixo possui uma permeabilidade magnética relativa de 1200. Desprezando o efeito das perdas de dispersão e espraiamento. Todas as dimensões estão em centímetros e a área magnética tem uma seção quadrada. Determine a densidade de fluxo no entreferro. A profundidade é 2 cm.

Resposta: Bar = 1,034 [T]