Eletricidade e Magnetismo I (Lab.)

Prof. Elmer Cari

Aluno:										No. USP:

Aluno:										No. USP:

Aluno:										No. USP:

Aluno:										No. USP:

Objetivo: O objetivo desta aula é verificar a tolerância nas medidas de resistências e o uso do protoboard.

PRÁTICA LABORATORIAL 01

- Faça a leitura de cada resistor, presente na bancada,e anote na tabela 1 o valor nominal, tolerância e a potência dissipada

| Resistor | Valor Nominal | Tolerância | Potência(w) |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 |  |  |  |
| R2 |  |  |  |
| R3 |  |  |  |
| R4 |  |  |  |
| R5 |  |  |  |

Tabela 1

- Meça, com a ajuda do ohmímetro digital, o valor de cada resistor presente na bancada. Compare os valores medidos (Vm) com os valores nominais (Vn). Calcule o desvio percentual do valor do resistor e registre-o na tabela 2.

| Valor medido Ohmímetro digital (Vm) | Vnominal | ∆R |
| --- | --- | --- |

Tabela 2

Questões:

4) Determinar a seqüência de cores para os resistores disponíveis no quadro abaixo:.

10kΩ± 5%: 390 kΩ ± 10%: 5,6 Ω ±2%: 710 Ω ± 1%: 0,82 Ω ± 2%: 8,2 Ω ± 1%:

Questão:

As tolerâncias das resistências ficaram dentro do esperado? Por quê?

5) Medindo a resistência de uma lâmpada

- Meça a resistência da lâmpada antes de montar a figura do circuito da figura 2 usando o ohmímetro.

Rinicio =

figura 2.: Medindo a lâmpada.

- Monte o circuito da figura 2 e usando uma fonte em corrente contínua. Meça a corrente que passa pela lâmpada para cinco valores de tensão entre 0 e 10V (de 2V em 2V) e calcule a resistência para cada situação.

| V | I | R | Potência |
| --- | --- | --- | --- |
| 2V |  |  |  |
| 4V |  |  |  |
| 6V |  |  |  |
| 8V |  |  |  |
| 10V |  |  |  |
| 20V |  |  |  |
| 30V |  |  |  |

C) Retire a lâmpada do circuito e meça novamente o valor da resistência com o ohmímetro.

Rfinal =

Questão: Os valores das resistências da tabela acima ficaram próximas ou não? Justifique.