SEL393- Laboratório de Instrumentação Eletrônica I

Laboratório 1a – Amplificadores Básicos com Amplificadores Operacionais

O objetivo do laboratório 1a é a familiarização com o “Kit educacional ME3000 – Módule 2” da Dream Catcher e a observação do desempenho de amplificadores básicos com amplificadores operacionais.

Utilizando o kit ME3000 - M2 e o roteiro experimental “Laboratorio 1a - ME3000 Practical Op-Amp Circuits  - v.1.32” implemente:

  - O amplificador inversor com op amp.

  - O amplificador somador inversor com op amp.

  - O amplificador não inversor com op amp.

  - O circuito com buffer para avaliar a sua influência no efeito de carga.

  - O amplificador inversor do kit ME3000 - M2 utiliza um op amp 741. Considerando um entrada senoidal de 1V de pico neste amplificador e que o valor tipico do slew rate (SR) deste op amp é 0,5 X 106 V/s, determine experimentalmente a frequência máxima do sinal de entrada que causa distorção por exceder o SR e compare com o valor teórico.

A fig. 2.1 mostra a resposta em frequência do op amp 741 em malha aberta e fechada.

Fig. 2.1 – Resposta em Frequência do op amp 741

  - Obtenha em simulação a curva da fig. 2.1 utilizando um amplificador inversor com ganho em dB igual à 0, 20, 40, 60, 80 e 100 implementado com dois dos seguintes op amps: UA741, LF351, LM158, LT1022 e TL081.

  - Compare os resultados da frequência de transição (fT) medida na simulação com os de datasheet para os dois amp ops escolhidos no item 2.1.

# Text boxes

1.   Kits Educacionais

2.   Simulação em LTSpice

Amplificador Inversor