SEL393- Laboratório de Instrumentação Eletrônica I

Laboratório 1b - Amplificadores Diferenciais

O objetivo das práticas do laboratório 1 é a familiarização com o “Kit educacional ME3000 – Módule 2” da Dream Catcher através da comparação de desempenho de amplificadores diferenciais básicos e de instrumentação.

  - Utilize o roteiro experimental “Laboratorio 1b - ME3000 Practical Op-Amp Circuits” e o referido kit e implemente um amplificador diferencial básico.

  - Implemente amplificadores diferenciais (básico e de instrumentação) com ganho de 20 dB, conforme tabela abaixo. Comente sobre o desempenho dos circuitos com relação à CMRR.

Experimento A:  Amplificador diferencial básico implementado em protoboard com o op amp LF351 ou TL081 e amplficador de instrumentação implementado em protoboard com o INA114.

OBS: Na implementação do amplificador inversor para a medida de Ad uitlize o mesmo op amp do amplificador diferencial básico.

Experimento B:  Amplificador diferencial básico (implementado em protoboard com o op amp LF351 ou TL081 e amplficador de instrumentação implementado em protoboard com o INA118.

OBS: Na implementação do amplificador inversor para a medida de Ad uitlize o mesmo op amp do amplificador diferencial básico.

Tabela 1 – Experimento a ser implementado

| Bancada | Experimento |
| --- | --- |
| 1 | A |
| 2 | B |
| 3 | A |
| 4 | B |
| 5 | A |
| 6 | B |
| 7 | A |
| 8 | B |

3.1) Simule o amplificador diferencial básico implementado no item 2.1. Meça em simulação a CMRR desse amplificador nas frequências de 60Hz, 1KHz, 10KHz e 100KHz.  Compare os valores da CMRR medida em simulação utilizando os Amp Op UA741, LF351, LM158, LT1022 e TL081 e SEL315 (desenvolvido pelos alunos de graduação na disciplina SEL310 – Circuitos Eletrônicos III).

3.2) Simule o amplificador de instrumentação implementado no item 2.1. Meça em simulação a CMRR desse amplificador nas frequências de 60Hz, 1KHz, 10KHz e 100KHz.  Compare os valores da CMRR medida em simulação utilizando os amplificadores de instrumentação INA114 e INA118.

# Text boxes

1.   Kits Educacionais

2.   Implementação em Protoboard

Amplificadores Diferenciais

3.   Simulação em LTSpice

Amplificadores Diferenciais