SEL393 – Laboratório de Instrumentação Eletrônica I

### Escola de Engenharia de São Carlos - USP

### Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação

Laboratório 3 – Filtro Ativo Rejeita Faixa

Implemente em um protoboard um filtro rejeita banda de ordem 2 com a  topologia Twin T, frequência central de 10KHz e Ao=1,5, conforme figura 1.1.  Utilize C=10nF.

Fig. 1.1 – Circuito rejeita banda com topologia Twin T

Parâmetros do Circuito Rejeita Banda com Topologia Twin T

a)	Determine a frequência intermediária fm,  o ganho Ao e o fator de qualidade Qi e compare com os valores teóricos.

Simule o circuito da fig. 1.1.

a) 	Determine a frequência intermediária (fm),  o ganho na banda de passagem (Ao) e o fator de qualidade (Q) e compare com os valores teóricos.

b)   	Verifique a influência de diferentes amplificadores operacionais na resposta do filtro utilizando na simulação o 741, o LT1022 e o TL081.

Carter B, Mancini R. Op Amps for Everyone, In: Active Filter Design Techniques, Chapter 16, Newnes, 2009.

# Text boxes

1.  Implementação em Protoboard

2.  Simulação no LTSpice

3.  Referências Bibliográficas