SEL0318 - Laboratório de Circuitos Eletrônicos III

Em várias aplicações da eletrônica analógica surge a necessidade de um circuito capaz de calcular o produto entre dois sinais. Exemplos podem ser encontrados em aplicações de áudio para confecções de compressores ou em aplicações de telecomunicações, como a modulação AM sem portadora, a detecção de fase e o deslocamento de frequência ou até mesmo em instrumentação quando há a necessidade se obter um amplificador de tensão controlado por tensão.

Para aplicações em baixa frequência o uso de amplificadores Log e AntiLog pode cumprir muito bem o papel de cálculo de produtos de sinais analógicos. Para frequências mais altas, esses amplificadores são muito lentos e uma solução mais sofisticada deve ser utilizada.

A célula de Gilbert, também conhecida como amplificador de transcondutância variável, é um circuito cascode bastante complexo capaz de efetuar a multiplicação analógica com bastante qualidade. Esse circuito exige um fino balanço entre seus quatro ramos diferenciais e as fontes de corrente controladas por tensão, além de níveis de tensão pequenos em suas entradas, o que além de sua complexidade irá tornar complicado o estudo prático desse tipo de circuito. Sendo assim, o circuito será estudado apenas em simulação.

Simule o circuito da Fig. 1.1, uma célula de Gilbert implementada com transistores de sinal BC548. Este circuito possui 4 entradas e 2 saídas. Cada par de entrada (in0 e in1, in2 e in3) deverá possuir uma diferença de tensão, correspondente aos dois sinais de entrada V1 e V2 (Fig, 1.2). Essa diferença poderá ser obtida pela saída de um amplificador diferencial ou com um circuito de polarização de baixa impedância. Para fins desta simulação a Fig. 1.2 ilustra como as entradas do circuito deverão ser montadas no simulador.

O resultado da multiplicação pode ser obtido pela diferença entre os nós out1 e out2, o que na prática é realizado com um amplificador diferencial. Para fins de simulação o resultado da multiplicação poderá ser obtido pela diferença direta das duas saídas, gerada por uma fonte BV (fonte arbitrária), como ilustrada na Fig. 1.3.

O circuito funciona como multiplicador analógico para tensões pequenas, menores ou próximas à tensão térmica do transístor bipolar, aproximadamente 25mV. O resultado dessa multiplicação será multiplicado por uma constante bastante elevada, sendo que com tensões de algumas dezenas de milivolts em cada entrada o amplificador irá excursionar entre seus limites.

Fig. 1.1 - Multiplicador Analógico

Fig. 1.2 - Entradas do multiplicador analógico

Fig. 1.3 - Saída do multiplicador analógico

-	Sinal V1 entre in0 e in1:  fonte DC variando entre 0 e 20mV com passo de 2mV.

-	Sinal V2 entre in2 e in3:  senóide de 1KHz e amplitude de pico 40mV.

- Plote a família de curvas no domínio do tempo na saída Vproduto.

- Determine a constante K de amplificação considerando que Vproduto = KV1.V2

- Gere na saida do multiplicador um sinal de 1V de amplitude e 1KHz.  Determine a distorção harmônica total (THD) utilizando o comando .four e plote o espectro de frequências.

-	Sinal V1 entre in0 e in1:  rampa linear variando de 0 a 20mV com tempo de subida igual ao tempo de simulação.

-	Sinal V2 entre in2 e in3:  senóide de 1KHz e amplitude 40mV.

- Plote a saida Vproduto

O circuito pode operar como um dobrador de frequência ou um quadrador de tensão.

OBS: Lembrar que sen2(wt) = [1-cos2wt}/2

-	Nas entradas V1 e V2 aplique sinais senoidais iguais de amplitude 20mV e 1khz e plote a saída Vproduto.

1)	Trace a FFT da saída.

2)	Compare o espectro de frequências após o multiplicador com o espectro do sinal de entrada.

Algumas das importantes aplicações deste tipo de circuito são a modulação em amplitude com portadora suprimida e o batimento de frequências.

-	Sinal V1 entre in0 e in1 (modulante): senóide de 1khz e 20mV.

-	Sinal V2 entre in2 e in3 (portadora): senóide de 100khz e 20mV.

- Plote a resposta do circuito no tempo e o espectro de frequências do sinal na saída.

-	Sinal V1 entre in0 e in1 (modulante): ondas senoidais, triangulares, rampas e ondas quadradas com amplitudes baixas (sempre menores que 40mV).

-	Sinal V2 entre in2 e in3 (portadora): senóide de 100khz e 30mV.

- Visualize a modulação para esses tipos de entrada.

-	Sinal V1 entre in0 e in1: senóide de 150khz e 20mV de amplitude.

-	Sinal V2 entre in2 e in3: senóide de 100khz e 20mV de amplitude.

OBS: Lembrar que cos(w1t)cos(w2t) = ½ [cos(w1-w2)t + cos(w1+w2)t]

- Plote a resposta do circuito no tempo e o espectro de frequências do sinal na saída.

Uma outra aplicação importante deste circuito é a realização da detecção de fase entre dois sinais com amplitude muito maior que 25mV. Para dois sinais de mesma frequência será gerado na saída um sinal com nível médio proporcional à diferença de fase de ambos. Com isto podem-se construir circuitos sincronizadores PLL (phase locked loop) usados em uma infinidade de aplicações essenciais à eletrônica moderna.

-	Sinal V2 entre in2 e in3: senoidal de 2V de amplitude, 1khz e fase 0.

-	Sinal V1 entre in0 e in1: senoidal de 2V de amplitude, 1khz e fase determinada por um parâmetro a variado entre 0 e 1800 com passo de 300.

- Plote a família de curvas na saída.

- Mostre como a diferença de fase entre os sinais da entrada é detectada na saída do multiplicador.

2.1)	Porque surge um nível DC na saída para duas entradas iguais?

2.2)	 Supondo que a saída seja puramente o produto dos dois sinais de entrada vezes uma constante, calcule o valor dessa constante.

2.3)	Quais as principais componentes do espectro de frequências e como elas se relacionam com as frequências originais? Cite uma aplicação desta técnica em telecomunicações.

2.4)   O uso de multiplicadores de tensão no ramo de realimentação de amplificadores operacionais permite a concepção de circuitos divisores analógicos e que realizam o cálculo da raiz quadrada. As Fig. 1.4 e 1.5 ilustram esses circuitos utilizando fontes de tensão arbitrária (BV) para simular os multiplicadores e simplificar a análise. Os circuitos irão funcionar adequadamente dentro da faixa de operação dos amplificadores e para valores distantes de 0V.

Fig. 1.4 - Divisor Analógico

Fig. 1.5 - Circuito analógico para cálculo de Raiz Quadrada

O divisor tem duas entradas, Vx e Vz, sendo que sua saída irá indicar a razão entre Vx e Vz.

O circuito para cálculo de raiz quadrada tem como entrada somente Vz e sua saída indicará a raiz quadrada deste valor.

a)	Utilizando o circuito da Fig. 1.4 calcule as seguinte divisões utilizando o multiplicador analógico e uma calculadora: 34/89, 231/24, 47/120, 1300/560, 1800/360 e 17/7. Edite uma tabela para descrever os resultados obtidos contendo uma coluna sobre o erro percentual.

b)	Utilizando o circuito da Fig. 1.5 calcule as seguinte raízes quadradas utilizando o multiplicador analógico e uma calculadora: sqrt 132, sqrt 81, sqrt 256, sqrt 23, sqrt 47 e sqrt 120.  Edite uma tabela para descrever os resultados obtidos contendo uma coluna sobre o erro percentual.

# Text boxes

Laboratório 11 – Multiplicador Analógico

1.   Simulação em LTSpice

Amplificador de Tensão Controlado por Tensão

Procedimento  1

Procedimento  2

Quadrador de Tensão ou Dobrador de Frequência

Modulação em Amplitude com Portadora Suprimida

ou

Procedimento 1

Procedimento 2

Misturador de Frequência

ou

Detecção de Fase entre Dois Sinais

ou

2.   Questionário

Quadrador de Tensão ou Dobrador de Frequência

Misturador de Frequência

ou