SEL318 - Laboratório de Circuitos Eletrônicos III

O equalizador Baxandall estudado anteriormente pode ser bastante útil para um ajuste de graves e agudos em pré-amplificadores de áudio, principalmente devido a sua simplicidade. A principal desvantagem daquela topologia é a sua pouca versatilidade pois ele funciona para graves e agudos. O que ocorre caso se deseje um ajuste mais fino, por exemplo, a cada oitava?

O Equalizador Paramétrico é uma solução extremamente elegante para a necessidade de equalização e amplificação em áudio. Montado com várias células, cada uma sintonizada para uma faixa de frequência, este tipo de equalizador fornece ganho simétrico com o ajuste de um potenciômetro, podendo ser sintonizado para qualquer banda dentro da resposta dos componentes ativos.

Além do estudo do filtro básico ou paramétrico, será analisado o Circuito Girador, um simulador de indutâncias de alto valor à partir de um operacional, resistores e capacitores, muito útil para elaboração de filtros com frequências de corte baixas. O equalizador aqui descrito será montado de forma independente para várias faixas, sendo que o sistema completo pode ser implementado como uma das opções de projeto final desta disciplina.

Implemente o circuito da Fig.2.1 utilizando o amplificador operacional de sua preferência e Z1 como um resistor de 2.2kΩ.

Fig. 2.1 - Filtro Paramétrico

1.1) 	Aplique um sinal senoidal de 1kHz e baixa amplitude na entrada do filtro e verifique como se comporta o ganho do circuito em função da posição do potenciômetro. Meça o máximo e o mínimo ganho.

1.2) 	Aplique um sinal musical na entrada do circuito. Ligue sua saída na entrada do estágio de potência e verifique o seu comportamento.

1.3) 	Use como Z1 um resistor de 1.8kΩ em série com o girador da Fig.2.2. Aplique um sinal senoidal de 100Hz, 1kHz e 10kHz e verifique na saída do filtro os máximos e mínimos ganhos.

Fig. 2.2 - Circuito Girador

1.4) 	Aplique o sinal de musica na entrada do circuito. Ligue sua saída na entrada do estágio de potência e verifique o seu comportamento, de preferência utilizando uma música com muitos graves (Ex.: música eletrônica).

1.5) 	Use para Z1 um resistor de 2.2kΩ em série com um capacitor de 15nF. Aplique um sinal senoidal de 100Hz, 1kHz e 10kHz e verifique na saída do filtro os máximos e mínimos ganhos.

1.6) 	Aplique um sinal de música na entrada do circuito. Ligue sua saída na entrada do estágio de potência e verifique o seu comportamento, de preferência utilizando uma música com muitos agudos (Ex.: música clássica – Inverno de Vivaldi).

Um filtro paramétrico de passa faixa pode ser implementado com a associação de um resistor, um capacitor e um girador em série, ou somente do capacitor e girador caso deseje-se obter um fator de qualidade maior.

1.7)	Use Z1 como a associação em série de um resistor de 1.2kΩ, um capacitor de 27nF e o girador da fig.2.2. Aplique novamente um sinal senoidal de 100Hz, 1kHz e 10kHz e verifique na saída do filtro os máximos e mínimos ganhos.

1.8) 	Aplique o sinal de musica na entrada do circuito, ligue sua saída na entrada do estágio de potência e verifique o seu comportamento, de preferência utilizando uma música com muitos médios (Ex.: pop com vocal).

2.1) 	Simule o circuito da Fig.2.1  para o caso onde Z1  é um resistor de 2.2KΩ. Aplique um sinal dc em sua entrada e plote em análise .OP a tensão de saída em função da variação do potenciômetro.

2.2)	Plote a família de curvas da resposta em frequência do circuito variando a posição do potenciômetro.

2.2) 	Substitua Z1 por um resistor de 2.2kΩ e um indutor de 1mH, o maior valor comercial disponível no laboratório. Plote a família de curvas da resposta em frequência do circuito variando a posição do potenciômetro.

2.3)	 Simule o circuito da Fig. 2.1  para o caso onde Z1 é um resistor de 2.2kΩ em série com um capacitor de 15nF. Plote a família de curvas da resposta em frequência do circuito variando a posição do potenciômetro.

2.4) 	No circuito da Fig. 2.2 em análise .AC simule o circuito na faixa de áudio e meça a impedância vista pela entrada em função da frequência.

2.5)	Simule um resistor de valor R1 em série com um indutor ideal de valor R1R2C1 e compare a sua impedância de entrada em função da frequência com a do girador.

2.6) 	Use Z1 como um resistor de 1.8kΩ em série com o girador e plote a família de curvas da resposta em frequência do circuito variando a posição do potenciômetro.

2.7) 	Use Z1 como um resistor de 1.2kΩ em série com o capacitor de 27nF e o girador e plote a família de curvas da resposta em frequência do circuito variando a posição do potenciômetro.

3.1) 	O circuito da Fig. 2.1 ilustra a unidade básica de um filtro paramétrico, um amplificador não inversor, com ganho ajustável pelo potenciômetro. O valor máximo e mínimo desse ganho são determinados pela impedância genérica vista pelo tap central do potenciômetro. Deduza ou pesquise a equação que relaciona o ganho entre entrada e saída do amplificador, com os resistores R1 e R2, a posição do potenciômetro e a magnitude da impedância Z1. Suponha primeiramente que a impedância Z1 é puramente resistiva.

3.2) 	Qual o máximo ganho que pode ser obtido com a excursão do potenciômetro? E qual o mínimo ganho? Qual relação matemática o máximo ganho apresenta com o mínimo ganho?

3.3) 	O que pode ocorrer caso a impedância Z1 seja variável com a frequência?

3.4) 	Como o circuito se comporta quando Z1 é resistivo ?

3.5)	Como o circuito se comporta quando  Z1 é resistivo e capacitivo?

3.6) 	Utilizando-se o indutor é possível implementar o filtro passa baixa paramétrico (Fig. 2.3). Explique porque mesmo com o maior valor de indutor disponível no laboratório o filtro não servirá para equalizar áudio.

Fig. 2.3 - Filtro Passa-Baixa Paramétrico com indutor de 1mH

Ao se implementar um filtro paramétrico para a faixa de áudio surge a necessidade do uso de indutores muito grandes, o que torna inviável a construção do circuito. O circuito girador permite com o uso de amplificador operacional, capacitores e resistores, simular um indutor aterrado de alto valor sendo enxergado por sua entrada, o que se aplica perfeitamente a este caso. Este indutor irá surgir em série com uma impedância de alto valor e apenas irá funcionar na faixa de operação do operacional, o que não trará problemas para processamento de pequenos sinais de áudio, mas inviabiliza seu uso para várias outras aplicações (exemplo, circuitos com indutores com corrente elevada). O circuito girador é ilustrado na Fig. 2.2.

3.7) 	Pesquise sobre o circuito equivalente do girador (Fig. 2.4) mostrando por que L=RLRC.

Fig. 2.4 – Girador e circuito equivalente

3.8) 	Como o circuito da Fig. 2.1 se comporta com o uso do resistor de 1.8kΩ e do girador associados? Como ele pode ser utilizado em áudio?

3.9) 	Para qual frequência pode-se obter o máximo ganho ? Como essa frequência se relaciona com os valores de capacitância e indutância?

3.10)  Opcional

A associação de várias impedâncias sintonizadas para várias frequências e ajustadas pelo mesmo número de potenciômetros permite a realização de um equalizador paramétrico para o número de faixas de frequências desejadas, de forma extremamente versátil e personalizável. A Fig. 2.5 ilustra uma associação de três impedâncias diversas.

Fig. 2.5 - Equalizador Paramétrico

Projete as impedâncias Z1, Z2 e Z3 como filtros passa faixa, de modo a se obter um equalizador para as frequências de 100h z, 1khz e 10khz com máximo ganho de 15db aproximadamente para cada frequência.

OBS: Consultar o livro “Small Signal Audio Design” do Douglas Self.

# Text boxes

Laboratório 2 – Equalizador Paramétrico

1.   Implementação em Protoboard

Filtro Paramétrico

Amplificador de Ganho Variável

Controle de Graves

Controle de Agudos

Controle de Médios

2. Simulação no LTSpice

Filtro Paramétrico

Ganho Variável

Controle de Graves

Controle de Agudos

Girador

3.   Questionário

Filtro Paramétrico

Girador

=