Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação

# SEL 384 – Laboratório de Sistemas Digitais I

# PRÁTICA Nº11

“Dispositivos de Lógica Programável Complexa (FPGA - “Field Programmable Gate Array”) - PWM/Servo-motor”

1. Objetivos:

- Projeto e síntese de circuitos em dispositivo FPGA utilizando o esquemático do Quartus II;

- Projeto e implementação de circuitos para controle de um servo-motor por PWM

2. Material utilizado:

- Kit de desenvolvimento com CPLD da ALTERA

- Servo-motor

3. Introdução:

Um modulador de largura de pulso (PWM) é uma forma comum de geração de saídas analógicas a partir de um componente digital. O PWM substitui um conversor digital-para-analógico (DAC), o qual gera saída analógica (corrente ou tensão) proporcional à entrada digital. Como o nome indica, um PWM gera uma série de pulsos digitais de tensão ou corrente constante com larguras de pulsos, ou duty-cycles, que são proporcionais à intensidade do sinal analógico pretendido. A série de pulsos modulados pode ser convertida a uma voltagem analógica com um filtro passa-baixa, mas isto é normalmente desnecessário.

A Figura 1 mostra um típico sinal analógico e a representação PWM digital. Em geral, um sinal analógico tem uma amplitude máxima, uma amplitude mínima, e muitos níveis no meio. Em contraste, o PWM só tem dois níveis: máximo e mínimo.

Figura 1. Sinal analógico e modulação por largura de pulso equivalente

Para converter do analógico para o digital, o sinal analógico primeiro é amostrado numa freqüência portadora. Por um dado período de amostragem, a área sob o sinal analógico se iguala à área sob o pulso PWM. O princípio chave por trás do PWM é que um pulso curto em máxima amplitude tem a energia equivalente a um sinal analógico contínuo na menor amplitude. Esta simples equação determina a frequência de amostragem requerida por um circuito PWM:

FSAMPLE = 2 * FRANGE

onde FSAMPLE é a taxa na qual o sinal analógico é amostrado e FRANGE é a máxima freqüência do sinal analógico a ser reproduzido pelo PWM. O próximo passo é gerar o clock para controlar a granularidade do PWM. A equação seguinte determina a frequência do PWM:

FPWM = 2 * FRANGE * R

onde FPWM  é a frequência de clock do bloco PWM, e R é a resolução. A resolução é tipicamente um multiplo de 2N (onde N = número de bits nas palavras de fluxo de dados digitais)

As três aplicações mais comums para PWMs são driver de LED, áudio e controle de motores. Além destas, também temos:

■Luz

●Controle de intensidade de brilho de LED para economizar energia

●Intensidade de back-light de displays

●Mistura de cores em LED tri-color

■Som

●Reprodução de áudio

●Mensagens de aviso audíveis

●Efeitos de som e de toques de chamada

●Tons e cliques de teclados

■Movimento

●Motores

- Vibrores de telefones

- Feedback de controle de videogames

- Vibrações de alerta para controles

- Controle de ventoinhas de refrigeramento

- Feedback de teclados

●Servos

- Controle analógico de tensão

- Controle Digital de pulsos

A Figura 2 mostra alguns exemplos de aplicação de PWM no controle de dispositivos analógicos.

Figura 2. Circuitos para converter o sinal PWM para luz, som e movimento

O modulador de largura de pulso (ou gerador PWM) na Figura 3 requer apenas metade da lógica do que um projeto convencional de dois contadores. Com a ajuda da lógica extra, um contador síncrono crescente/decrescente com carga paralela pode codificar a informação no duty-cycle de um sinal de amplitude e freqüência de trabalho constantes.

Figura 3. Circuitos gerador de PWM

O Flip-flop alterna seu estado sempre que o contador atinge o seu valor máximo, fazendo com que o contador conte alternadamente para cima e depois para baixo a partir de um valor pré-carregado. Se carregar o contador com um valor P, então a duração do período de contagem decrescente é P+1 períodos de clock, e a duração do período de contagem crescente é 2N-P períodos de clock. O período de alternância do flip-flop é a soma dos dois períodos, 2N+1 períodos de clock. Este período é independente do valor pré-carregado P.

Consequentemente, a saída do flip-flop é o sinal de PWM desejado. O período é constante, e o seu tempo em nível alto é proporcional a P+1. Desta forma, temos as seguintes expressões relativas ao sinal de saída do PWM:

■Duty-cycle+ = (P+1)/(2N+1)

■Duty-cycle- = (2N-P)/(2N+1)

■FOUTPUT = FPWM/(2N+1)

4. Procedimento Experimental:

4.1 Utilizando a ferramenta QUARTUS II, escolhendo o dispositivo CPLD de acordo com o kit utilizado, projete os seguintes circuitos:

a) Gerador de Clock de 1kHz (Contador divisor por 50000)

b) Circuito eliminador de ruídos Debouncer (MAX6816)

c) Contador Crescente/Decrescente com entradas de Clock separadas (74193)

d) Gerador de PWM de 4 bits

4.2 Teste o Gerador PWM integrando todos componentes implementados, ligando na saída do PWM um LED e verificando o seu funcionamento por meio do osciloscópio. Anote os seguintes dados:

a) Duty-cycle+ máximo:

b) Duty-cycle+ mínimo:

c) Duty-cycle- máximo:

d) Duty-cycle- mínimo:

e) FOUTPUT:

Compare os valores obtidos com os valores teóricos esperados.

4.3 Preencha a tabela abaixo:

| P | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VRMS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VMED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Analise o funcionamento do gerador PWM através de um gráfico de VRMS e VMED em função de P, apresentado as suas respectivas equações em função de P. Não se esqueça de anotar VOUTPUT (pico a pico). Discuta os resultados.

4.4 Considerando que um servo-motor seja controlado por meio de um pulso PWM com freqüência de 50Hz e Duty-cycle+ entre 1ms e 2ms, modifique o gerador PWM implementado no item 4.1 para que trabalhe com n=8 bits e seja capaz de controlar um servo-motor. Apresente as equações para determinar, em função de P, N e FOUTPUT:

a) FPWM:

b) P máximo:

c) Duty-cycle+ máximo:

d) P mínimo:

c) Duty-cycle+ mínimo:

5. Bibliografia:

- Site da ALTERA

- Fregni, E. & Saraiva, A.M., “Engenharia do Projeto Lógico Digital”, Ed. Edgard Blücher Ltda.

- Tocci, J. R. , “Sistemas Digitais- Princípios e Aplicações

NOME:_____________________________________________________NUSP__________________

NOME:_____________________________________________________NUSP__________________

  - Apresente o diagrama esquemático completo do projeto.

  - Apresente:

Teórico			Experimental

a) Duty-cycle+ máximo:	__________________	_______________________

b) Duty-cycle+ mínimo:	__________________	_______________________

c) Duty-cycle- máximo: 	__________________	_______________________

d) Duty-cycle- mínimo:	__________________	_______________________

e) FOUTPUT:		__________________	_______________________

| P | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VRMS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VMED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - a) FPWM:

b) P máximo:

c) Duty-cycle+ máximo:

d) P mínimo:

c) Duty-cycle+ mínimo: