Transformadores Trifásicos

(APE4) Bônus + 0,20 Prova 1

- Para o transformador trifásico cujos dados de placa são:

Potência Nominal = 10MVA;

Relação de Transformação: 110kV - 7,2 kV, ligação Δ –Y.

Foram feitos ensaios cujos resultados estão mostrados na tabela abaixo.

|  | Ensaio em Circuito Aberto | Ensaio em Curto Circuito |
| --- | --- | --- |
| Tensão linha | 7,2[kV] | 13,2[kV] |
| Corrente linha | 16[A] | 52,5[A] |
| Potência trifásica | 72[kW] | 80,0[kW] |

- Desenhe o circuito equivalente trifásico vista do primário.

- Desenhe o circuito equivalente trifásico vista do secundário.

- Calcule a regulação de tensão (em %) e a eficiência para:

c.1) 100%Plena carga, fator de potência 0,8 indutivo;

c.2) 75% de plena carga , fator de potência 0,8 indutivo;

c.3) 50% de plena carga , fator de potência 0,8 indutivo;

c.4) 25% de plena carga , fator de potência 0,8 indutivo;

d) Plote a regulação e a eficiência do item c em função da corrente de carga.

Entrega: Próxima aula apenas no início do horário da aula.

Observação: A folha entregue não será devolvida. Portanto, sugere-se tirar uma cópia antes de entregar ao Professor.

- Respostas:

b)Resposta:

c)