UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS

DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA E SANEAMENTO

# 4a Aula Prática – SHS – 401 – Hidráulica

## Assunto: Vertedor de Soleira Espessa

1 – OBJETIVOS

Estudar o funcionamento de um vertedor de soleira espessa, com arredondamento a montante.

Realizar sua aferição e comparar o seu comportamento com o previsto na norma inglesa 3680.

2 – FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Considerando como hipóteses simplificadoras escoamento permanente, líquido incompressível, distribuição hidrostática de pressões, distribuição uniforme de velocidades, paralelismo dos filetes sobre a soleira do vertedor de forma a se estabelecer em alguma seção da soleira a altura crítica, a aplicação da equação de energia juntamente com a equação da Conservação da Massa, ao escoamento sobre a soleira, conduz a uma fórmula para determinação da vazão Q.

Figura 1

Considerando-se o esquema da figura 1, as energias correspondentes às seções 1 e 2 são expressas por:

(1)

(2)

Na hipótese  de que as perdas de carga entre as seções 1 e 2 sejam desprezíveis, tem-se v12 / 2g+h=v22 /2g+y = H, energia referida ao plano horizontal que passa pela soleira do vertedor (energia específica) ou usando a continuidade,

(3)

Para uma vazão constante, a equação (3) tem sua representação gráfica mostrada na Figura 2. A energia específica H passa por um valor mínimo, para uma profundidade denominada profundidade crítica  yc. Derivando-se a expressão (3) em relação a y e igualando-se a zero, obtém-se:

(4)

Da equação (3) pode-se então tirar:

(5)

A equação (3) na condição crítica, explicitada em relação à vazão, é:

(6)

De (5) e (6), pode-se escrever:

(7)

Que é uma fórmula teórica para o cálculo de Q, desprezando-se as perdas. O valor real da vazão pode ser obtido de (7) pela introdução de um coeficiente de descarga Cd <1. A equação (7) fica, para g=9,81 m/s2:

(8)

Com H dado em (3)

Figura 2 – Gráfico H x Y para Q = Cet

3 – INSTALAÇÕES DISPONÍVEIS

A montagem consta de:

- Vertedor triangular, alimentado por um reservatório de nível constante, como medidor de vazão.

- Piezômetros no vertedor triangular.

- Canal retangular horizontal com 0,41 m de largura.

- Soleira espessa com largura B=0,41m, altura (z = 0,23m e comprimento L =0,40m.

- Ponta limnimétrica para medição de profundidade h, a montante da soleira como na Figura 1.

Figura 3 – Vertedor de soleira espessa, com arredondamento a montante.

4 – PROCEDIMENTO PRÁTICO

a . Estabelecer uma vazão Q em regime permanente.

b . Ler a carga no vertedor triangular, para posterior determinação da vazão.

c . Ler a profundidade h, imediatamente a montante da soleira, como mostra a Figura 1.

d . Repetir os procedimentos (a) e (c) para cinco outros diferentes valores de vazão.

5 – RESULTADOS EXPERIMENTAIS

As vazões escolhidas devem proporcionar sempre a ocorrência de profundidade crítica sobre a soleira. Os valores de h devem satisfazer à condição:

ou

Para cada par de valores (Q, h) deverão ser calculados:

a . a velocidade de aproximação:

b . a carga específica:

c . o valor experimental de Cd :

d . o valor de Cd proposto pela norma inglesa 3680: onde

e . representar, em uma figura, os conjuntos de pares de pontos: (Cd= 1, h); (Cdexp, h) e (CdBS3680, h)

f . estabelecer uma expressão do tipo Cd=AhB para os dados experimentais obtidos.

(Dados Vertedor triangular 		   ((			Dados Vertedor de Soleira espessa						     (

| Medição | Hi | Hf | Q | h | h+(Z | B | V1 | H | Cdexp | X | Cd BS 3680 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Equação do vertedor triangular (     Q(m3 / s) e H(m).

O valor do “zero”do vertedor é Hi=0,993 m.