Processamento Digital de Imagens de Satélite: Realce e Classificação

Aumento de linear de contraste (stretch):

O objetivo do stretch é redistribuir os valores dos pixels da imagem de baixo contraste aplicando uma função linear que irá espalhar os valores mínimos e máximos da imagem para o intervalo de 0-255 níveis de cinza (em imagens de 8 bits). O resultado é uma imagem com maior nitidez em razão da maior variação de tonalidades de cinza. O stretch é aplicando como procedimento prévio a geração de composições coloridas utilizando filtros RDG (Red, Green e Blue).

No ILWIS: Para visualizar o histograma de cada banda: Operations > Statistics > Histogram Para aplicar o Stretch: Operations > Image Processing > Stretch

| Imagem (1985) | Mínimo | Máximo |
| --- | --- | --- |

| Imagem (2010) | Mínimo | Máximo |
| --- | --- | --- |

Composição colorida RGB:

As composições coloridas RGB (Red, Green e Blue) permitem combinar bandas multiespectrais ou multitemporais gerando imagens coloridas em cor real ou em falsa cor.

Processo aditivo na geração de cores

Para a geração de composições coloridas RGB: Operations > Image Processing > Color Composite.

Classificação de imagens:

O objetivo das técnicas de classificação consiste em associar os pixels ou grupos de pixels presentes na imagem a uma determinada classe de uso da terra ou cobertura vegetal. Existem diversas formas de realização esta associação. Uma das formas mais tradicionais é conhecida como classificação supervisionada, onde o analista seleciona ao sistema amostras de treinamento que são representativas das classes a serem mapeadas. Por meio de parâmetros normalmente estatísticos, as amostras selecionadas são utilizadas como padrão de comparação aos demais pixels ou regiões da imagem para decidir a qual classe pertencem.

O primeiro passo na classificação supervisionada consiste em definir as classes a serem mapeadas. Em seguida, amostras representativas de cada classe são selecionadas (normalmente mais de 100 pixels). Por fim, adota-se um classificador para decidir qual classe cada pixel da imagem pertence.

Criando uma Legenda: File > Create > Domain... Domain Name: uso Type: Class. Ok. // Para adicionar as classes: Edit > Add Item... Adicione as classes a serem mapeadas. Para selecionar as cores, na janela do domínio: File > Open Representation.

Criando um espaço multiespectral: Na janela principal do ILWIS: File > Create > MapList... Selecione as imagens com realce.

Criando um arquivo de amostragem: File > Create > Sample Set... Sample Set Name: Domain: selecione o domínio que foi criado na etapa anterior. Map List: selecione o MapList que foi criado na etapa anterior. Ok. Display Options, selecione a composição colorida 5R4G3B: Faça a seleção de amostras e analise a estatística de cada classe. Para visualizar a dispersão das amostras: Edit > Feature Space... Escolha as bandas do canal vermelho e infravermelho próximo para visualizar o gráfico.

Para classificar a imagem: Operations > Image Processing > Classify. Sample Set: arquivo de amostras coletadas na etapa anterior Classification Method: Maximum Likehood Output Raster Map:

OBS. Um dos classificadores supervisionados mais tradicionais utilizados em sensoriamento remoto é o da máxima verossimilhança (MaxVer). O MaxVer é um classificador paramétrico que classifica a imagem considerando a  ponderação das distância entre a média dos níveis digitais de cada classe definida na classificação. Os parâmetros estatísticos utilizados são representados pelo vetor de média e pela matriz de covariância que descreve a variabilidade das classes. O algoritmo parte do princípio que todas as amostras selecionadas possuem distribuição normal ou próxima da normal e que a probabilidade de um determinado pixel i pertencer classe j depende de sua posição na função de densidade de probabilidade construído a partir dos parâmetros estatísticos da amostragem. Para que as amostras sejam estatisticamente significativas, um número relativamente grande de amostras - normalmente mais que 100 são selecionadas para cada classe.

Suavizando as altas freqüências “Salt and Pepper”: Operations > Image Processing > Filter Raster map: Filter Type: Majority Desabilite a opção Predefined Mantenha o arranjo de janela 3 x 3. Output Raster Map: Domain:

Para combinas dois mapas temáticos de datas diferentes: Operations > Raster Operations > Cross