SEL393 – Laboratório de Instrumentação Eletrônica I

Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação

Laboratório 6 - Oscilador Senoidal com Ponte de Wien

Neste laboratório serão avaliados em simulação osciladores senoidais utilizando ponte de WIEN. A primieria topologia utiliza um oscilador com resistores lineares na malha de realimentação negativa (sem controle automático de ganho - CAG) para se verificar a dificuldade de estabilização da oscilação e conseqüente necessidade de utilização do CAG. A segunda topologia utiliza um CAG com diodos para o controle e estabilização da oscilação.

a)	No circuito da Fig. 6.1 observe o sinal em vs, durante um intervalo de tempo de 5ms, para os valores de RA e RB mostrados na Tabela 1. Utilize o comando uic do LTSpice para simular a energização do circuito quando é ligado.

Fig. 6.1 - Oscilador com Ponte de Wien sem CAG

Tabela 6.1

| Simulação | RA (Ω) | RB Ω) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10K | 19k |
| 2 | 10k | 20k |
| 3 | 10k | 21k |

b)	Comente os resultados obtidos.

a)	No circuito da Fig. 6.2 observe o sinal em vs, durante um intervalo de tempo de 12ms.

Utilize os op amps LM741, LF351 e LT1022 e os diodos 1N4148 (silício)  e 2N914 (germânio). Utilize o comando uic do LTSpice para simular a energização do circuito quando é ligado.

b)	Verifique o erro relativo entre a freqüência teórica e a medida.

Fig. 6.2 - Oscilador com Ponte de Wien com CAG

# Text boxes

Simulação em LT SPice

Oscilador com Ponte de Wien sem CAG

vs

Oscilador com Ponte de Wien com CAG

Protoboard

vs