Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação

# SEL 455 – Laboratório  de Sistemas Digitais

Profa. Luiza Maria Romeiro Codá

PRÁTICA Nº1

### “INTRODUÇAO AOS CIRCUITOS LOGICOS BASICOS”

- Objetivos:

- Aprender a interpretar as especificações contidas nos manuais dos fabricantes de circuitos lógicos.

- Identificar a representação analógica referente a cada estado binário.

2. 	Lista de Material

CI : 7410

Painel lógico, cabos de ligações, voltímetro.

Observação: informações sobre os CIs estão na pasta Componentes.

- Procedimento Experimental:

  - Reconhecimento do CI:

Escolher um dos CIs da família TTL acima e que utilize transistor bipolar, ou seja, não seja L, LS ou S.e responder as questões a seguir em relação a ele:

Nome do CI:

Constituição interna do CI (em relação ao número de portas lógicas e número de entradas de cada porta):

Função lógica do CI (expressão lógica da saída em função das entradas):

Símbolo:

  - Levantamento das características elétricas do CI:

2.1 Medir as características elétricas de uma das portas do CI 7410 com os equipamentos de medidas da figura 1, como mostram as Figuras 2, 3, 4 e 5 e anotar na Tabela I (folha de respostas).

Finalizar o preenchimento da Tabela I obtendo os valores teóricos das especificações do fabricante contidas na área de trabalho, na pasta “COMPONENTES” na sub pasta “TTL”.

2.2 Comparar os valores obtidos verificando se encontram de acordo com a faixa especificada pelo fabricante para níveis altos e baixos, e discutir sobre esses resultados.

Figura 1  Medida de VoH  em  uma porta NAND.

Figura 2 Medida de VoL  em uma porta NAND.

Figura 3  Circuito para a medida de IiH em uma porta NAND.

Figura 4 Circuito para a medida de IiL em uma porta NAND.

  - Tabela Verdade do CI:

Utilizando os valores obtidos na Tabela I, e medindo os valores de tensões das entradas, monte a tabela verdade do CI com medidas em Volts e anotar na Tabela II(folha de respostas). Comparar com a tabela verdade de níveis lógicos (tabela teórica) anotando na tabela III . Discutir sobre esses resultados. Verifique se esses valores são compatíveis com a faixa especificada pelo fabricante para nível alto e baixo.

- Questões:

  - Explique o que significa os termos Vcc, VoH , VoL, ViH, ViL, IiH, IiL, IoH, IoL

  - O que é fan-out?

  - O que é lógica positiva ?

- Bibliografia:

- Tocci, J. R. , “Sistemas Digitais- Princípios e Aplicações” Ed. Prentice Hall do Brasil

- Roteiro de Teoria e Prática do Módulo Digital Avançado 8810  DATAPOOL.

Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação

# SEL 455 – Lab. de Sistemas Digitais

Profa. Luiza Maria Romeiro Codá

NOTA:

FOLHA DE RESPOSTAS: PRÁTICA Nº1

### “INTRODUÇAO AOS CIRCUITOS LOGICOS BASICOS”

TURMA:                              DATA:

NOMES:                                                                                                       Nº USP

  - Reconhecimento do CI:

Nome do CI:

Constituição interna do CI :

Função lógica do CI :

Símbolo:

3.2 Levantamento das características elétricas do CI:

Tabela I

| Características | Teóricas | Medidas |
| --- | --- | --- |
|  | Mínimo Típico Máximo |  |
| Vcc (V) |  |  |
| VoH (V) |  |  |
| VoL(V) |  |  |
| IiH |  |  |
| IiL |  |  |

Discussão dos resultados da tabela I:

  - Tabela Verdade do CI:

Tabela II                                                     		Tabela III

| A(Volts) | B(Volts) | C(Volts) | S(volts) |
| --- | --- | --- | --- |

| A | B | C | S |
| --- | --- | --- | --- |

Discussão dos resultados: