# CATETERISMO VESICAL DE DEMORA DO CLIENTE FEMININO

# (02 PESSOAS)

# 1. Objetivos: Promover o esvaziamento da bexiga, monitorizar débito urinário, preparo cirúrgico.

2.Profissionais habilitados para execução do procedimento:

- Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.

# 3. Materiais:

# Bandeja contendo:

- 01 Pacote estéril de cateterismo vesical (cuba rim, 01 pinça Pean, 3 bolas de algodão,  cuba redonda pequena);

- 01 Campo fenestrado;

- 01 Sonda Foley (duas vias) de calibre adequado ao cliente (usualmente de 12Fr a 14Fr);

- 01 Bolsa coletora sistema fechado;

- Solução anti-séptica aquosa de PVPI ou solução de Clorexidina 2%;

- 01 Pacote de gaze estéril;

- 01 Agulha 25 x 8;

- 01 Seringa de 10 ml;

- 02 Ampolas de 10 ml de água destilada;

- Recipiente com bolas de algodão embebido em álcool 70%;

- 01 par de luvas de procedimento estéril;

- Fita hipoalergênica para fixação do cateter (evitar esparadrapo);

- Material para higiene íntima (toalha de banho, luvas de procedimento, sabão líquido, bacia com água morna e comadre);

# Biombos.

4.Técnica:

- Higienizar as mãos;

- Explicar o procedimento e a finalidade à cliente;

- Reunir todo o material na bandeja e colocar sobre a mesa de cabeceira;

- Proteger a unidade da cliente com biombos;

- Encaminhar a paciente para higienização íntima no banheiro com água morna e sabonete. Caso a paciente esteja acamada, calçar as luvas de procedimento e realizar a higiene íntima no leito;

- Colocar a cliente em posição ginecológica, expondo apenas os genitais;

- Realizar a desinfecção das ampolas de água destilada com algodão embebido em álcool 70%, deixando-as sobre a mesa de cabeceira;

- Colocar o pacote estéril de cateterismo vesical sobre o colchão, entre as pernas da cliente;

- Utilizando técnica asséptica, abrir o pacote de cateterismo próximo à região exposta;

- Abrir a embalagem da sonda vesical, da seringa, do pacote de gazes, da bolsa coletora e do campo fenestrado, colocando-os no campo estéril;

- Umedecer as bolas de algodão, que estão na cuba redonda, com solução aquosa de PVPI ou Clorexidina 2%;

- Abrir o pacote de luvas estéril e calçá-las mantendo o papel sobre o leito para poder desprezar as bolas de algodão após o uso.

- Pegar a seringa, conectar a agulha e solicitar ao seu auxiliar que abra a ampola de água destilada e segure-a para que você aspire o conteúdo sem contaminar. Retire o ar, desconecte a agulha da seringa e conecte a via do balonete da sonda (válvula de inflação);

- Efetuar o teste do balonete da sonda injetando 10 ml de água destilada ou outro volume conforme as instruções do fabricante, se o balonete inflar como pretendido, retirar o líquido e manter a seringa conectada ao cateter;

- Conectar a sonda ao coletor (sistema de drenagem fechado);

- Verificar se o tubo de drenagem da bolsa coletora está fechado;

- Pegar as gazes estéreis e solicitar ao seu auxiliar que umedeça as gazes com água destilada da outra ampola. Umedeça a ponta da sonda e deixe-a protegida dentro da cuba rim;

- Pegar o campo fenestrado, desdobrá-lo com a abertura para baixo e colocar sobre o períneo da cliente, expondo os grandes e pequenos lábios;

- Usando uma pinça na mão dominante estéril, pegar uma bola de algodão umedecida na solução;

- Com os dedos indicador e polegar da mão não dominante abrir os pequenos lábios, levantando suavemente para o alto para expor o meato urinário. Esta mão deve ficar expondo a região até o término da inserção da sonda.

- Com a bola de algodão embebida em solução, proceder a anti-sepsia da região: meato urinário e vestíbulo vaginal em movimento único, no sentido antero-posterior; Desprezar a bola de algodão na embalagem  da luva sem passar por cima do campo estéril para evitar respingar.

- Pinçar a segunda bola de algodão umedecida e proceder a anti-sepsia do pequeno lábio direito ;

- Pinçar a terceira bola de algodão umedecida e proceder a anti-sepsia do pequeno lábio esquerdo ;

- Após a anti-sepsia descartar a pinça longe do campo;

- Com o polegar e o primeiro dedo da mão dominante, pegar a sonda (que está umedecida na gaze) a uma distância aproximada de 3,0 a 5,0cm da ponta e enrolar a extremidade da sonda na mão;

- Pedir a cliente para relaxar, respirar lenta e profundamente e encorajá-la a continuar a respirar dessa forma até que a sonda esteja inserida;

- Introduzir a sonda pelo meato uretral, cerca de 5,0 a 7,5 cm, ou até que a urina flua;

- Ao retornar urina, introduzir aproximadamente mais 5,0 cm da sonda;

- Se houver resistência, interromper o procedimento por alguns segundos, encorajando a cliente a continuar respirando lenta e profundamente;

- Após introduzir a sonda e obter o retorno de urina, retirar a mão que estava expondo a região uretral e segurar firmemente a sonda;

- Injetar a água destilada que está na seringa na via do balonete;

- Tracionar a sonda delicadamente até obter resistência;

- Fixar a sonda na face interna da coxa com a fita hipoalergênica, sem tracionar, permitindo livre movimentação dos membros inferiores;

- Recolher o material usado e colocá-lo na bandeja;

- Colocar a bolsa coletora na parte inferior da cama da cliente do mesmo lado em que foi fixada a sonda vesical, abaixo do nível da bexiga, e observar o volume drenado e as características da diurese;

- Retirar as luvas e higienizar as mãos;

- Identificar a bolsa coletora com data, hora, nº da sonda utilizada, volume injetado no balão, nome do executor da técnica;

- Reposicionar a cliente com conforto e arrumar a roupa de cama;

- Levar o material para sala de materiais contaminados e desprezar no recipiente apropriado;

- Higienizar as mãos;

- Realizar a anotação do procedimento realizado, quantidade e características da urina, e eventuais intercorrências.

REFERÊNCIAS:

POTTER, P. A.; PERRY, A. G. Fundamentos de enfermagem. 7 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 1480p.

PERRY, A. G.; POTTER, P. A. Guia completo de procedimentos e competências de enfermagem. 7 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 640p.

Procedimento revisado em outubro de 2010 por MHCaliri, Rosicler, Fernanda e Luciana -