UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS

# DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

ELETRÔNICA DE POTÊNCIA

(Prof. Azauri A. de Oliveira Júnior)

LISTA DE EXERCÍCIOS SOBRE CHOPPERS

- No chopper de um quadrante da figura 1, V=600V, Vc=200V, L=4mH e R=1,5(. O período de chaveamento do transistor é T=4000(s e o tempo que o mesmo fica ligado é ton=2500(s. Determine:

  - As tensão e corrente média de saída Vo e Io.

  - Os valores máximo e mínimo da corrente de saída.

  - Os valores rms do primeiro harmônico da tensão e corrente de saída.

- Repita o problema 1 para os seguintes dados: V=600V, Vc=200V, L=1mH, R=1,5(, T=4000(s e ton=2500(s.

- No chopper de um quadrante da figura 1, V=600V, Vc=350V, R=0,1(, T=1800(s, e L é grande o suficiente para que a corrente de saída possa ser considerada constante e livre de ondulações. Se a corrente de saída é Io = 100A:

  - Calcule o valor de ton.

  - Desenhe, em escala, as formas de onda de vo, io, iD e is.

- Repita o problema 1 para o chopper de dois quadrantes da figura 2.

- Repita o problema 2 para o chopper de dois quadrantes da figura 2.

- No chopper da figura 3, desenhe os sinais das bases dos quatro transistores para se obtenha as seguintes tensões médias na carga:

  - Vo=0,5V

  - Vo=0,25V

  - Vo=-0,5V

  - Vo=-0,25V

# Text boxes

Figura 1: Chopper de um quadrante

Figura 2: Chopper de dois quadrantes

Figura 3: Chopper de quatro quadrantes