# Prática 2 - Leis de Kirchoff

Objetivos: Verificar as Leis de Kirchoff. Verificar o comportamento de fontes reais com resistência interna, em especial suas condições de transferência de potência.

## Primeira parte:

Montamos uma ponte de Wheatstone como na Fig.1, com um potenciômetro (resistor variável) no lugar de R4.

Fig.1: Montagem da ponte de Wheatstone.

Este circuito foi inventado por Samuel Hunter Christie em 1883 e foi aperfeiçoado por Sir Charles Wheastone em 1843. A ponte está balanceada quando a corrente no galvanômetro (G) é zero (IG = 0). Resolvendo o circuito se verifica que a ponte está balanceada quando: R1R3 = R4R2

Medidas: O circuito foi montado com resistências nominais R1 = 150 (, R2 = 330 ( e R3 = 220 (. Tensão da fonte V = 10 V. Os valores das resistências medidas com o ohmímetro foram R1 = 150 (, R2 = 323 ( e R3 = 222 (, respectivamente. No lugar de R4 foi colocada uma resistência variável. Medimos a tensão no galvanômetro (VG) variando o valor de R4.

Resultados das medidas:

| R4 (() | VG (volts) |
| --- | --- |
| 50 | -1.36 |
| 75 | -0.68 |
| 100 | 0.09 |
| 150 | 0.83 |
| 200 | 1.54 |
| 300 | 2.55 |
| 400 | 3.23 |

Análise dos resultados:

a) Grafique VG vs R4. Determine o valor de R4 no qual VG = 0. Compare seu resultado com o valor teórico: R1R3 = R4R2, usando os valores medidos das resistências R1, R2 e R3.

b) compare graficamente a previsão teórica para a tensão no voltímetro G e os valores medidos experimentalmente.

Segunda parte

Montamos o circuito da Fig.2 onde a fonte de tensão é uma bateria à qual foi acoplada um resistência desconhecida (entre 1 Ω e 100 Ω) e ambas fazem o papel de uma fonte não ideal. Usamos um potenciômetro de resistência máxima de 100 Ω. O resistor de 4.7 Ω está presente para evitar que a resistência de total externa à fonte seja nula quando o potenciômetro estiver em seu valor mínimo.

Fig.2: Montagem para encontrar a resistência interna da fonte.

Medidas

Fonte: uma pilha de 1.58 V com uma resistência em série de Ri = 47 (. A resistência variável R é um potenciômetro de 1 a 100 (. O procedimento consiste em medir as tensão VR na resistência de 4.7 ( e a tensão no potenciômetro,  VPot.

Resultados

| VPot (volts) | VR (volts) |
| --- | --- |
| 0.970 | 0.050 |
| 0.823 | 0.066 |
| 0.785 | 0.069 |
| 0.703 | 0.076 |
| 0.596 | 0.086 |
| 0.485 | 0.096 |
| 0.426 | 0.101 |
| 0.283 | 0.114 |
| 0.264 | 0.115 |
| 0.463 | 0.098 |
| 1.04 | 0.047 |

Análise dos resultados

Monte uma tabela com os valores medidos de VPot e de VR, o valor da corrente I = VR/R, o valor da resistência de carga RC = VPot/I, a resistência externa a fonte Re = RC+ 4.7 ( e a potência P = Re·I2. Do máximo observado no gráfico de P vs Re determine o valor da resistência desconhecida Ri. Compare seu resultado com o valor nominal.

| VPot | VR | I | RC | Re | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Faça gráficos da: Potência total fornecida pela fonte, Potência dissipada dentro da fonte, Potência útil, dissipada fora da fonte e a Eficiência de transferência de potência (Fração da potência útil frente à potência total), todos como função da resitência externa a fonte. As definições destes parâmetros podem ser encontrados no capítulo 6 da antiga apostila da disciplina de Laboratório de Física 3, disponível em www.lef.ifsc.usp.br

Comente seus resultados.

Relatório

O Relatório pode ser individual ou em grupo. O format pode ser tipo texto ou tipo apresentação. O Relatório deverá conter título, nome do(s) autor(es), objetivo, uma brave introdução teórica, as medidas e o análise dos resultados. Coloque o arquivo com o relatório na plataforma edisciplinas da USP.

Bom trabalho !