Lista 2 – PEF5737

Questão 1: um oscilador mecânico de um grau de liberdade é caracterizado pela equação de movimento . Identificar no plano dos parâmetros de controle  as regiões de estabilidade e instabilidade e as transições que correspondem a instabilidade dinâmica, instabilidade estática e instabilidade elástica.

Questão 2: as equações de perturbação de uma solução básica são dadas por . Caracterizar a estabilidade Liapunov da solução básica e as trajetórias de fase nas vizinhanças da origem do plano , quando: