QUESTÕES PREPARATÓRIAS              30.03

1a Questão

A tabela 1 mostra um conjunto de características de 2 modelos de motores produzidos pela indústria de motores marítimos Wartsila. Um motor é usado para propulsão de petroleiros e o outro de porta contêineres.

Tabela 1

| Características | Petroleiros RT-flex82T e RTA82T | Porta Contêineres RT-flex82C e RTA82C |
| --- | --- | --- |
| Potência por cilindro (kW) | 4.520 | 4.520 |
| Potência (kW) | 27.120 – 40.680 | 27.120 – 54.240 |
| Rotação máxima (rpm) | 80 | 102 |
| Curso (mm) | 3.375 | 2.646 |
| Número de cilindros | 6 – 9 | 6 – 12 |
| Consumo específico em L1 (g/kWh) | 167 | 171 |

Considerando os dados desta tabela, responder os seguintes itens:

- Por que os motores RT-flex82C e RTA82C são construídos com até 12 cilindros e os RT-flex82T e RTA82T chegam apenas a 9 cilindros?

- O que explica a diferença de rotação dos motores?

- Qual dos motores opera com maior velocidade média do pistão?

- Qual dos motores tem maior eficiência térmica?

2a Questão

Deseja-se comparar o desempenho de dois motores Diesel, um de média rotação e outro de alta rotação, utilizando como modelo o ciclo padrão a ar.

Os dois motores têm a mesma pressão máxima e equivalentemente o mesmo calor admitido. O motor de media rotação tem ¾ do calor admitido a pressão constante.

- Construir os diagramas pV e Ts para os ciclos correspondentes aos motores. Considerar mesmas condições iniciais para os dois ciclos.

- Determinar qual dos ciclos é o mais eficiente.