Sel 0616 – Princípios de Comunicação

Série de Fourier

Cálculo de a0:

que é a equação genérica do valor médio de uma função f(t) qualquer.

Aproveitando a definição de valor médio como a relação entre a área apresentada pela função em um período e o valor do período, podemos ainda escrever:

Cálculo da an:

Cálculo da bn:

A apresentação da Série Trigonométrica de Fourier admite, ainda, duas simplificações, a saber:

1. Se a função f(t) for PAR, ou seja, f(t) = f(-t), então todos os termos de bn serão nulos e a decomposição da função só terá cossenos.

2. Se a função f(t) for ÍMPAR, ou seja, f(t) = -f(-t), então todos os termos an serão nulos e a decomposição da função só terá senos.

A partir de um exemplo numérico, vamos entender como chegar a uma série Trigonométrica de Fourier. Seja a seguinte função f(t):

Cálculo de a0:

Voltando ao gráfico de f(t)

Período = 4 s

Área = área 1º Retângulo + área do 2º Retângulo = (1-0) x 10 + (4-3) x 10 = 20

Assim

Pode-se observar no gráfico que f(t) é uma função par, já que qualquer que seja o valor de ‘t’ teremos f(t) = f(-t).

Desta forma os termos bn serão nulos.

Cálculo da a0:

Assim, substituindo os valores de todos os termos an é suficiente substituir os valores de n na expressão genérica:

Desta forma, a série resulta:

Análise Espectográfica

Estamos mais acostumados a analisar uma grandeza elétrica como função do tempo, ou seja, através de uma forma de onda. Nesse caso, dizemos que a variável independente utilizada foi o tempo e como normalmente as grandezas elétricas são funções contínuas no tempo, as formas de onda gráficas são como as que vimos acima., ou seja, cada valor de tempo está associado a um valor definida da função.

Mas nem só o tempo pode ser usado como variável independente na representação de grandezas elétricas. Muitos serão os casos em que a velocidade angular e a freqüência são as variáveis independentes mais indicadas.

Da mesma foram que um gráfico em função do tempo é chamado de forma de onda, um gráfico em função da velocidade angular ou da freqüência será chamado espectro.

Espectro de Amplitudes

Imagine que seja possível simbolizar simultaneamente, tanto a função f(t) como as componentes de sua série de Fourier.

Fundamental

Um observador colocado em frente ao plano formados pelos eixos de f e  verá o seguinte:

A partir desse gráfico, onde são mostrados o valor médio e os valores de pico das componentes harmônicas da função, surge o conceito do espectro de amplitudes, que realiza praticamente a mesma função, mas mostrando somente a amplitude máxima das componentes. O espectro de amplitudes da onda quadrada, junto com o espectro de fase (indicado pelo inversão do sinal da amplitude, ou seja, uma rotação de )  que estamos analisando é:

EXERCÍCIOS

1. A partir do sinal e1(t) dado a seguir:

Determinar a expressão de e1(t)

2. Dada a expressão

Determinar a forma de onda e os espectros de amplitude e de fase de ix(t).

3. Dado o espectro:

Determinar a expressão e a forma de onda de e0(t)

4. Dado

Determinar a forma de onda e o espectro de e(t).

# Text boxes

-5      -4       -3      -2       -1       0       1       2        3        4        5       6        t (s)

10

f

-5      -4       -3      -2       -1       0       1       2        3        4        5       6        t (s)

10

f

T

= área



f

ttt

t









3º. Harmônico

5º. Harmônico

f



f