Capítulo 4 - Questão Ilustrativa                  27/04

Foi realizado um ensaio em um banco de provas com um motor Diesel de média rotação turbocarregado, de acordo com a curva do propulsor. Os resultados do ensaio são apresentados na Tabela 1.

TABELA 1 RESULTADOS DE ENSAIO

| VARIÁVEL | CONDIÇÕES |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| Velocidade Média do Pistão (m/s) | 6,0 | 8,0 |
| Eficiência Mecânica | 0,84 | 0,90 |
| Consumo de Combustível kg/h) | mc | 2,25 mc |

A partir dos dados da tabela 1 propõe-se uma série de quesitos.

- Qual a relação entre os valores de pressão média efetiva no freio para os dois pontos do ensaio? E para os valores da pressão média efetiva indicada?

- Qual é a eficiência térmica para a condição 2, sabendo que para a condição 1 ela é 0,45?

- Qual a relação entre a eficiência volumétrica para os 2 pontos, sabendo que para a segunda condição a razão combustível-ar é 50% mais rica?

- Qual a relação entre o consumo específico de ar nos 2 pontos?