Segunda Prova           16/05

1a Questão

Uma análise comparativa entre dois motores Diesel de baixa rotação, turboalimentados, é feita usando como modelo o ciclo a ar.

Sabe-se que os motores têm mesmo tamanho de cilindro e mesma razão de compressão. Eles trabalham com diferentes pressões de admissão, mas com mesma temperatura de admissão.

A Figura 1 apresenta o diagrama p-V para os ciclos dos 2 motores.

Figura 1 Diagrama p V de 2 ciclos Diesel com mesma razão de compressão e diferentes pressões de admissão

- Esquematizar o diagrama T-s dos dois ciclos.

- Qual dos ciclos é o mais eficiente?

- Considerando os ciclos ideais combustível-ar correspondentes, qual apresenta maior eficiência térmica?

- Qual motor apresenta maior eficiência térmica?

2ª Questão

A Tabela 1 apresenta os resultados de ensaio em banco de provas de um Motor Diesel de média rotação, de 6 cilindros, turbocarregado, sem inter-resfriador

a) Sabendo-se que os pontos 1 e 2 correspondem a condições de um teste de propulsão marítima, determinar a rotação e potência no freio na condição 2?

b) Qual a relação entre a eficiência térmica nos testes 1 e 2?

c) Qual é o trabalho líquido por ciclo em cada cilindro do motor na condição 1?

d) Qual a relação entre o consumo específico de ar nos testes 1 e 2?

Tabela 1 Resultados de ensaio

| VARIÁVEL | CONDIÇÃO 1 | CONDIÇÃO 2 |
| --- | --- | --- |
| Rotação (rpm) | 400 |  |
| Potência no freio (kW) | 15.000 |  |
| (p.m.e)i (bar) | 16 | 23 |
| Consumo de Combustível (kg/h) | C1 | 1,4C1 |
| Pressão de Admissão (bar) | 2,5 | 2,8 |
| Eficiência Mecânica | 0,90 | 0,92 |
| Eficiência Volumétrica | 0,88 | 0,90 |

3ª Questão

O sistema propulsor de um navio porta contêineres é constituído por um motor de baixa rotação acoplado diretamente a um hélice de passo fixo. Para o projeto da instalação propulsora foi adotada uma margem de resistência de 21%.

Em condições médias de casco e mar, com calado de projeto, o navio deve se deslocar a uma velocidade de 20 nós com o motor fornecendo potência 30.000 kW à rotação de 105 rpm.

- Descrever um procedimento para determinar a rotação e a potência que o motor deve fornecer em prova de mar para o navio atingir a velocidade de 20 nós com deslocamento de projeto.

Como, na prova de mar realizada, o navio atingiu a velocidade de 20 nós com a rotação de 90 rpm, admitiu-se que o navio estava com calado parcial.

- Descrever um procedimento para determinar qual era o calado do navio na prova de mar

Observação: Sabe-se que a resistência ao avanço do navio, para uma dada velocidade, varia com o deslocamento de acordo com a seguinte relação: