APS8 : Conversão Eletromecânica de Energia

Motor de Indução

Nome:______________________________________

Um motor de indução de rotor bobinado de 208V, 15Hp, 60Hz, 4 pólos, ligado em Y tem as seguintes impedâncias por fase do circuito do motor

R1=0,220 Ω

R2=0,127 Ω

X1=0,430 Ω

X2=0,430 Ω

XM=15,0 Ω

Perdasmec = 300W; Perdas Núcleo = 200 W

Para um escorregamento de 0,05.

- Qual é a corrente de linha?

- Qual são as perdas no cobre no estator (PSCL)?

- Qual são as perdas no entreferro (PAG)?

- Qual é a potência convertida de elétrica para mecânica (Pconv)

- Qual é o torque induzido?

- Qual é o torque de carga

- Qual é a eficiência total

- Qual é a velocidade do motor em RPM e rad por seg?

- IL = 42,3∟-27,7° (considerando a tensão fase-neutro como referência).

- PSCL = 1180 W

- PAG = 12,54kW

- Pconv=11,92

- Tind=66,5N.m

- Tcarga=63,8N.m

- Eficiência=83,2%

- nm = 1710RMP ou 179 rad/s