Cinética de Processos Fermentativos

Variáveis Importantes

X = Biomassa, célula, massa celular

S1 = Substrato Limitante 1

S2 = Substrato Limitantes 2

......

P1 = Produto 1

P2 = Produto 2

.....

| Velocidade de produção da biomassa: | Velocidade de consumo do substrato S: | Velocidade de produção do produto P: |
| --- | --- | --- |
| Velocidade específica de produção de biomassa: | Velocidade específica de consumo do substrato S: | Velocidade específica de produção do produto P: |
| Relação Produto x Biomassa Produção associada: | Relação Produto x Biomassa Produção associada e não associada ao crescimento: | Relação Produto x Biomassa Produção não associada ao crescimento: |

Desenvolvimento da equação de velocidade específica de biomassa:

Da equação:   se construirmos um gráfico de   vs  tempo obteremos:

Ou seja, num gráfico ln(X/X0) vs tempo obtém-se uma reta com coeficiente angular igual à velocidade específica de formação de biomassa. No intervalo de tempo onde se consegue a maior inclinação da reta temos a velocidade máxima de crescimento microbiano , denominada fase exponencial de crescimento.

Balanço de Massa para um biorreator em modo batelada

Balanço de Massa de Biomassa

Como não entra nem sai biomassa:

Como:  então:   (Eq.1)

Balanço de Massa de Substrato

Como não entra nem sai substrato:

Como:

(Eq.2)

Balanço de Massa do Produto

Como não entra nem sai produto:

Como:  e , então:

(Eq. 3)

Equações do Balanço de Massa para Modo Batelada

(Eq.1)

(Eq.2)

(Eq. 3)

Equações Cinéticas : Limitação e Inibição

Equação de Monod

Estimativa Preliminar dos Parâmetros: (Excel)

Determinação de :

Obtém-se  construindo um gráfico , sendo o coeficiente linear igual a e o coeficiente angular igual a . Como conheço a velocidade máxima (coeficiente linear) calculo o Ks.

Simulação da Equação de Balanço de Massa (3 equações):   Matlab

Algoritmo Matlab

_______________________________________________ Arquivo batelada.m

% Simulação de Equações de Balanço para Reator Descontínuo (Batelada)

clear all

global mixmax ks alfa yxs yps kp

%parâmetros cinéticos empregados nos modelos

mixmax=0.25;

ks=0.03;

alfa=0.8;

kp=0.3;

% fatores de conversão empregados nos modelos

yxs=0.45;

yps=0.51;

% Condições iniciais das variáveis dependentes

x0=10;

s0=80;

p0=0;

% intervalo da variável independente, tempo

tspan=[0,20];

y0=[x0;s0;p0];

% Chamando a rotina Runge-Kutta 4/5 ordem para integrar y0 num tempo span

[t,xcn]=ode45('fbatelada',tspan,y0);

% Como a minha saída é a matriz xcn, preciso identificar as colunas

x=xcn(:,1);

s=xcn(:,2);

p=xcn(:,3);

%tx=[t,x];

%save ('c:\emerson\xx.txt','tx','-ASCII');

% montando os gráficos

subplot(221), plot(t,x)

title('X(g/L)');

subplot(222), plot(t,s)

title('S(g/L)');

subplot(223), plot(t,p)

title('P(g/L)');

______________________________________ arquivo fbatelada.m

function xcn = fbatelada (t,x)

global mixmax ks alfa yxs yps kp

% equações (modelos) cinéticas

mix=mixmax*(x(2)/(ks+x(2)))*(kp/(kp+x(3)));

mip=alfa*mix;

% equaçao para x (dx/dt)

if(x(2)<=0);

xcn(1,1)=0;

else

xcn(1,1)=mix*x(1);

end

% equaçao para s (ds/dt)

if(x(2)<=0);

xcn(2,1)=0;

else

xcn(2,1)=(-(1/yxs)*mix*x(1))-((1/yps)*mip*x(1));

end;

% equaçao para p (dp/dt)

xcn(3,1)=mip*x(1);

# Text boxes

Declínio

Lag

Adaptação

Exponencial

Linear

Estacionária

Velocidade

de

Acúmulo

Velocidade

de

Entrada

Velocidade

de Geração

ou Consumo

Velocidade

de

Saída

+

-

=