Terceira Prova           17/06

1ª Questão

Uma embarcação é utilizada para rebocar em alto mar plataformas de prospecção de petróleo. A instalação propulsora desta embarcação foi projetada para satisfazer o requisito de fornecer uma força de tração de 2.000 kN à velocidade 10 nós. Esta força corresponde a aproximadamente 4 vezes a resistência ao avanço do casco, para esta velocidade, em condições médias de casco e mar.

A instalação é constituída por 2 motores de média rotação, com rotação normal 14.000kW , à rotação  600 rpm, acoplados a um hélice de passo fixo que, na condição de projeto, opera na rotação 120 rpm, através de um redutor de razão de redução 5:1.

- Descrever o procedimento para determinar a máxima velocidade que a embarcação pode atingir em corrida livre, nas seguintes condições:

- Dois motores em operação;

- Ii) apenas um motor em operação.

- Caso fosse utilizado um hélice de passo controlável, seria possível atingir uma maior velocidade em corrida livre?

- Sabendo que, em uma dada condição, ocorreu avaria em um dos motores, descrever um procedimento para determinar qual a redução da força de tração na velocidade e 10 nós. Seria possível manter a mesma força numa velocidade mais baixa?

- Caso fosse utilizado um hélice de passo controlável, seria possível ter uma maior força de tração nesta condição? Que variação de passo deveria ser feita?

- Descrever o procedimento para determinar a força de tração que a embarcação pode fornecer a uma velocidade 12 nós. Caso fosse utilizado um hélice de passo controlável, seria possível aumentar a força de tração na velocidade de 12 nós?

Admitir conhecidas as curvas de resistência para o casco da embarcação, as curvas de empuxo e potência do hélice, bem como a região de operação do motor. Explicitar outras hipóteses que julgar necessárias para solução da questão.

2a Questão

O sistema propulsor de um barco pesqueiro é constituído por:

- um motor de 6 cilindros, 4 tempos, com ordem de ignição 1,5,3,4,2,6;

- um redutor de razão de redução 6:1;

- um hélice de passo fixo.

Na condição de arrasto o hélice opera a 250 rpm e absorve uma potência de 240 kW. Na condição de corrida livre o hélice absorve 210 kW a 300 rpm.

Sabe-se que as frequências naturais para os 2 primeiros modos de vibração vertical do navio são respectivamente de 1500 com e 3600 com.

Verificou-se a ocorrência de vibração vertical do casco tanto na condição de arrasto como em corrida livre.

- Deseja-se saber se isto era esperado. Esboçar as curvas dos modos de vibrar em relação à posição do navio

Um engenheiro sugeriu que a colocação de 2 massas excêntricas, de magnitude adequada, acopladas ao eixo de manivelas resolveria o problema de vibração

- Deseja-se saber se você concorda com esta sugestão.

3ª Questão

Um motor Diesel de 8 cilindros é utilizado para acionar um gerador a 1800 rpm. O motor tem ordem de ignição 1,6,2,5,8,3,7,4.

Um estudo de vibração torcional do sistema motor-gerador mostrou que a primeira frequência natural é 5400 ciclos por minuto referida à rotação do motor. Em uma primeira avaliação admitiu-se que a curva deste modo de vibração é linear e que o nó está entre o motor e o gerador.

- Deseja-se saber se existe perigo de vibração torcional do sistema.

Uma análise mais detalhada do problema, efetuada posteriormente, indicou que o nó da curva de vibração se encontrava próximo ao ponto médio do motor.

- Você considera que nesta condição existe perigo de vibração?