Terceira Prova           17/06

1ª Questão

Uma embarcação é utilizada para rebocar em alto mar plataformas de prospecção de petróleo. A instalação propulsora desta embarcação foi projetada para satisfazer o requisito de fornecer uma força de tração de 2.000 kN à velocidade 10 nós. Esta força corresponde a aproximadamente 4 vezes a resistência ao avanço do casco, para esta velocidade, em condições médias de casco e mar.

A instalação é constituída por 2 motores de média rotação, com rotação normal 14.000kW , à rotação  600 rpm, acoplados a um hélice de passo fixo que, na condição de projeto, opera na rotação 120 rpm, através de um redutor de razão de redução 5:1.

- Descrever o procedimento para determinar a máxima velocidade que a embarcação pode atingir em corrida livre, nas seguintes condições:

- Dois motores em operação;

- Ii) apenas um motor em operação.

- Caso fosse utilizado um hélice de passo controlável, seria possível atingir uma maior velocidade em corrida livre?

- Sabendo que, em uma dada condição, ocorreu avaria em um dos motores, descrever um procedimento para determinar qual a redução da força de tração na velocidade e 10 nós. Seria possível manter a mesma força numa velocidade mais baixa?

- Caso fosse utilizado um hélice de passo controlável, seria possível ter uma maior força de tração nesta condição? Que variação de passo deveria ser feita?

- Descrever o procedimento para determinar a força de tração que a embarcação pode fornecer a uma velocidade 12 nós. Caso fosse utilizado um hélice de passo controlável, seria possível aumentar a força de tração na velocidade de 12 nós?

Admitir conhecidas as curvas de resistência para o casco da embarcação, as curvas de empuxo e potência do hélice, bem como a região de operação do motor. Explicitar outras hipóteses que julgar necessárias para solução da questão.

2a Questão

O sistema propulsor de um barco pesqueiro é constituído por:

- um motor de 6 cilindros, 4 tempos, com ordem de ignição 1,5,3,4,2,6;

- um redutor de razão de redução 6:1;

- um hélice de passo fixo.

Na condição de arrasto o hélice opera a 250 rpm e absorve uma potência de 240 kW. Na condição de corrida livre o hélice absorve 210 kW a 300 rpm.

Sabe-se que as frequências naturais para os 2 primeiros modos de vibração vertical do navio são respectivamente de 1500 com e 3600 com.

Verificou-se a ocorrência de vibração vertical do casco tanto na condição de arrasto como em corrida livre.

- Deseja-se saber se isto era esperado. Esboçar as curvas dos modos de vibrar em relação à posição do navio

Um engenheiro sugeriu que a colocação de 2 massas excêntricas, de magnitude adequada, acopladas ao eixo de manivelas resolveria o problema de vibração

- Deseja-se saber se você concorda com esta sugestão.

RESOLUÇÃO

2ª QUESTÃO

Na condição de arrasto o hélice opera a 250 rpm e o motor a 1500 rpm.

Os esforços primários de inércia têm frequência 1500 c.p. m. e os secundários 3.000 c.p.m.

Como a primeira frequência natural de vibração vertical do navio é 1500 c.p.m., pode haver excitação de vibração.

Para ocorrer vibração é necessário verificar as outras duas condições necessárias:

- o motor tem forças e/ou momentos primários desbalanceados

- a posição do motor em relação à curva de vibração do primeiro modo é tal que haja introdução significativa de energia sobre o processo vibratório.

Não temos informação sobre a curva de vibrar, mas sabemos que haverá energia introduzida se:

- a amplitude linear de vibração Y(Xm) é diferente de zero quando há desbalanceamento de forças;

- a amplitude angular de vibração θ(Xm) é diferente de zero quando há desbalanceamento de momento

Vamos verificar o balanceamento do motor. Como ele é de 4 tempos e tem ordem de ignição 1,5,3,4,2,6, desenhamos o arranjo o eixo de manivelas:

αg  = 360x2/6   = 120 graus

O arranjo está mostrado na Figura 1. A Figura 2 mostra o diagrama de forças primárias e a Figura 3 mostra o diagrama de momentos primários, utilizando como referência o centro do primeiro cilindro. Para esta construção foi utilizado:

αI = αg

Verifica-se pela análise da Figura 2 que forças primárias estão balanceadas, mas os momentos primários têm resultante não nula. Portanto, o motor transmite esforços oscilatórios à estrutura do navio e pode ser a fonte da vibração.  a fonte de vibração do navio.

Para que ocorra a vibração o vale da curva do primeiro modo não deve estar na posição do moto,  ou seja,  θ(Xm) diferente de zero para o primeiro modo.

Figura 1  Arranjo das manivelas do motor

Figura 2 Diagrama vetorial das forças primárias

Figura 3 Diagrama vetorial dos momentos primários

Na condição de corrida livre o hélice opera a 300 rpm e o motor a 1800 rpm.

Os esforços primários de inércia têm frequência 1800 c.p. m. e os secundários 3.600 c.p.m.

Como a segunda frequência natural de vibração vertical do navio é 3600 c.p.m., pode haver excitação de vibração pelos esforços secundários.

Vamos verificar o balanceamento dos esforços secundários do motor.

A defasagem destes esforços é o dobro da defasagem das manivelas motor

αII = 2 αg´ = 240 graus

O diagrama vetorial das forças secundárias será simétrico ao das forças primárias em relação ao eixo vertical da figura. Portanto, as forças estão balanceadas.

Da mesma forma, o diagrama vetorial dos momentos secundários será simétrico ao dos momentos primários em relação ao eixo vertical da figura. Portanto os momentos secundários também estão desbalanceados e o motor transmite esforços oscilatórios à estrutura do navio e pode ser a fonte da vibração.  a fonte de vibração do navio.

Para que ocorra a vibração os vales da curva do segundo modo não devem estar na posição do moto,  ou seja,  θ(Xm) diferente de zero, também para o segundo modo.

3ª Questão

Um motor Diesel de 8 cilindros é utilizado para acionar um gerador a 1800 rpm. O motor tem ordem de ignição 1,6,2,5,8,3,7,4.

Um estudo de vibração torcional do sistema motor-gerador mostrou que a primeira frequência natural é 5400 ciclos por minuto referida à rotação do motor. Em uma primeira avaliação admitiu-se que a curva deste modo de vibração é linear e que o nó está entre o motor e o gerador.

- Deseja-se saber se existe perigo de vibração torcional do sistema.

Uma análise mais detalhada do problema, efetuada posteriormente, indicou que o nó da curva de vibração se encontrava próximo ao ponto médio do motor.

- Você considera que nesta condição existe perigo de vibração?

RESOLUÇÃO

Quando o motor opera a 1800 rpm o terceiro harmônico do torque tem frequência igual à frequência natural de vibração torcional. Para saber se causa vibração é necessário saber se introduz energia. Calcula-se, então, a energia introduzida:

EIj i = π Cj Σv Ali

Vamos construir o diagrama vetorial das amplitudes.

Se a curva é linear e o nó está fora do motor, podemos usar as relações abaixo para estimativa das amplitudes relativas.

A1+A8 = A2+A7 =A3+A6 = A4+A5                          (relação 1)

Para a construção do diagrama devemos tomar as defasagens do 3º harmônico (referenciado à velocidade angular do eixo), que é o triplo da defasagem das manivelas do motor, ou seja:

αg  = 360x2/8   = 90 graus

α3 = 3 αg´ = 270 graus

Para a construção usa-se a ordem de ignição: 1,6,2,5,8,3,7,4.

A Figura 4 mostra o diagrama vetorial das amplitudes de vibração nos cilindros do motor.

De acordo com a relação1, pode-se concluir que a resultante do diagrama tem resultante nula e, portanto, a energia introduzida é nula e o motor não pode ser responsável pela vibração torcional do eixo.

Figura 4 Diagrama vetorial das amplitudes de vibração nos cilindros do motor