# Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação

# EESC-USP

SEL 0323 – Laboratório de Sistemas Digitais II

Profa. Luiza Maria Romeiro Codá

PRÁTICA Nº 10

“IMPLEMENTAÇÃO DE MÁQUINA DE ESTADO USANDO VHDL”

Semáforo de cruzamento: Projete um controlador de semáforo para cruzamento de uma via de trânsito composto por três lâmpadas: vermelha, amarela e verde. O sinal "tempo" fornece a temporização do sistema, de modo que a cada pulso desse sinal é feita a transição para um novo estado. O sinal "Início" leva o semáforo imediatamente para o estado inicial, causando o acendimento da lâmpada vermelha.  O sinal "espera" mantém o estado atual, nos casos  em que a lâmpada vermelha  ou a lâmpada verde estão acesas. Esse sinal permite que as lâmpadas vermelha e verde fiquem acesas por um período maior de tempo. O sinal "noite" pisca a lâmpada amarela simulando a operação de um semáforo na madrugada. O diagrama de estados completo e os tipos  dos sinais são mostrados  na Figura 1. Escreva a descrição VHDL para  o projeto, utilizando o conceito de máquina de estados, compile, simule e programe na placa da Altera. Teste o funcionamento.

( retirado do livro: Descrição e Síntese de Circuitos Digitais de Roberto D`Amore)

Figura 1  Diagrama de estados e tipos dos sinais