Prova Substitutiva 1           09.07

2ª	Questão

Em um estudo realizado na década de 1990 foram examinadas duas alternativas para escolha da máquina principal da instalação propulsora de um navio petroleiro.

Os estudos de seleção de propulsor e interação casco-hélice, que permitem calcular a potência requerida da instalação, indicaram que os motores teriam as condições de projeto indicadas na tabela abaixo para as alternativas consideradas.

| MOTOR SULZER | POTÊNCIA (kW) | ROTAÇÃO (rpm) |
| --- | --- | --- |
| 6RTA 84T | 18.000 | 70 |
| 6RTA 84U | 18.500 | 78 |

Sabe-se que com a primeira opção a eficiência do propulsor em água aberta é 0,67, enquanto no segundo caso é 0,64.

a) Por que para o primeiro caso obtém-se uma maior eficiência do hélice?

b) O que explica a diferença entre as potências requeridas nas duas alternativas?

c) Sabendo que os 2 motores trabalham com mesma velocidade média do pistão, qual deles tem maior razão curso-diâmetro? Qual deles tem maior pressão média efetiva?