Prova Substitutiva 2        09/07

2ª Questão

Foi realizado um ensaio em um banco de provas com um Motor Diesel de média rotação turbocarregado sem inter-resfriador.

São apresentados, abaixo, resultados para duas condições de ensaio:

| VARIÁVEL | CONDIÇÕES |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| Rotação | x1 | x2 |
| Potência no freio | Y1 | -- |
| (p.m.e)i | p1 | 1,15p1 |
| Consumo de Combustível (kg/h) | C1 | 1,05C1 |
| Pressão de Admissão | p2 | 1,10 p2 |
| Eficiência Mecânica | 0,90 | 0,88 |
| Eficiência Volumétrica | 0,88 | 0,90 |

a)	Sabendo-se que os pontos 1 e 2 correspondem a condições de um teste de propulsão marítima, determinar a relação entre x2 e x1.

b)	Qual a relação entre a eficiência térmica nos testes 1 e 2?

c)	Qual a relação entre o consumo específico de ar nos testes 1 e 2?