SEL0318 - Laboratório de Circuitos Eletrônicos III

O oscilador colpitts é baseado na ressonância de um circuito LC, O circuito é implementado com dois capacitores e um indutor sintonizados para oscilar em uma frequência específica.

  - Implemente em um protoboard o filtro passa faixa da figura 4.1.

  - Meça a capacitância dos capacitores e a resistência parasita série do indutor real para uso na simulação.

Fig. 4.1 - Filtro ressonante passa-faixa

2.2)	Determine a frequência de ressonância do circuito e o defasamento na ressonância. Mostre e comente sobre o que acontece com o sinal na saída para freqüências maiores e menores que a da ressonância.

OBS:

-	A resistência de 100kΩ representa a impedância de saída do amplificador.

-	Utilize na entrada a máxima tensão do gerador de sinal porque o circuito tem uma atenuação elevada.

2.3)	Implemente o oscilador da Fig. 4.2 que apresenta uma arquitetura base comum implementada com transistor bipolar.

Fig. 4.2 - Oscilador Colpitts

2.4)	Capture a forma de onda no coletor do transistor (saída da oscilação) e no emissor (entrada não inversora da realimentação positiva). Meça a frequência de oscilação, a amplitude de pico dos sinais de entrada e saída e o defasamento entre os dois sinais. Compare o valor medido da frequência com o teórico utilizando na equação os valores medidos dos componentes passivos.

2.5)	Avalie a distorção harmônica de ambos os sinais. Qual o mais harmonicamente puro? Qual tem maior amplitude?

2.6)	Altere o valor dos capacitores para 33nF (quanto menor o capacitor melhor é a oscilação para um oscilador Collpits). Meça a capacitância dos capacitores. Meça a frequência de oscilação e compare o valor medido da frequência com o teórico utilizando na equação os valores medidos dos componentes passivos.

2.7)	Altere o valor dos capacitores para 22nF. Meça a frequência de oscilação. Meça a capacitância dos capacitores e compare o valor medido da frequência com o teórico utilizando na equação os valores medidos dos componentes passivos.

3.1)	Implemente em simulação o filtro-passa faixa da Fig. 4.1 incluindo a resistência parasita série do indutor real medida em laboratório.

OBS: O LTSpice possibilita colocar a resistência parasita sem que ela apareça no desenho esquemático da simulação.

3.2)	Faça a simulação .AC do filtro e trace a sua resposta em frequência destacando a frequência de ressonância e a fase na ressonância.

3.3)	Varie a resistência parasita no indutor e discuta o que ocorre com a magnitude da saída e a qualidade do filtro em função desse parâmetro.

3.4)	Simule o circuito da Fig. 4.2 em análise .Tran utilizando o comando “startup” para garantir a oscilação. Não esqueça da resistência parasita do indutor. Capture a forma de onda no coletor do transistor (saída da oscilação) e no emissor (entrada não inversora da realimentação positiva). Meça a frequência de oscilação, a amplitude de pico dos sinais de entrada e saída e o defasamento entre os dois sinais.

3.5)	Altere o valor dos capacitores para 33nF. Meça a frequência de oscilação e compare com o valor obtido experimentalmente.

3.6)	Altere o valor dos capacitores para 22nF. Meça a frequência de oscilação e compare com o valor obtido experimentalmente.

3.7)	Prove que o circuito cumpre os critérios de Barkhausen para oscilação harmônica.

# Text boxes

Laboratório 4 – Oscilador Colpitts

1.   Introdução

2.   Implementação em Protoboard

Filtro Ressonante Passa-Faixa

Oscilador Colpitts

3.   Simulação no LTSpice