SEL0318 - Laboratório de Circuitos Eletrônicos III

O oscilador Colpitts é uma excelente alternativa para oscilação em alta frequência. Uma alternativa usual à implementação desse filtro ressonante com dois capacitores e um indutor é a implementação com um capacitor e um indutor na malha de realimentação positiva, denominado de Oscilador Hartley. Este novo circuito se comporta de forma semelhante ao oscilador Collpits porém com vantagens e desvantagens. A principal vantagem do Hartley é que a frequência de oscilação pode ser ajustada variando-se o parâmetro capacitância através de capacitores ajustáveis ou por um par de varactores (capacitores controlados por tensão). O uso de capacitores variáveis, como varicaps, é mais fácil que o de indutores variáveis. Uma desvantagem é o acoplamento das bobinas que pode alterar a frequência de ressonância do tanque LC. A principal desvantagem deste tipo de oscilador é a saída com maior distorção devido aos harmônicos.

O oscilador Hartley pode ser implementado com uma bobina com center tap e um capacitor. Uma segunda topologia utiliza um capacitor substituído por um cristal e será implementada em outra aula de laboratório.

  - Implemente em protoboard a resposta em frequência do filtro ressonante da Fig 1.1 com dois indutores e um capacitor. Meça a impedância parasita dos indutores.

  - Registre a forma de onda na ressonância comparando entrada e saída.

Fig. 1.1 - Filtro Ressonante

  - Implemente em protoboard o oscilador Hartley não-inversor da Fig. 1.2. Essa topologia é baseada em um transistor PNP BC558 e utiliza um capacitor C3 cuja função é isolar o ponto quiescente do emissor do transistor da tensão DC que surge entre os indutores. Essa tensão não é nula porque os indutores apresentam resistências parasitas em série.

Obs:  o capacitor C 2 influencia o ganho AC. Para o nivel DC (f=0) as reatâncias indutivas são teoricamente nulas mas as resistências parasitas produzem um nivel DC no nó dos indutores.

Fig. 1. 2 - Oscilador Hartley não-inversor

1.4)    Capture a forma de onda no coletor do transistor (saída da realimentação). Registre a sua frequência e amplitude de pico.

1.5)     Avalie a distorção do sinal no coletor do transistor utilizando a FFT . Registre essa avaliação.

1.6)     Capture a forma de onda no nó entre os dois indutores (realimentação positiva).

1.7)	O que se pode concluir sobre a amplitude do sinal de oscilação com relação à tensão de alimentação do circuito?

2.1)	Implemente em simulação a resposta em frequência do filtro da Fig 1.1 com dois indutores e um capacitor incluindo a impedância parasita dos indutores.

2.2)	Verifique a frequência de ressonância e a fase na ressonância. Plote o diagrama de resposta em frequência na simulação.

2.3)	Compare o ganho de tensão na ressonância e o fator de qualidade deste filtro com relação ao filtro do oscilador Colpitts.  Como isso pode influenciar na distorção harmônica do circuito?

2.4)	Implemente em simulação o oscilador Hartley da figura 1.2.

2.5)	Capture a forma de onda no coletor do transistor (saída da oscilação). Registre a sua frequência e amplitude de pico.

2.6)      Avalie a distorção do sinal utilizando a FFT. Registre essa avaliação.

2.7)	Capture a forma de onda no nó entre os dois indutores (realimentação positiva).

Varactor é dispositivo semicondutore de junção cuja capacitância pode ser controlada por uma tensão reversa aplicada sobre a junção (Fig. 1.3)  .

Fig. 1.3 - Símbolo do Varactor

2.8)	Simule o circuito da Fig. 1.4 utilizando o diodo varactor BB204B.

Fig. 1 4 - Circuito de teste de capacitância dos diodos

Utilize o comando .step param em análise .AC e plote os valores da capacitância enxergadas pela fonte AC 1 para valores de tensão de 0 a 5V na fonte V1.

Dica: Utilize a definição de impedância capacitiva em função da frequência e isole a capacitância. Plote essa expressão no LTSpice em função da tensão DC da fonte V1 diretamente no editor de expressão das formas de onda do Spice.

A fonte AC1 enxerga a capacitância representada pelo varactor. O grafico C x frequência mostra que a capacitância não varia com f mas depende apenas da tensão reversa da tensão V !

2.9)	Na Fig. 1.5 observe que o capacitor C1 do filtro ressonante da Fig. 1.1 foi trocado por dois varactors. Simule esse filtro ressonante em análise .AC  para determinar a relação entre a frequência de ressonância e a tensão aplicada entre os diodos. O que causa essa mudança na frequência de ressonância?

Fig. 1. 5 - Filtro ressonante controlado por tensão

a)	Qual a tensão quiescente aplicada nos ânodos dos diodos supondo os indutores próximos do ideal ?

b)	Qual a tensão reversa que irá surgir sobre os diodos?

# Text boxes

Laboratório 3 – Oscilador Hartley

Implementação em Protoboard

Filtro Ressonante

Oscilador Hartley Não-Inversor

saída de

oscilação

Simulação no LTSpice

Filtro Ressonante

Oscilador Hartley Não-Inversor

Varactor