SEL393 – Laboratório de Instrumentação Eletrônica I

### Escola de Engenharia de São Carlos - USP

### Departamento de Engenharia Elétrica

Filtros Ativos Passa Baixa

No kit educacional ME3000 / M2 da Dream Catcher é possível implementar filtros passa-baixa com as especificações descritas na Tabela 1.1.

Tabela 1.1

| Filtro Passa-Baixa | Ordem do Filtro | Frequência de corte (fc - KHz) | Valor do Capacitor C (nF) |
| --- | --- | --- | --- |
| Butterworth | 3ª | 7.25 | 10 |
| Butterworth | 3ª | 19.8 | 10 |
| Butterworth | 5ª | 7.25 | 10 |
| Butterworth | 5ª | 19.8 | 10 |
| Tschebyscheff, 2dB ripple | 3ª | 14.5 | 10 |
| Tschebyscheff, 2dB ripple | 3ª | 22 | 10 |
| Tschebyscheff, 2dB ripple | 5ª | 20 | 10 |

As arquiteturas de filtros de 1a e 2a ordem disponíveis no kit ME3000 / M2 para implementação de filtros de 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª ordem são mostradas nas figuras 1a, 1b e 1c e 1d.

Fig. 1a – Filtro Passa-Baixa de ordem 1 com ganho unitário

Fig. 1b – Filtro Passa-Baixa de ordem 1 implementado no Kit 3000 / M2

Fig. 1c – Filtro Passa-Baixa de ordem 2 com ganho não unitário e arquitetura

Sallen-Key

Fig. 1d – Filtro Passa-Baixa de ordem 2 com ganho não unitário e arquitetura

Sallen-Key implementado no Kit 3000 / M2

Projete filtros passa-baixa de 3ª e 5ª ordem com as especificações descritas na tabela 1.2 e com os circuitos descritos nas figuras 1a à 1d. Implemente esses filtros utilizando o kit 3000 - M2. Os seguintes parâmetros deverão ser medidos:

-	Ganho total na faixa de passagem (AT).

-	Frequência de corte do filtro (fc).

-	Nos filtros de Tchebychev de 3ª e 5ª ordem determine as frequências onde ocorrem os picos de ripple.

Tabela 1.2

| Bancada | Filtro Passa-Baixa | Ordem do Filtro | Frequência de corte (fc - KHz) | Valor do Capacitor C (nF) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Butterwork | 3ª | 7.25 | 10 |
|  | Tschebyscheff, 2dB ripple | 3ª | 14.5 |  |
| 2 | Butterwork | 3ª | 19.8 | 10 |
|  | Tschebyscheff, 2dB ripple | 3ª | 22 |  |
| 3 | Butterwork | 3ª | 19.8 | 10 |
|  | Tschebyscheff, 2dB ripple | 5ª | 20 |  |
| 4 | Butterwork | 5ª | 19.8 | 10 |
|  | Tschebyscheff, 2dB ripple | 3ª | 22 |  |
| 5 | Butterwork | 3ª | 19.8 | 10 |
|  | Tschebyscheff, 2dB ripple | 5ª | 20 |  |
| 6 | Butterwork | 5ª | 19.8 | 10 |
|  | Tschebyscheff, 2dB ripple | 5ª | 20 |  |
| 7 | Butterwork | 3ª | 19.8 | 10 |
|  | Tschebyscheff, 2dB ripple | 5ª | 20 |  |
| 8 | Butterwork | 5ª | 19.8 | 10 |
|  | Tschebyscheff, 2dB ripple | 3ª | 22 |  |

2.1)	Descreva o cálculo dos filtros do item 1.1 que você implementou utilizando o kit educacional 3000 - M2.

2.2)	Simule o filtro do item 1.1 que você implementou em protoboard utilizando os valores calculados.

-	Meça o ganho de cada estágio do filtro e compare com o das equações de ganho.

-	Meça o ganho total na faixa de passagem.

-	Meça a frequência de corte do filtro (fc) e compare com a especificada no projeto do filtro.

-	Meça a(s) frequência(s) onde ocorrem o(s) pico(s) de ripple nos filtros de Tchebychev de 3ª e 5ª ordem.

2.3)	Simule um filtro passa-baixa de ordem 2 de Butterworth, Tschebyscheff  (ripple de 3dB) e Bessel com topologia de Sallen-Key com ganho não unitário e frequência de corte de 20KHz.  Utilize C1=10nF.

-	Comente sobre a resposta de cada filtro na banda de passagem.

-	Compare o ganho medido com o ganho teórico.

# Text boxes

- Filtros Ativos Passa Baixa de Ordem 3 e 5

1.1  Kit Educacional

- Relatório