PQI - 2408 – Simulação de Processos da Indústria Química

# Segunda Lista de Exercícios

A seguinte figura refere-se aos itens I.1 e I.2.

I.1) Simular para uma corrente de tolueno puro (pressão constante de 1 atm). Calcular a potência de aquecimento ou resfriamento (Q) necessária, nas seguintes situações:

| Vazão de Tolueno (kg/min) | T1(°C) | T2(°C) |
| --- | --- | --- |
| 10 | 25 | 50 |
| 50 | 80 | 10 |
| 100 | 70 | 50 |

Calcular para uma corrente de tolueno puro a temperatura de saída nas seguintes situações (pressão constante de 1 atm):

| Vazão de Tolueno (Kg/min) | Q (Kcal/h) | T1 (°C) |
| --- | --- | --- |
| 10 | -1000 | 25 |
| 10 | -104 | 25 |
| 10 | -105 | 25 |
| 100 | 106 | 80 |

A seguinte figura refere-se aos itens I.2 e E1.

Nesta figura duas correntes F1 e F2 trocam calor em um trocador, sendo a primeira composta de tolueno e a segunda de água.

I.2) Sendo dadas as vazões, F1 e F2, as temperaturas de entrada das correntes, T1e e T2e, e a temperatura de saída da corrente 1, T1s, calcule a temperatura de saída da corrente 2, T2s, a taxa de calor trocada (Q) e o produto UA nas seguintes situações (pressão constante de 1 atm):

| F1 (Kg/min) | F2 (Kg/min) | T1e (°C) | T1s (°C) | T2e (°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 20 | 80 | 50 | 25 |
| 10 | 20 | 80 | 30 | 25 |
| 100 | 20 | 80 | 30 | 25 |

II. Cálculo de Flash

II.1) Considerando que a alimentação está a 300 psia e 50 oC, simular o flash, para uma pressão de 300 psia, sendo dada a vazão e as frações molares dos componentes da alimentação, e a temperatura do Flash. Calcular as vazões de líquido e vapor que deixam o Flash, a carga térmica,  assim como as composições de cada uma das correntes nas seguintes situações:

| Vazão (mol/h) | C2H4 | C2H6 | C3H6 | C3H8 | nC4 | iC4 | T (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.60 | 0.20 | 93 |
| 100 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.60 | 0.20 | 98 |
| 100 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.60 | 0.20 | 102 |
| 100 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.60 | 0.20 | 107 |
| 100 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 25 |
| 100 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 55 |

Exercícios Extras:

E1) Sendo dadas as vazões, F1 e F2, as temperaturas de entrada das correntes, T1e e T2e, calcule as temperaturas de saída das corrente 1 e 2, T1s e T2s e a taxa de calor trocada (Q) nas seguintes situações (pressão constante de 1 atm):

| F1 (Kg/min) | F2 (Kg/min) | UA (Kcal/h°C) | T1e (°C) | T2e (°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 20 | 100 | 80 | 25 |
| 10 | 20 | 200 | 80 | 25 |
| 10 | 20 | 1000 | 80 | 25 |
| 100 | 50 | 200 | 80 | 25 |
| 100 | 50 | 1000 | 80 | 25 |

E2) Considerando que a alimentação está a 300 psia e 50 oC, simular um flash sendo dada a vazão e as frações molares dos componentes da alimentação, e a porcentagem de vaporizado, para uma pressão de 300 psia. Calcular a temperatura do Flash, a carga térmica, e as composições de cada uma das correntes que deixam o Flash nas seguintes situações:

| Vazão (mol/h) | C2H4 | C2H6 | C3H6 | C3H8 | nC4 | iC4 | % de vaporizado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.60 | 0.20 | 0.01 |
| 100 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.60 | 0.20 | 10 |
| 100 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.60 | 0.20 | 20 |
| 100 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.60 | 0.20 | 90 |
| 100 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.60 | 0.20 | 99.99 |
| 100 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 100 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 100 |

E 3) Considerando que a alimentação está a 300 psia e 50 oC, simular dois flash em série (o líquido do primeiro vai para o segundo) sendo dada a vazão e as frações molares dos componentes da alimentação no primeiro, e a porcentagem de vaporizado nos dois flash, para uma pressão de 300 psia. Calcular as temperaturas dos Flash, as suas cargas térmicas, e as composições de cada uma das correntes que deixam o segundo Flash nas seguintes situações:

| Vazão (mol/h) | C2H4 | C2H6 | C3H6 | C3H8 | nC4 | iC4 | % de vaporizado no Flash 1 | % de vaporizado no Flash 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.60 | 0.20 | 0.01 | 10 |
| 100 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.60 | 0.20 | 10 | 10 |
| 100 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.60 | 0.20 | 20 | 20 |
| 100 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.60 | 0.20 | 50 | 50 |
| 100 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.60 | 0.20 | 50 | 99.99 |