IBI5086 – IME – 2º SEM/2020

Profa. Júlia M Pavan Soler

Oficina 2. Ajuste de modelos ANOVA e de Regressão para estimar Efeitos Genéticos

1. Gerar aleatoriamente n observações de genótipos para 2 Marcadores Moleculares (SNP: Single Nucleotide Polimorphisms), SNP1 e SNP2, em Equilíbrio de Hardy-Weinberg e em Equilíbrio de Ligação.

( Gerar dados do SNP1 - Passo 1: adote valores para n e para p=P(A)

Passo 2: Gerar n valores da Binomial (2 ; p), tal que os possíveis valores gerados são 0, 1 ou 2, com probabilidades P(0)=P(aa)=(1-p)2, P(1)=P(Aa)=2p(1-p) e P(2)=P(AA)=p2, respectivamente.

( Independentemente, adotar valores para P(A) e gerar dados do SNP2.

2. Com base nos dados gerados obtenha a distribuição amostral marginal dos genótipos em cada loco.

| Estatísticas | X1: SNP1 | X2: SNP2 |
| --- | --- | --- |
| n, p=P(A) |  |  |
| n(aa), p(aa) |  |  |
| n(Aa), p(Aa) |  |  |
| n(AA), p(AA) |  |  |

3. Com base nos dados gerados obtenha as frequências conjuntas dos genótipos dos SNP1 e SNP2:

| SNP1 / SNP2 | 0 | 1 | 2 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| Total |  |  |  | n = |

4. Simular dados (fenotípicos) de 3 variáveis com distribuição Normal, Y1, Y2 e Y12, a partir dos dados de genótipos dos SNP1 e SNP2.

Y1: modelo com efeito aditivo, “a1”, do SNP1.

Y2: modelo com efeito aditivo e de dominância do SNP2, “a2” e “d2”, respectivamente.

Y12: modelo com efeitos aditivos (“a1” e “a2”) e de interação (“a12”: aditivo*aditivo) para os SNP1 e 2.

5. Análise os modelos Unilocos: Estatísticas descritivas e estimativas dos efeitos.

|  | Y1 | Y2 |
| --- | --- | --- |
| Modelo |  |  |
| Média aa |  |  |
| Média Aa |  |  |
| Média AA |  |  |
| Variância do erro |  |  |
| Ef. aditivo |  |  |
| Ef. dominância |  |  |

Gráficos de perfis de médias (marginais) de Y1 e Y2:

Tabelas de ANOVA para Y1 e Y2. Adote a codificação que modela diretamente os efeitos aditivo e de dominância dos SNP1 e SNP2. Em cada caso, quais efeitos foram significantes?

6. Análise do modelo biloco: Estatísticas descritivas e estimativas dos efeitos.

Médias de acordo com os genótipos conjuntos e marginais dos SNP1 e SNP2:

| SNP1 \ SNP2 | 0 | 1 | 2 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |

Ajuste de Modelo Linear Biloco (SNP1 e SNP2): parâmetros e estimativas.

|  | Y12 |
| --- | --- |
| Modelo |  |  |
| Efeito aditivo do SNP1 |  |  |
| Efeito aditivo do SNP2 |  |  |
| Ef. de interação |  |  |
| Variância do erro |  |  |

Gráfico de perfis de médias conjuntas de Y12 de acordo com SNP1 e SNP2:

Tabela ANOVA de Y12. Quais efeitos foram significantes?