MAE327 – IME – 2º SEM/2020 - Profa. Júlia M Pavan Soler

Oficina R. Ajuste de modelos ANOVA e de Regressão para estimar Contrastes entre Médias

1. Gerar dados de um DCA fatorial 2x2 com r=10 réplicas

Y = mi + tau1 + tau2 + tau12 + e;  e~N(0;sigma2)

mi=15; tau1=12; tau2=-2; tau12=-8; sigma=2

Dados: Formato y.wide

Dados: Formato y.long

2. Perfis de Médias:

3. Ajuste do modelo ANOVA DCA Fatorial 2x2 (fit1)

Teste direto do Efeito de interação entre os fatores f1 e f2 (via a estatística F).

3.1. Estimativas dos parâmetros do modelo ajustado

Beta = (mi_00, tau1, tau2, tau12)

mi_00

mi_10 = mi_00+tau1

mi_01 = mi_00+tau2

mi_11 = mi_00+tau1+tau2+tau12

3.2. Comparações Múltiplas de Tukey

Conclusão: mi_01 < (mi_00=mi_11) < mi_10

3.3. Contrastes entre Médias (Combinações lineares entre os coeficientes do modelo)

Note que, sob fit1, Beta = (mi_00, tau1, tau2, tau12)

Teste do efeito de interação:

H0: (mi_00-mi_01)=(mi_10-mi_11) "paralelismo no gráfico de interação"

Portanto, H0: mi_00 - mi_01 - mi_10 + mi_11 = 0

Equivalente a: C Beta = 0, com C=(0,0,0,1)

3.4. Ajuste alternativo via os recursos de função “lm” (fit1.2)

Teste direto do Efeito de interação entre os fatores f1 e f2 (via a estatística “t”).

Note que: t2 = (-9.461)2 = 89.51 = F

4. Ajuste do modelo ANOVA considerando 1 Fator em 4 níveis

Tabela de ANOVA (fit2)

Há pelo menos uma diferença significante entre as médias dos tratamentos

4.1. Estimativas dos parâmetros do modelo ajustado

Note que:  y = mi + tau2 + tau3 + tau4 +e

Beta = (mi_00, tau2, tau3, tau4)

mi_00

mi_10 = mi_00+tau2

mi_01 = mi_00+tau3

mi_11 = mi_00+tau4

4.2. Contrastes entre Médias (Combinações lineares entre coeficientes do modelo)

Mesmos resultados que os obtidos sob a modelagem fatorial 2x2

5. Ajuste do modelo sob a parametrização de Médias (via Regressão)

y_ij = mi_j + e_ij   (j=1,2,3,4)

Tabela de ANOVA:

Coeficientes são as médias dos 4 tratamentos.

Conclusão: Todas as médias são significantes (diferentes de zero)

Compare a matriz de planejamento de fit1, fit2 e fit3. Em cada modelo, como está definido o vetor de parâmetros?

Beta1 = (mi_00, tau1, tau2, tau12)

Beta2 = (mi_00, tau2, tau3, tau4)

Beta3 = (mi_00, mi_10, mi_01, mi_11)

# Text boxes

> Médias de y de acordo com os fatores

f1     0      1      0      1

f2     0      0      1      1

14.952 27.039 12.595 15.961

> Médias de acordo com f1

F1     0      1

13.773 21.500

> Médias de acordo com f2

f2     0      1

20.995 14.278

Analysis of Variance Table

Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)

factor(f1)             1 597.03  597.03 281.127 < 2.2e-16

factor(f2)             1 451.20  451.20 212.457 < 2.2e-16

factor(f1):factor(f2)  1 190.11  190.11  89.517  2.67e-11

Residuals             36  76.45    2.12