Exercícios

- Sabe-se que a glicose é totalmente assimilável pelo S. cerevisiae e que cada grama de glicose produz 0,4 g de massa seca do mesmo. Num cultivo em batelada clássica de S. cerevisiae  com glicose como fonte de carbono (substrato limitante), parte-se de uma concentração de 100g/L deste e uma concentração de inóculo de 2,0g/L. Qual o mínimo tempo que leva para terminar a fermentação?

Dados: tempo de geração do microrganismo= 2,32 horas.

- Acompanhou-se um processo fermentativo descontínuo com vistas a determinar a velocidade específica de crescimento do microrganismo máxima . Das determinações de concentração celular ao longo do tempo, obteve-se a seguinte tabela de resultados experimentais:

| t (h) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X (g/L) | 1,00 | 1,10 | 1,60 | 2,52 | 3,80 | 5,97 | 7,00 | 7,95 | 8,50 | 8,85 | 9,25 | 9,60 | 9,32 | 9,50 | 9,60 | 9,40 | 9,50 |

Qual o valor da referida velocidade?