7 – ANÁLISE DE EVENTOS EXTREMOS

7.1 - Introdução

Como foi apresentado nos Capítulos 2, 3 e 4, a grandeza das chuvas ou das vazões utilizadas nos projetos de manejo dos recursos hídricos depende do período de retorno (T) exigido pelo projeto (obra). Uma vez que se disponha de uma série de dados, a análise dos extremos consistirá em associar a magnitude do evento a um período de retorno, facilitando a escolha da grandeza do evento que será utilizado no dimensionamento da obra (DALRYMPLE, 1960).

Os eventos podem ser classificados em máximos e em mínimos. Como exemplos de eventos máximos têm-se as vazões, as precipitações, as cotas de enchente, os volumes intra-anuais de reservatórios, as durações de veranicos, etc. Precipitações e vazões exemplificam os eventos mínimos (ASSIS et al., 1996).

No Capítulo 2 foi realizada uma análise preliminar de extremos envolvendo chuvas máximas anuais de 24 horas de duração. Dispunha-se de 10 valores que foram colocados em ordem decrescente e, em seguida, foi aplicada a expressão , que associava a magnitude da chuva (X) ao período de retorno(T), como é recordado na Figura 7.1.

Figura 7.1- Interpolação linear da chuva de período de retorno T = 5 anos, e extrapolação da chuva de T = 50 anos, por meio do uso de uma função estatística.

Para a obtenção da chuva de T = 5 anos, realizou-se uma interpolação linear entre os valores de T = 3,7 anos e T = 5,5 anos. Considerando-se que a correlação entre X e T não é linear, essa solução poderia ser melhorada, caso se conhecesse a função de correlação.

Para a obtenção da chuva de T= 50 anos há necessidade de se fazer uma extrapolação, pois o último dado está relacionado a T = 11 anos. Essa extrapolação exige, também, uma função estatística que correlacione X com T.

O que será visto neste capítulo será, justamente, a obtenção dessas funções, para o caso de eventos máximos e de eventos mínimos. Para isso, entretanto, é necessário discutir-se previamente alguns conceitos iniciais.

7.2 - Conceitos iniciais

7.2.1 - Série de dados

Existem, basicamente, três tipos de séries de dados passíveis de ser trabalhados: séries total, parcial e anual.

a) Série total: é aquela que utiliza todos os dados medidos. É usada por alguns autores para se definir critério de drenagem subterrânea para fins agrícolas, por exemplo. Tem a desvantagem de exigir que se opere com um número grande de dados e de não garantir que um dado seja independente do outro, o que é uma exigência da análise estatística.

b) Série parcial: é obtida selecionando-se todos os valores a partir de um determinado limite. É usada quando o número de anos da série não é suficientemente grande para a análise; nesse caso, a série parcial aumenta a massa de dados a ser analisada. Tem o inconveniente de, ainda, não garantir a independência dos dados.

c) Série anual: é obtida selecionando-se o valor mais extremo de cada ano. É o tipo de série mais usada, pois garante que todos os eventos sejam independentes. Nesse texto, dar-se-á preferência a esse tipo de série.

7.2.2 - Probabilidade de excedência (P) e período de retorno (T)

Quando se trabalha com eventos máximos (enxurradas, por exemplo), a probabilidade de excedência será a probabilidade de ocorrer maior ou igual, o que será representado por . Como já visto no Capítulo 2, o período de retorno (T) será dado por . Assim, quanto maior for a magnitude do evento, mais raro ele se torna, ou seja, menor a  e, consequentemente, maior T.

Quando se trabalha com eventos mínimos (estiagens, por exemplo), a probabilidade de excedência será a probabilidade de ocorrer menor ou igual, o que será representado por . De forma análoga, o período de retorno (T) será dado por . Assim, quanto menor for a magnitude do evento, mais raro ele se torna, ou seja, quanto menor  ,  maior T.

7.2.3 - Risco de falha (J)

É a probabilidade de ocorrer  ao longo da vida útil de uma obra (N anos), pelo menos uma vez.

A expressão que fornece o valor de J pode ser obtida da seguinte forma:

P → é a probabilidade de ocorrer em um determinado ano;

(1 – P) → é a probabilidade de não ocorrer em um determinado ano;

é a probabilidade de não ocorrer em N anos;

é a probabilidade de ocorrer, pelo menos 1 vez, em N anos = J

Assim:

equação 7.1

Exemplo: para uma obra calculada com T = 10 anos, qual o risco de falha (J) para uma vida útil de 1, 5, 10 e 100 anos?

Solução:

Para N = 1 ano →

Para N = 5 anos →

Para N = 10 anos → J = 65,13 %

Para N = 100 anos → J = 99,997 %

Exemplo: para uma barragem com uma vida útil estimada em 50 anos, qual deve ser o período de retorno usado para o dimensionamento de seu vertedor, caso se deseje um risco de falha de apenas 1 por cento ?

Solução:

Colocando-se T em evidência a partir da equação 7.1, obtém-se a equação 7.2:

equação 7.2

Assim, aplicando-se a equação 7.2 →

7.2.4- Probabilidade obtida por fórmulas empíricas e por modelos de distribuição de frequência.

Quando se utiliza uma fórmula empírica para a obtenção da probabilidade de excedência, tem-se como resultado uma relação apenas pontual entre X versus (PouT). Como exemplo dessas expressões pode-se citar:

Nessas fórmulas “m” representa o número da ordem decrescente dos dados para máximos, e o número da ordem crescente dos dados para mínimos; “n” representa o número de dados.

Já os modelos de distribuição de frequência descrevem toda a curva que relaciona X versus (P ou T), ou seja, são equações que mostram como X varia em função de (P ou T) (HOSKING e WALLIS, 1997; NAGHETTINI e PINTO, 2007). Conforme o fenômeno hidrológico, existe um modelo que é mais adequado para a sua descrição, conforme se exemplifica na Tabela 7.1.

Tabela 7.1 - Fenômenos hidrológicos e suas funções de densidade de probabilidade

| FENÔMENOS | DISTRIBUIÇÕES |
| --- | --- |
| 1- Precipitação total anual | - Normal |
| 2- Precipitação mensal | -Log-normal -Gama |
| 3- Períodos estiagem | - Harmônica |
| 4- Evapotranspiração | -Beta |
| 5- Eventos extremos máximos | -Gumbel |
| 6- Eventos extremos mínimos | - Weibull |

7.3 – Modelo de distribuição de Gumbel

7.3.1 - As equações

Conhecido na Matemática como distribuição de Fisher e Tippet tipo I, foi aplicado pela primeira vez na Hidrologia pelo hidrólogo Gumbel. Trata-se de uma distribuição bastante usada na Europa para descrever eventos máximos, podendo, também, ser aplicada para mínimos, mas com desempenho pior do que para máximos. As equações de 7.3 a 7.4 representam esta distribuição:

Gumbel para máximos →                          equação 7.3

Gumbel para mínimos →                          equação 7.4

Em que:

X - magnitude do evento hidrológico;

Mo - moda da distribuição;

α - parâmetro que faz as vezes do desvio padrão; e

T - período de retorno, anos.

As equações 7.3 e 7.4 também podem ser apresentadas nas formas das equações 7.5 e 7.6, simplesmente colocando-se o período de retorno (T) em evidência:

Gumbel para máximos →                                      equação 7.5

Gumbel para mínimos →                                       equação 7.6

Para eventos máximos, α e Mo podem ser calculados pelas equações 7.7 e 7.8:

equação 7.7

equação 7.8

Para eventos mínimos, α e Mo podem ser calculados pelas equações 7.9 e 7.10:

equação 7.9

equação 7.10

σx é o desvio padrão da série = ; Xmédio representa a média da série de dados. Os valores de Yn (média reduzida) e  σ n (desvio padrão reduzido) podem ser obtidos nas Tabelas 7.2 e 7.3, respectivamente.

Tabela 7.2 - Média reduzida (Yn) em função do número de dados (n)

| n | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.4952 | 0.4996 | 0.5035 | 0.5070 | 0.5100 | 0.5128 | 0.5157 | 0.5181 | 0.5202 | 0.5220 |
| 20 | 0.5236 | 0.5252 | 0.5268 | 0.5283 | 0.5296 | 0.5309 | 0.5320 | 0.5332 | 0.5343 | 0.5353 |
| 30 | 0.5336 | 0.5371 | 0.5380 | 0.5388 | 0.5396 | 0.5402 | 0.5410 | 0.5418 | 0.5424 | 0.5481 |
| 40 | 0.5436 | 0.5442 | 0.5448 | 0.5453 | 0.5458 | 0.5463 | 0.5468 | 0.5473 | 0.5477 | 0.5481 |
| 50 | 0.5485 | 0.5489 | 0.5493 | 0.5497 | 0.5501 | 0.5504 | 0.5508 | 0.5511 | 0.5515 | 0.5518 |
| 60 | 0.5521 | 0.5524 | 0.5527 | 0.5530 | 0.5533 | 0.5535 | 0.5538 | 0.5540 | 0.5543 | 0.5545 |
| 70 | 0.5548 | 0.5550 | 0.5552 | 0.5555 | 0.5557 | 0.5559 | 0.5561 | 0.5563 | 0.5565 | 0.5567 |
| 80 | 0.5569 | 0.5570 | 0.5572 | 0.5574 | 0.5576 | 0.5578 | 0.5580 | 0.5581 | 0.5583 | 0.5585 |
| 90 | 0.5586 | 0.5587 | 0.5589 | 0.5591 | 0.5592 | 0.5593 | 0.5595 | 0.5596 | 0.5598 | 0.5599 |
| 100 | 0.5600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 0.5635 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 0.5672 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 7.3 – Desvio padrão reduzido (σ n) em função do número de dados (n)

| n | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.9496 | 0.9676 | 0.9833 | 0.9971 | 1.0095 | 1.0206 | 1.0316 | 1.0411 | 1.0493 | 1.0565 |
| 20 | 1.0628 | 1.0696 | 1.0754 | 1.0811 | 1.0811 | 1.0864 | 1.0915 | 1.0961 | 1.1004 | 1.1086 |
| 30 | 1.1124 | 1.1159 | 1.1193 | 1.1226 | 1.1255 | 1.1285 | 1.1313 | 1.1339 | 1.1363 | 1.1388 |
| 40 | 1.1413 | 1.1436 | 1.1458 | 1.1480 | 1.1499 | 1.1519 | 1.1538 | 1.1557 | 1.1574 | 1.1590 |
| 50 | 1.1607 | 1.1623 | 1.1638 | 1.1658 | 1.1667 | 1.1681 | 1.1696 | 1.1708 | 1.1721 | 1.1734 |
| 60 | 1.1747 | 1.1759 | 1.1770 | 1.1782 | 1.1793 | 1.1803 | 1.1814 | 1.1824 | 1.1834 | 1.1844 |
| 70 | 1.1854 | 1.1863 | 1.1873 | 1.1881 | 1.1890 | 1.1898 | 1.1906 | 1.1915 | 1.1923 | 1.1930 |
| 80 | 1.1938 | 1.1945 | 1.1953 | 1.1959 | 1.1967 | 1.1973 | 1.1980 | 1.1987 | 1.1994 | 1.2001 |
| 90 | 1.2007 | 1.2013 | 1.2020 | 1.2026 | 1.2032 | 1.2038 | 1.2044 | 1.2049 | 1.2055 | 1.2066 |
| 100 | 1.2065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 1.230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 1.236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Exemplo: uma série de dados de vazões máximas anuais registradas em um posto fluviométrico se adapta bem ao modelo de Gumbel e apresenta 30 anos de dados, possuindo as seguintes características:

*média = 297,85 m3/s

*desvio padrão = 89,65 m3/s

Caso se utilize uma vazão máxima de 1.000 m3/s como base para o dimensionamento de uma dada estrutura, qual o risco de falha para uma vida útil de 25 anos ?

Fórmulas:

Solução:

σ n = 1,1124;  Yn = 0,5362;  α = 0,01241;  Mo = 254,637;  T = 10.404,6 anos;

J = 0,0024 = 0,24%

Exemplo: uma série anual de vazões mínimas médias de 7 dias consecutivos se adapta bem a distribuição de Gumbel e apresenta 30 anos de dados, possuindo as seguintes características:

*média = 60,49 m3/s

*desvio padrão = 15,43 m3/s

Calcule a Q7,10

Fórmulas:

Solução:

Yn = 0,5362; σn = 1,1124; α = 0,0721; Mo = 69,93; X = Q7,10 = 38,72 m3/s

7.3.2 - O uso do papel de Gumbel

O grau de ajuste dos dados ao modelo de Gumbel pode ser avaliado, visualmente, por meio do uso de um papel, que possui no eixo das abscissas uma escala correspondente ao modelo, e no eixo das ordenadas uma escala decimal comum (Figura 7.2).

Figura 7.2 - Papel de Gumbel usado para se visualizar o ajuste dos dados ao modelo

Para se utilizar o papel, plotam-se 3 pontos calculados pelo modelo de Gumbel e traça-se uma reta que, obrigatoriamente, passará pelos 3 pontos. Em seguida, plotam-se os pontos calculados por uma fórmula empírica, como Kimball, por exemplo; os desvios destes pontos em relação à reta dará uma idéia da qualidade do ajuste. O exemplo a seguir explica melhor o procedimento.

Exemplo: o Quadro a seguir apresenta as vazões máximas anuais registradas em um posto fluviométrico durante um período de 15 anos, bem como as vazões médias mínimas de 7 dias consecutivos. Os dados estão nas colunas (2) e (3) respectivamente.

Pede-se:

1) Completar o Quadro, colocando as vazões máximas em ordem decrescente, as vazões mínimas em ordem crescente, e calculando os valores do período de retorno (T) pela expressão de Kimball.

2) Plotar os pares de valores (Q x T) relativos às vazões máximas e mínimas nos papéis de Gumbel.

3) Obter as expressões analíticas para máximos e mínimos e traçar retas, com 3 pontos relativos a essas expressões, nos papéis de Gumbel.

4) Por intermédio da expressão analítica para máximos, estimar as vazões máximas para períodos de retorno de 10, 25 e 100 anos.

5) Por intermédio da expressão analítica para mínmos, estimar a Q7,10.

6) Caso se utilize uma vazão máxima de 800 m3/s como base para o dimensionamento de uma dada estrutura de controle, qual o risco de falha para uma vida útil de 30 anos ?

7) Qual a vazão mínima de 7 dias consecutivos esperada nos próximos 20 anos com 20% de risco de falha de não abastecimento ?

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ano | Qmax (m3/s) | Q7min (m3/s) | Qmax [decresc] | Qmin [cresc] | m | T = (n+1)/m |
| 1950 | 556,8 | 66,3 |  |  |  |  |
| 1951 | 370,4 | 68,5 |  |  |  |  |
| 1952 | 305,4 | 70,3 |  |  |  |  |
| 1953 | 102,1 | 49,6 |  |  |  |  |
| 1954 | 219,5 | 45,9 |  |  |  |  |
| 1955 | 174,5 | 45,5 |  |  |  |  |
| 1956 | 122,4 | 64,0 |  |  |  |  |
| 1957 | 295,6 | 81,3 |  |  |  |  |
| 1958 | 335,4 | 95,3 |  |  |  |  |
| 1959 | 258,8 | 67,7 |  |  |  |  |
| 1960 | 376,8 | 61,4 |  |  |  |  |
| 1961 | 337,4 | 45,2 |  |  |  |  |
| 1962 | 292,2 | 60,9 |  |  |  |  |
| 1963 | 457,8 | 44,6 |  |  |  |  |
| 1964 | 262,6 | 40,8 |  |  |  |  |

Solução:

1)

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ano | Qmax (m3/s) | Q7min (m3/s) | Qmax [decresc] | Qmin [cresc] | m | T = (n+1)/m |
| 1950 | 556,8 | 66,3 | 556,8 | 40,8 | 1 | 16,0 |
| 1951 | 370,4 | 68,5 | 457,8 | 44,6 | 2 | 8,0 |
| 1952 | 305,4 | 70,3 | 376,8 | 45,2 | 3 | 5,3 |
| 1953 | 102,1 | 49,6 | 370,4 | 45,5 | 4 | 4,0 |
| 1954 | 219,5 | 45,9 | 337,4 | 45,9 | 5 | 3,2 |
| 1955 | 174,5 | 45,5 | 335,4 | 49,6 | 6 | 2,7 |
| 1956 | 122,4 | 64,0 | 305,4 | 60,9 | 7 | 2,3 |
| 1957 | 295,6 | 81,3 | 295,6 | 61,4 | 8 | 2,0 |
| 1958 | 335,4 | 95,3 | 292,2 | 64,0 | 9 | 1,8 |
| 1959 | 258,8 | 67,7 | 262,6 | 66,3 | 10 | 1,6 |
| 1960 | 376,8 | 61,4 | 258,8 | 67,7 | 11 | 1,5 |
| 1961 | 337,4 | 45,2 | 219,5 | 68,5 | 12 | 1,3 |
| 1962 | 292,2 | 60,9 | 174,5 | 70,3 | 13 | 1,2 |
| 1963 | 457,8 | 44,6 | 122,4 | 81,3 | 14 | 1,1 |
| 1964 | 262,6 | 40,8 | 102,1 | 95,3 | 15 | 1,07 |

2)

2) (Continuação)

3) (Máximos) → σ n = 1,0206; Yn = 0,5128; Xmédio = 297,85 m3/s ; σ x = 119,65 m3/s;

α = 0,00853; Mo = 237,72 m3/s.

Para T=1,1 anos → X = 135,2 m3/s;

Para T=3,0 anos → X = 343,6 m3/s;

Para T=15,0 anos → X = 551,2 m3/s.

(Mínimos)→ σ n = 1,0206; Yn = 0,5128; Xmédio = 60,49 m3/s; σ x = 15,43 m3/s;

α = 0,0661; Mo = 68,243 m3/s.

Para T=1,1 → X = 81,5 m3/s;

Para T=3,0 → X = 54,6 m3/s

Para T=15,0 → X = 27,8 m3/s.

4)

Para T=10 anos → X = 501,54 m3/s;

Para T=25 anos → X = 612,69 m3/s;

Para T=100 anos → X = 777,01 m3/s.

5)

Para T=10 anos → X = Q7,10 = 34,20 m3/s

6)

7)

Para T=90,13 anos → X = 0,23 m3/s

7.4 - Distribuição de Log-Pearson Tipo III

É uma das distribuições mais usadas nos Estados Unidos para o ajuste de vazões máximas (GENOVEZ, 1991). Não possui papel especial para verificação visual da qualidade do ajuste como a distribuição de Gumbel. Assim, caso se deseje testar a qualidade do ajuste, deve-se utilizar um teste estatístico de aderência, que será abordado no final deste Capítulo.

Procedimento:

1) Calculam-se os logarítimos das vazões;

2) Calculam-se Média[Log Q] e Desvio Padrão [Log Q] = σ [Log Q];

3) Calcula-se o coeficiente de assimetria “g” pela equação 7.11:

equação 7.11

4) Finalmente, aplica-se a equação 7.12, ou seja :

; em que K é uma função de (g,T)→ Tabela 7.4

Ou

equação 7.12

Tabela 7.4 – Parâmetro K da distribuição de Log-Pearson Tipo III

| Coeficiente de assimetria (g) | Período de retorno (ano): T |
| --- | --- |
|  | 2 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 |
|  | Probabilidade (%) |
|  | 50 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0.5 |
| 3.0 | -0.396 | 1.180 | 2.278 | 3.152 | 4.051 | 4.970 |
| 2.5 | -0.360 | 1.250 | 2.262 | 3.048 | 3.845 | 4.652 |
| 2.0 | -0.307 | 1.302 | 2.219 | 2.912 | 3.605 | 4.298 |
| 1.8 | -0.282 | 1.318 | 2.193 | 2.848 | 3.499 | 4.147 |
| 1.6 | 0.254 | 1.329 | 2.163 | 2.780 | 3.388 | 3.990 |
| 1.4 | -0.225 | 1.337 | 2.128 | 2.076 | 3.271 | 3.828 |
| 1.2 | -0.195 | 1.340 | 2.087 | 2.626 | 3.149 | 3.661 |
| 1.0 | -0.164 | 1.340 | 2.043 | 2.542 | 3.022 | 3.489 |
| 1.0 | -0.164 | 1.340 | 2.043 | 2.542 | 3.022 | 3.489 |
| 0.9 | -0.148 | 1.339 | 2.018 | 2.498 | 2.957 | 3.401 |
| 0.8 | -0.132 | 1.336 | 1.993 | 2.453 | 2.891 | 3.312 |
| 0.7 | -0.116 | 1.333 | 1.967 | 2.407 | 2.824 | 3.223 |
| 0.6 | -0.099 | 1.328 | 1.939 | 2.359 | 2.755 | 3.132 |
| 0.5 | -0.083 | 1.323 | 1.910 | 2.311 | 2.686 | 3.041 |
| 0.4 | 0.066 | 1.317 | 1.880 | 2.261 | 2.615 | 2.949 |
| 0.3 | 0.050 | 1.309 | 1.849 | 2.211 | 2.544 | 2.856 |
| 0.2 | -0.033 | 1.301 | 1.818 | 2.159 | 2.472 | 2.763 |
| 0.1 | -0.017 | 1.292 | 1.785 | 2.107 | 2.400 | 2.670 |
| 0 | 0 | 1.282 | 1.751 | 2.054 | 2.326 | 2.576 |
| -0.1 | 0.019 | 1.270 | 1.716 | 2.000 | 2.252 | 2.482 |
| -0.2 | 0.033 | 1.285 | 1.680 | 1.945 | 2.178 | 2.388 |
| -0.3 | 0.050 | 1.245 | 1.643 | 1.890 | 2.104 | 2.294 |
| -0.4 | 0.066 | 1.231 | 1.606 | 1.834 | 2.029 | 2.201 |
| -0.5 | 0.083 | 1.216 | 1.567 | 1.777 | 1.955 | 2.108 |
| -0.6 | 0.099 | 1.200 | 1.528 | 1.720 | 1.880 | 2.016 |
| -0.7 | 0.116 | 1.183 | 1.488 | 1.663 | 1.806 | 1.926 |
| -0.8 | 0.132 | 1.166 | 1.448 | 1.06 | 1.733 | 1.837 |
| -0.9 | 0.148 | 1.147 | 1.407 | 1.549 | 1.660 | 1.749 |
| -1.0 | 0.164 | 1.128 | 1.366 | 1.492 | 1.588 | 1.664 |
| -1.2 | 0.195 | 1.086 | 1.282 | 1.379 | 1.449 | 1.507 |
| -1.4 | 0.225 | 1.041 | 1.198 | 1.270 | 1.318 | 1.351 |
| -1.6 | 0.254 | 0.994 | 1.116 | 1.166 | 1.197 | 1.216 |
| -1.8 | 0.282 | 0.945 | 1.035 | 1.069 | 1.087 | 1.097 |
| -2.0 | 0.307 | 0.895 | 0.959 | 0.980 | 0.990 | 0.995 |
| -2.5 | 0.360 | 0.771 | 0.793 | 0.798 | 0.799 | 0.800 |
| -3.0 | 0.396 | 0.660 | 0.666 | 0.666 | 0.667 | 0.667 |

Exemplo:

Sendo dada uma série de 15 anos de vazões máximas anuais de um rio, calcular a vazão para um período de retorno de 100 anos pelo método de Log-Pearson Tipo III.

Dados:

Média (Log Q) = 2,4359

σ (Log Q) = 0,1992

Solução:

Interpolando-se linearmente na Tabela 7.4 ( g = - 0,837; T = 100 anos) → K = 1,706

Usando a equação 7.12 :

7.5 - Distribuição de Gumbel-Chow

É um método simplificado para eventos máximos, indicado para quando se deseja fazer uma estimativa rápida (equação 7.13).

equação 7.13

O parâmetro K é um fator de frequência, que pode ser obtido na Tabela 7.5, em função do número de dados da série (N) e do período de retorno (T).

Tabela 7.5 - Fator de freqüência K = f (N, T)

| Período de Recorrência (T, anos) |
| --- |
| N/T | 5.00 | 10.00 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 50.0 | 100.0 |
| 10 | 1.058 | 1.848 | 2.289 | 2.606 | 2.817 | 3.538 | 4.323 |
| 11 | 1.028 | 1.809 | 2.242 | 2.553 | 2.789 | 3.516 | 4.238 |
| 12 | 1.013 | 1.777 | 2.202 | 2.509 | 2.741 | 3.436 | 4.166 |
| 13 | 0.996 | 1.748 | 2.168 | 2.470 | 2.699 | 3.045 | 4.015 |
| 14 | 0.981 | 1.728 | 2.138 | 2.437 | 2.663 | 3.260 | 4.032 |
| 15 | 0.957 | 1.703 | 2.112 | 2.410 | 2.632 | 3.321 | 4.005 |
| 16 | 0.955 | 1.632 | 2.037 | 2.379 | 2.691 | 3.283 | 3.959 |
| 17 | 0.913 | 1.661 | 2.066 | 2.355 | 2.575 | 3.250 | 3.921 |
| 18 | 0.934 | 1.619 | 2.017 | 2.335 | 2.552 | 3.223 | 3.883 |
| 19 | 0.926 | 1.626 | 2.032 | 2.317 | 2.533 | 3.190 | 3.860 |
| 20 | 0.919 | 1.623 | 2.018 | 2.302 | 2.517 | 3.179 | 3.836 |
| 21 | 0.911 | 1.613 | 2.001 | 2.236 | 2.500 | 3.157 | 3.810 |
| 22 | 0.905 | 1.603 | 1.992 | 2.272 | 2.484 | 3.138 | 3.787 |
| 23 | 0.833 | 1.533 | 1.980 | 2.259 | 2.470 | 3.121 | 3.765 |
| 24 | 0.893 | 1.534 | 1.960 | 2.247 | 2.457 | 3.101 | 3.747 |
| 25 | 0.983 | 1.575 | 1.958 | 2.235 | 2.44 | 3.033 | 3.729 |
| 26 | 0.833 | 1.563 | 1.910 | 2.224 | 2.422 | 3.074 | 3.711 |
| 27 | 0.879 | 1.560 | 1.911 | 2.215 | 2.422 | 3.061 | 3.605 |
| 29 | 0.570 | 1.347 | 1.924 | 2.195 | 2.402 | 3.037 | 3.667 |
| 30 | 0.866 | 1.541 | 1.917 | 2.168 | 2.293 | 3.026 | 3.653 |
| 31 | 0.863 | 1.535 | 1.910 | 2.180 | 2.385 | 3.015 | 3.641 |
| 32 | 0.890 | 1.530 | 1.904 | 2.173 | 2.377 | 3.005 | 3.629 |
| 33 | 0.856 | 1.525 | 1.897 | 2.163 | 2.269 | 2.906 | 3.618 |
| 34 | 0.853 | 1.520 | 1.892 | 2.160 | 2.362 | 2.937 | 3.608 |
| 35 | 0.851 | 1.516 | 1.886 | 2.152 | 2.354 | 2.979 | 3.598 |
| 36 | 0.812 | 1.511 | 1.831 | 2.147 | 2.349 | 2.971 | 3.508 |
| 37 | 0.915 | 1.507 | 1.876 | 2.142 | 2.314 | 2.063 | 3.579 |
| 38 | 0.813 | 1.503 | 1.871 | 2.137 | 2.33 | 2.957 | 3.571 |
| 39 | 0.810 | 1.499 | 1.867 | 2.131 | 2.331 | 2.950 | 3.563 |
| 40 | 0.829 | 1.495 | 1.862 | 2.126 | 2.326 | 2.913 | 3.554 |
| 41 | 0.834 | 1.492 | 1.858 | 2.121 | 2.321 | 2.936 | 3.517 |
| 42 | 0.834 | 1.450 | 1.854 | 2.117 | 2.316 | 2.930 | 3.539 |
| 43 | 0.832 | 1.483 | 1.850 | 2.112 | 2.311 | 2.924 | 3.522 |
| 44 | 0.830 | 1.482 | 1.846 | 2.103 | 2.307 | 2.919 | 3.526 |
| 45 | 0.828 | 1.478 | 1.812 | 2.104 | 2.303 | 2.913 | 3.519 |
| 46 | 0.826 | 1.476 | 1.899 | 2.100 | 2.208 | 2.933 | 3.513 |
| 47 | 0.824 | 1.474 | 1.826 | 2.095 | 2.291 | 3.903 | 2.507 |
| 48 | 0.821 | 1.471 | 1.832 | 2.093 | 2.200 | 2.893 | 3.501 |
| 49 | 0.821 | 1.469 | 1.830 | 2.090 | 2.297 | 2.891 | 3.403 |
| 50 | 0.820 | 1.463 | 1.827 | 2.096 | 2.283 | 2.859 | 3.490 |
| 51 | 0.818 | 1.464 | 1.824 | 2.063 | 2.280 | 2.885 | 3.486 |
| 52 | 0.817 | 1.462 | 1.821 | 2.030 | 2.276 | 2.281 | 3.541 |
| 53 | 0.815 | 1.459 | 1.818 | 2.077 | 2.273 | 2.875 | 3.474 |
| 54 | 0.814 | 1.457 | 1.816 | 2.074 | 2.270 | 2.873 | 3.741 |
| 55 | 0.813 | 1.453 | 1.813 | 2.071 | 2.267 | 2.869 | 3.467 |
| 56 | 0.812 | 1.453 | 1.811 | 2.069 | 2.264 | 2.863 | 3.462 |
| 57 | 0.819 | 1.451 | 1.898 | 2.063 | 2.261 | 2.802 | 3.459 |
| 58 | 0.809 | 1.419 | 1.895 | 2.054 | 2.258 | 2.833 | 3.454 |
| 59 | 0.808 | 1.428 | 1.894 | 2.061 | 2.256 | 2.055 | 3.450 |
| 60 | 0.194 | 1.446 | 1.892 | 2.059 | 2.263 | 2.852 | 3.456 |

Exemplo:

Sendo dada uma série de 15 anos de vazão máxima com Xmédio = 297,85 m3/s e σ x = 119,65 m3/s, estime a vazão máxima para um período de retorno T = 100 anos, pelo método de Gumbel-Chow.

Solução:

Utilizando a Tabela 7.5  → K(15, 100) = 4,005

Utilizando a equação 7.13

7.6 - Distribuição de Weibull

É a distribuição que, geralmente, fornece o melhor ajuste para vazões mínimas (HAAN, 1994).

7.6.1 - O coeficiente de assimetria (γ) da distribuição de Weibull

O valor de γ é dado pelas equações 7.14 e 7.15:

equação 7.14

Sendo:

equação 7.15

O coeficiente de assimetria γ pode assumir valores positivos ou negativos, conforme é ilustrado na Figura 7.3.

Figura 7.3- Coeficiente de assimetria (γ) da distribuição de Weibull, positivo e negativo.

7.6.2- Parâmetros da distribuição de Weibull

equação 7.16

equação 7.17

equação 7.18

equação 7.19

Sendo:

Tabela 7.6 – Parâmetros da distribuição de Weibull como função do coeficiente de assimetria (γ)

| γ | 1/ | A( | B( |
| --- | --- | --- | --- |
| -1.000 | 0.02 | 0.446 | 40.005 |
| -0.971 | 0.03 | 0.44 | 26.987 |
| -0.971 | 0.04 | 0.442 | 20.481 |
| -0.867 | 0.05 | 0.439 | 16.576 |
| -0.638 | 0.10 | 0.425 | 8.737 |
| -0.254 | 0.20 | 0.389 | 4.755 |
| 0.069 | 0.30 | 0.346 | 3.370 |
| 0.359 | 0.40 | 0.297 | 2.364 |
| 0.631 | 0.50 | 0.246 | 2.159 |
| 0.896 | 0.60 | 0.193 | 1.815 |
| 1.160 | 0.70 | 0.142 | 1.549 |
| 1.430 | 0.80 | 0.092 | 1.334 |
| 1.708 | 0.90 | 0.044 | 1.154 |
| 2.000 | 1.00 | 0.000 | 1.000 |
| 2.309 | 1.10 | -0.040 | 0.867 |
| 2.640 | 1.20 | -0.077 | 0.752 |
| 2.996 | 1.30 | -0.109 | 0.652 |
| 3.382 | 1.40 | -0.136 | 0.563 |
| 3.802 | 1.50 | -0.160 | 0.486 |
| 4.262 | 1.60 | -0.180 | 0.418 |
| 4.767 | 1.70 | -0.196 | 0.359 |
| 5.323 | 1.80 | -0.280 | 0.308 |
| 5.938 | 1.90 | -0.217 | 0.263 |
| 6.619 | 2.00 | -0.224 | 0.224 |
| 7.374 | 2.10 | -0.227 | 0.190 |
| 8.214 | 2.20 | -0.229 | 0.161 |

Exemplo:

As descargas mínimas anuais de um rio possuem média de 125 m3/s, desvio padrão de 50 m3/s e coeficiente de assimetria γ = 1,4. Usando a distribuição de Weibull, avalie a probabilidade da vazão mínima anual ser menor que 100 m3/s.

Solução:

Exemplo:

Achar o coeficiente de assimetria (γ) para a série de 15 anos de vazões mínimas anuais fornecidas a seguir:

| ANO | Qmin (m3/s) |  | ANO | Qmin (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1950 | 66,3 |  | 1958 | 95,3 |
| 1951 | 68,5 |  | 1959 | 67,7 |
| 1952 | 70,3 |  | 1960 | 61,4 |
| 1953 | 49,6 |  | 1961 | 45,2 |
| 1954 | 45,9 |  | 1962 | 60,9 |
| 1955 | 45,5 |  | 1963 | 44,6 |
| 1956 | 64,0 |  | 1964 | 40,8 |
| 1957 | 81,3 |  |  |  |

Solução:

Xmédio = 60,49

σ x = 15,43

M3 = 2.020,86

γ = 0,6797

7.7 - Distribuição Log-normal

Tal como a distribuição de Gumbel, pode ser usada para máximos ou para mínimos. É bastante usada, também, para o cálculo da precipitação efetiva quinzenal esperada, durante o período de estiagem de uma região, visando o cálculo de irrigação complementar (BERNARDO, 1982).

7.7.1- Log-normal para máximos

Procedimento

1) Calcular os logarítimos de Qi;

2) Calcular Média (Log Qi) e σ (Log Qi);

3) Arbitrar 3 valores de Q e calcular ;

4) Por meio da Tabela da Lei Normal, achar  e, em seguida, achar .

5) Plotar os 3 pontos no papel Log-normal e traçar uma reta para verificar, visualmente, a qualidade do ajuste (Figura 7.4).

Figura 7.4 – Distribuição de pontos no papel Log-normal

Exemplo:

Sendo dados:

Q = 5.000 L/s;

Média (Log Qi) = 3,183;

σ (Log Qi) = 0,149

Calcular a probabilidade de excedência para a vazão 5.000 L/s.

Solução:

Consultando-se a Tabela 7.7 a seguir, obtém-se

Assim,

Exemplo:

Sendo dados:

Q = 1.000 L/s

Média (Log Qi) = 3,183

σ (Log Qi) = 0,149

Calcular a probabilidade de excedência associada a vazão de 1.000 L/s

Solução:

Exemplo:

Complete o quadro a seguir, calculando a probabilidade P(x ≥ X) para as três vazões indicadas. Plote esses pontos no papel Log-normal, trace uma reta e, graficamente, ache as vazões máximas para períodos de retorno de 10, 25 e 100 anos.

| Anos | Qmax(m3/s) | Qmax decresc(m3/s) | Log(Qmax) | u | P(x ≥ X) (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1950 | 556,8 |  |  |  |  |
| 1951 | 370,4 |  |  |  |  |
| 1952 | 305,4 |  |  |  |  |
| 1953 | 102,1 |  |  |  |  |
| 1954 | 219,5 |  |  |  |  |
| 1955 | 174,5 |  |  |  |  |
| 1956 | 122,4 |  |  |  |  |
| 1957 | 295,6 |  |  |  |  |
| 1958 | 335,4 |  |  |  |  |
| 1959 | 258,8 |  |  |  |  |
| 1960 | 376,8 |  |  |  |  |
| 1961 | 337,4 |  |  |  |  |
| 1962 | 292,2 |  |  |  |  |
| 1963 | 457,8 |  |  |  |  |
| 1964 | 262,6 |  |  |  |  |
|  |  | Média → |  |  |  |
|  |  | Desvio Padrão → |  |  |  |

Resposta:

Q10  = 475 m3/s

Q25 = 600 m3/s

Q100 = 775 m3/s

7.7.2- Log-Normal para mínimos

Procedimento

1) Calcular os logarítimos de Qi;

2) Calcular Média(Log Qi) e σ (Log Qi);

3) Arbitrar 3 valores de Qi e calcular ;

4) Por meio da Tabela da Lei Normal achar ; e

5) Plotar os 3 pontos no papel Log-normal e traçar uma reta. Plotando-se todos os pontos calculados por Kimball,  pode-se fazer uma avaliação visual da dispersão (Figura 7.5).

Figura 7.5 - Representação de dados de mínimos no papel Log-normal

Exemplo:

Completar o quadro a seguir, calculando a probabilidade P(x ≤ X) para as três vazões indicadas. Em seguida, plotar esses pontos no papel Log-normal, traçar uma reta e, graficamente, achar a Q 7, 10.

| Anos | Q 7 min (m3/s) | Q 7 min cresc(m3/s) | Log(Q 7 min) | u | P(x ≤ X) (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1950 | 66,3 |  |  |  |  |
| 1951 | 68,5 |  |  |  |  |
| 1952 | 70,3 |  |  |  |  |
| 1953 | 49,6 |  |  |  |  |
| 1954 | 45,9 |  |  |  |  |
| 1955 | 45,5 |  |  |  |  |
| 1956 | 64,0 |  |  |  |  |
| 1957 | 81,3 |  |  |  |  |
| 1958 | 95,3 |  |  |  |  |
| 1959 | 67,7 |  |  |  |  |
| 1960 | 61,4 |  |  |  |  |
| 1961 | 45,2 |  |  |  |  |
| 1962 | 60,9 |  |  |  |  |
| 1963 | 44,6 |  |  |  |  |
| 1964 | 40,8 |  |  |  |  |
|  |  | Média → |  |  |  |
|  |  | Desvio Padrão → |  |  |  |

Resposta:  Q7-10 ≈ 42 m3/s

7.8- Teste de aderência de Kolmogorov-Smirnov

Esse teste serve para avaliar se uma dada função de distribuição de probabilidades se ajustou bem às frequências pontuais de uma série histórica de dados máximos ou mínimos. O teste de Kolmogorov-Smirnov pressupõe que, se duas sub-amostras são de uma mesma população, as distribuições de probabilidades acumuladas das duas sub-amostragens devem estar muito próximas. Se duas distribuições acumuladas são “muito discrepantes” em determinado ponto, então as sub-amostras podem ser de populações diferentes. Assim, um grande desvio entre a probabilidade calculada por Kimball e a probabilidade calculada pela função escolhida é uma indicação para se rejeitar a hipótese Ho (de serem da mesma população), ou seja, um grande desvio caracteriza que o ajuste da distribuição escolhida para explicar os dados não foi bom (PRUSKI et al., 2006).

O teste é baseado nos desvios da distribuição da amostra de eventos calculados pontualmente P(x) [Kimball, por exemplo]  em relação à função de distribuição contínua escolhida Po(x)[Gumbel, por exemplo]. Assim:

Dn = Max │P(x) – Po(x) │                                                                                         7.20

Em que:

Dn - máximo módulo dos desvios entre as probabilidades, decimal;

P(x) – probabilidade acumulada calculada por fórmula pontual [Kimball, por exemplo], decimal;

Po(x) – probabilidade acumulada calculada por função de distribuição de frequência [Weibull, por exemplo].

O teste requer que o valor de Dn calculado pela fórmula 7.20 seja menor que Dn tabelado (Tabela 7.8). Se isto acontecer, aceita-se Ho (probabilidades são da mesma população), significando que houve um bom ajuste da função escolhida às probabilidades calculadas pontualmente. Caso contrário, rejeita-se Ho, indicando que se deve procurar outra função de distribuição de frequência para se ajustar os dados.

Ao se analisar os dados da Tabela 7.8 verifica-se que os valores críticos de Dn, para o nível de significância de 20%, são menores do que para 5 ou 1% e, em função disso, existe uma maior probabilidade das sub-amostras serem diferentes. Isto significa que, ao tomar-se o nível de 20% o teste se torna mais rigoroso.

Tabela 7.8- Valores críticos de Dn para o teste de Kolmogorov-Smirnov

| Tamanho da amostra (n) | Nível de significância para Dn = max │P(x) – Po(x) │ |
| --- | --- |
|  | α=20% | α=15% | α=10% | α=5% | α=1% |
| 1 | 0,900 | 0,925 | 0,950 | 0,975 | 0,995 |
| 2 | 0,684 | 0,726 | 0,776 | 0,842 | 0,929 |
| 3 | 0,565 | 0,597 | 0,642 | 0,708 | 0,828 |
| 4 | 0,494 | 0,525 | 0,564 | 0,624 | 0,733 |
| 5 | 0,446 | 0,474 | 0,510 | 0,565 | 0,669 |
| 6 | 0,410 | 0,436 | 0,470 | 0,521 | 0,618 |
| 7 | 0,381 | 0,405 | 0,438 | 0,486 | 0,577 |
| 8 | 0,358 | 0,381 | 0,411 | 0,457 | 0,543 |
| 9 | 0,339 | 0,360 | 0,388 | 0,432 | 0,514 |
| 10 | 0,322 | 0,342 | 0,368 | 0,410 | 0,490 |
| 11 | 0,307 | 0,326 | 0,352 | 0,391 | 0,468 |
| 12 | 0,295 | 0,313 | 0,338 | 0,375 | 0,450 |
| 13 | 0,284 | 0,302 | 0,325 | 0,361 | 0,433 |
| 14 | 0,274 | 0,292 | 0,314 | 0,349 | 0,418 |
| 15 | 0,266 | 0,283 | 0,304 | 0,338 | 0,404 |
| 16 | 0,258 | 0,274 | 0,295 | 0,328 | 0,392 |
| 17 | 0,250 | 0,266 | 0,286 | 0,318 | 0,381 |
| 18 | 0,244 | 0,259 | 0,278 | 0,309 | 0,371 |
| 19 | 0,237 | 0,252 | 0,272 | 0,301 | 0,363 |
| 20 | 0,231 | 0,246 | 0,264 | 0,294 | 0,356 |
| 25 | 0,210 | 0,220 | 0,240 | 0,270 | 0,320 |
| 30 | 0,190 | 0,200 | 0,220 | 0,240 | 0,290 |
| 35 | 0,180 | 0,190 | 0,210 | 0,230 | 0,270 |
| >35 |  |  |  |  |  |

Exemplo:

Utilizando os dados do exemplo do item 7.7.2, termine de preencher a Tabela abaixo e verifique se o ajuste das Q7,min ao modelo Log-Normal obteve aderência pelo teste de Kolmogorov-Smirnov, para um nível de significância de 20%.

| Anos | Q7,min (m3/s) | Q7,min (cresc.) | Po(x) [≤] (decimal) | P(x) = (m / n+1) | Dn = Max │Po(x) – P(x)│ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1950 | 66,3 | 40,8 | 0,007215 | 0,0625 | 0,0097 |
| 1951 | 68,5 | 44,6 | 0,1357 | 0,1250 | 0,0107 |
| 1952 | 70,3 | 45,2 | 0,1469 | 0,1875 | 0,0406 |
| 1953 | 49,6 | 45,5 | 0,1539 | 0,250 | 0,0961 |
| 1954 | 45,9 | 45,9 | 0,1611 | 0,3125 | 0,1541 |
| 1955 | 45,5 |  |  |  |  |
| 1956 | 64,0 |  |  |  |  |
| 1957 | 81,3 |  |  |  |  |
| 1958 | 95,3 |  |  |  |  |
| 1959 | 67,7 |  |  |  |  |
| 1960 | 61,4 |  |  |  |  |
| 1961 | 45,2 |  |  |  |  |
| 1962 | 60,9 |  |  |  |  |
| 1963 | 44,6 |  |  |  |  |
| 1964 | 40,8 |  |  |  |  |

Resposta:

D15(calculado) = 0,2139; D15(tabelado – 20%) = 0,266

Como D15(calc) < D15(tab) → aceita-se Ho → O ajuste à distribuição Log-Normal foi satisfatório.

7.8 - Exercícios propostos

a)Uma precipitação intensa tem um tempo de recorrência de 5 anos.

1o-Qual a probabilidade de ocorrência (em intensidade igual ou superior) no próximo ano ?

2o-Qual a probabilidade de ocorrência (em intensidade igual ou superior) durante os próximos 3 anos ?

Resposta: 20%; 48%

b)Em uma seção transversal de um rio, a probabilidade anual de ocorrência de uma cheia catastrófica é de 10%. Qual a probabilidade de que tal cheia não venha a ocorrer nos próximos 5 anos ? Resposta: 59,05%

c)Entre os registros de enchentes de um rio, existe um que apresenta um período de retorno de 10 anos. Qual é a probabilidade de que uma enchente igual ou superior não se repita em qualquer período de 10 anos ?

Resposta: 35%.

d)Qual o risco assumido ao se esperar que, dentro de um período qualquer de 10 anos, não ocorrerá nenhuma chuva igual ou maior que aquela correspondente a um período de retorno de 10 anos ?

Resposta: 35%

e)Sabe-se que em uma área a ser drenada se pode esperar uma chuva intensa de 100 mm em 24 horas. Qual o risco de falha de um canal (dreno) interceptor nesta área, projetado para 20 anos de uso, causado por uma chuva igual ou mais intensa ? Usar relação I-D-F de Piracicaba (Pg. 61)

Resposta: 27%.

f)Em uma certa região onde as chuvas são uniformemente distribuídas, existe uma chance de 60% de que choverá em qualquer dia.

1o- Qual a probabilidade de não chover dois dias sucessivos ?

2o- Qual a probabilidade de chover 3 dias seguidos ?

3o- Qual a probabilidade de chover uma vez por semana ?

Resposta: 16%; 21,6%; 99,84%.

g)Tem-se à disposição uma série anual das enchentes de um rio, com 20 anos de registro, contendo valores de Q(m3/s) e os respectivos tempos de retorno T(anos), calculados pela expressão de Kimball.

| No de ordem (m) | Q(m3/s) | Período de retorno – T (anos) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 680 | 21 |
| 2 | 620 | 10,5 |
| 3 | 570 | 7,1 |
| 20 | 190 | 1,05 |

Estime qual será o valor da enchente esperado pelo menos uma vez, dentro de 10 anos, com um risco de falha de 78%.

Resposta: Q ≈ 570 m3/s

h) São dadas as vazões médias diárias máximas anuais (m3/s) do rio Jaguari, bacia do rio Piracicaba, medidas em um posto em Jaguariúna - SP, com área de captação de 2.220 Km2. Calcular as vazões prováveis de enchentes para os períodos de retorno de 50 e 100 anos, pelos métodos de Gumbel, Gumbel-Chow, Log-Pearson Tipo III e Log-normal.

| m | Q | m | Q | m | Q | m | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 490,0 | 10 | 225,0 | 19 | 163,0 | 28 | 109,0 |
| 2 | 425,0 | 11 | 212,0 | 20 | 162,0 | 29 | 102,0 |
| 3 | 314,6 | 12 | 212,0 | 21 | 153,0 | 30 | 96,4 |
| 4 | 302,0 | 13 | 206,0 | 22 | 139,0 | 31 | 95,0 |
| 5 | 289,0 | 14 | 205,0 | 23 | 135,0 | 32 | 93,1 |
| 6 | 250,0 | 15 | 182,0 | 24 | 123,0 | 33 | 75,7 |
| 7 | 244,0 | 16 | 171,0 | 25 | 121,0 | 34 | 51,9 |
| 8 | 240,0 | 17 | 169,0 | 26 | 116,0 |  |  |
| 9 | 237,0 | 18 | 167,0 | 27 | 113,0 |  |  |

Respostas:

Gumbel-Chow → Q50 = 449 m3/s; Q100 = 513 m3/s

Gumbel→ Q50 = 453 m3/s; Q100 = 512 m3/s

Log-Pearson Tipo III→ Q50 = 456 m3/s; Q100 = 516 m3/s

Log-Normal→ Q50 = 458 m3/s; Q100 = 524 m3/s

i)Pretende-se calcular a Q7,10 para o posto fluviométrico de Artemis, no rio Piracicaba, partindo-se da simplificação de que a média mínima de 7 dias consecutivos (Q7, min) ocorre sempre durante a segunda quinzena do mês de Setembro, para qualquer que seja o ano. Calcule Q7,min para cada um dos cinco anos fornecidos (m3/s) e ajuste ao modelo de Gumbel para mínimos, para obter a Q7,10.

| DIA / ANO | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 104,0 | 139,5 | 109,3 | 44,3 | 29,8 |
| 17 | 101,3 | 137,4 | 94,9 | 42,3 | 31,2 |
| 18 | 100,2 | 130,8 | 77,7 | 43,3 | 34,1 |
| 19 | 97,6 | 112,5 | 72,0 | 42,3 | 30,7 |
| 20 | 96,0 | 88,1 | 71,5 | 44,3 | 29,8 |
| 21 | 93,9 | 68,9 | 72,5 | 60,8 | 28,8 |
| 22 | 92,3 | 66,9 | 74,6 | 68,4 | 25,5 |
| 23 | 93,9 | 58,8 | 72,5 | 65,9 | 23,2 |
| 24 | 95,0 | 54,2 | 62,3 | 63,3 | 22,3 |
| 25 | 95,0 | 53,2 | 45,8 | 61,3 | 21,4 |
| 26 | 93,4 | 51,2 | 42,3 | 57,3 | 22,3 |
| 27 | 91,3 | 50,2 | 41,4 | 52,7 | 22,3 |
| 28 | 88,1 | 50,7 | 41,4 | 49,2 | 23,2 |
| 29 | 84,5 | 49,2 | 39,4 | 46,3 | 22,3 |
| 30 | 78,2 | 59,0 | 39,5 | 46,8 | 22,7 |
| Q 7, min |  |  |  |  |  |

Dados:

σn = 0,942

Yn = 0,491

média = ?

desvio padrão =  =  ?

Fórmulas:

Resposta: Q7,10 = 6,6 m3/s

j) Dada uma série de 15 anos de Q7min, com:

Média(Q7,min) = 60,49 m3/s

σ (Q7,min) = 15,43 m3/s

Coeficiente de assimetria = γ = 0,631

Achar o valor da Q7,10, usando a distribuição de Weibull

Resposta: Q7,10 = 41,79 m3/s

k)A tabela a seguir se refere ao exemplo do item 7.3.2 do texto. Termine de preenchê-la calculando P(x) por Kimball e Po(x) por Gumbel. Em seguida calcule o módulo da diferença entre essas probabilidades e responda se o ajuste do modelo de Gumbel aos dados de vazão máxima foi satisfatório, baseado no teste de Kolmogorov-Smirnov, com uma significância de 20%.

| Ano | Qmax (m3/s) | Qmax Decresc. | m | P(x)= m / (n+1) | Po(x)= Gumbel | Dn = │P(x)-Po(x)│ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1950 | 556,8 | 556,8 | 1 | 0,0625 | 0,063643891 | 0,001143891 |
| 1951 | 370,4 | 457,8 | 2 | 0,125 | 0,141874868 | 0,016874868 |
| 1952 | 305,4 | 376,8 | 3 | 0,1875 | 0,263122023 | 0,075622023 |
| 1953 | 102,1 | 370,4 | 4 | 0,25 | 0,27563878 | 0,02563878 |
| 1954 | 219,5 | 337,4 | 5 | 0,3125 | 0,34773175 | 0,03523175 |
| 1955 | 174,5 | 335,4 | 6 | 0,375 | 0,352509811 | 0,022490189 |
| 1956 | 122,4 | 305,4 | 7 | 0,4375 | 0,429593661 | 0,007906339 |
| 1957 | 295,6 |  |  |  |  |  |
| 1958 | 335,4 |  |  |  |  |  |
| 1959 | 258,8 |  |  |  |  |  |
| 1960 | 376,8 |  |  |  |  |  |
| 1961 | 337,4 |  |  |  |  |  |
| 1962 | 292,2 |  |  |  |  |  |
| 1963 | 457,8 |  |  |  |  |  |
| 1964 | 262,6 |  |  |  |  |  |

Resposta: D15(calculado) = 0,1212; D15(tabelado-20%) = 0,266

Assim, como D15(calculado) < D15(tabelado-20%) → Aceita-se Ho, ou seja, o ajuste ao modelo de Gumbel foi satisfatório.

l)A Tabela a seguir se refere ao exemplo do item 7.3.2 do texto. Termine de preenchê-la calculando P(x) por Kimball e Po(x) por Gumbel. Em seguida calcule o módulo da diferença entre essas probabilidades e responda se o ajuste do modelo de Gumbel aos dados de vazão mínima média de 7 dias consecutivos foi satisfatório, baseado no teste de Kolmogorov-Smirnov, com uma significância de 20%.

| Ano | Q7,min (m3/s) | Q7,min Cresc. | m | P(x)= m / (n+1) | Po(x)= Gumbel | Dn = │P(x)-Po(x)│ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1950 | 66,3 | 40,8 | 1 | 0,0625 | 0,150411966 | 0,087911966 |
| 1951 | 68,5 | 44,6 | 2 | 0,125 | 0,189049312 | 0,064049312 |
| 1952 | 70,3 | 45,2 | 3 | 0,1875 | 0,19589523 | 0,00839523 |
| 1953 | 49,6 | 45,5 | 4 | 0,25 | 0,19939878 | 0,05060122 |
| 1954 | 45,9 | 45,9 | 5 | 0,3125 | 0,20415496 | 0,10834504 |
| 1955 | 45,5 | 49,6 | 6 | 0,375 | 0,252947942 | 0,122052058 |
| 1956 | 64 | 60,9 | 7 | 0,4375 | 0,459612074 | 0,022112074 |
| 1957 | 81,3 | 61,4 | 8 | 0,5 | 0,470673114 | 0,029326886 |
| 1958 | 95,3 | 64 | 9 | 0,5625 | 0,530193525 | 0,032306475 |
| 1959 | 67,7 |  |  |  |  |  |
| 1960 | 61,4 |  |  |  |  |  |
| 1961 | 45,2 |  |  |  |  |  |
| 1962 | 60,9 |  |  |  |  |  |
| 1963 | 44,6 |  |  |  |  |  |
| 1964 | 40,8 |  |  |  |  |  |

Resposta: D15(calculado) = 0,1310; D15(tabelado-20%) = 0,266

Assim, como D15(calculado) < D15(tabelado-20%) → Aceita-se Ho, ou seja, o ajuste ao modelo de Gumbel foi satisfatório.