Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação

# SEL 405 – Lab. de Introdução aos Sistemas Digitais I

Profa. Luiza Maria Romeiro Codá

PRÁTICA Nº1

### “INTRODUÇAO AOS CIRCUITOS LOGICOS BASICOS”

- Objetivos:

- Aprender a interpretar as especificações contidas nos manuais dos fabricantes de circuitos lógicos.

- Identificar a representação analógica referente a cada estado binário.

2. 	Lista de Material

CI : 7402 ou 7400

Painel lógico, cabos de ligações, voltímetro.

Observação: informações sobre os CIs estão  na pasta Componentes.

- Procedimento  Experimental:

  - Reconhecimento do CI:

Escolher um dos CIs da família TTL acima e que utilize transistor bipolar, ou seja, não seja L, LS ou S.e responder as questões a seguir em relação a ele:

Nome do CI:

Constituição interna do CI (em relação ao número de portas lógicas e número de entradas de cada porta):

Função lógica do CI (expressão lógica da saída em função das entradas):

Símbolo:

  - Levantamento das características elétricas do CI:

Medir as características elétricas de uma das portas do CI escolhido no ítem 3.1, como mostram as Figuras 1, 2, 3 e 4 (como exemplo de medidas para uma porta OU de 2 entradas). Refaça os desenhos dos circuitos para o CI utilizado. Nas Figuras onde são apresentadas duas configurações de circuitos para a mesma medida, observem qual a configuração que fornece a medida mais crítica (medida que se aproxima mais do limite  indicado pelo fabricante)  anotem esse valor na Tabela I, e procurem discutir sobre a razão pela qual esses valores serem diferentes.. E, preencher a Tabela I abaixo obtendo os valores teóricos das especificações do fabricante contidas na pasta “COMPONENTES” na sub pasta “TTL”. Comparar os valores obtidos verificando se encontram de acordo com a faixa especificada pelo fabricante para níveis altos e baixos, e discutir sobre esses resultados.

Figura 1  Medida de VoH  em  uma porta NOR.

Figura 2 Dois circuitos para a medida de VoL  em uma porta NOR.

Figura 3  Dois circuitos para a medida de IiH em uma porta NOR.

Figura 4 Dois circuitos para a medida de IiL em uma porta NOR.

  - Tabela Verdade do CI:

Utilizando os valores obtidos na Tabela I, e medindo os valores de tensões das entradas, monte a tabela verdade do CI com medidas em Volts e anotar na Tabela II. Comparar com a tabela verdade de níveis lógicos (tabela teórica) anotando na tabela III . Discutir sobre esses resultados. Verifique se esses valores são compatíveis com a faixa especificada pelo fabricante para nível alto e baixo.

- Questões:

  - Procure o preço do CI utilizado nesta prática

- Bibliografia:

- Tocci, J. R. , “Sistemas Digitais- Princípios e Aplicações” Ed. Prentice Hall do Brasil

- Roteiro de Teoria e Prática do Módulo Digital Avançado 8810  DATAPOOL.

## Exercícios para serem entregues na  próxima aula: Prática Nº2 “CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DOS CIs”

EXERCÍCIO Nº2

- Explique o que significa os termos Vcc, VoH , VoL, ViH, ViL, IiH, IiL, IoH, IoL

- O que é fan-out?

- O que é lógica positiva ?

Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação

# SEL 405 – Lab. de Introdução aos Sistemas Digitais I

Profa. Luiza Maria Romeiro Codá

NOTA:

FOLHA DE RESPOSTAS: PRÁTICA Nº1

### “INTRODUÇAO AOS CIRCUITOS LOGICOS BASICOS”

TURMA:                              DATA:

NOMES:                                                                                                       Nº USP

  - Reconhecimento do CI:

Nome do CI:

Constituição interna do CI :

Função lógica do CI :

Símbolo:

3.2 Levantamento das características elétricas do CI:

Tabela I

| Características | Teóricas | Medidas |
| --- | --- | --- |
|  | Mínimo Típico Máximo |  |
| Vcc (V) |  |  |
| VoH (V) |  |  |
| VoL(V) |  |  |
| IiH |  |  |
| IiL |  |  |

Discussão dos resultados da tabela I:

Circuitos de Medida de VoH

Circuitos de Medida de VoL

Circuitos de Medida de IiH

  - Tabela Verdade do CI:

Tabela II                                                     Tabela III

| A | B | S(volts) |
| --- | --- | --- |

| A | B | S |
| --- | --- | --- |

Discussão dos resultados: