|  | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Escola de Engenharia de Lorena – EEL |
| --- | --- |

PROVA DE LABORATÓRIO DE ELETRICIDADE

Primeiro Semestre de 2021 – (P1)

Prof. Dr. Marcelo Rodrigues de Holanda

NOME: ___________________________________________________ Nº: ________

TURMA:

OBSERVAÇÕES:

- NENHUMA PERGUNTA SERÁ RESPONDIDA;

- FAZER A PROVA SEM RECLAMAÇÕES;

- RESPOSTAS A TINTA.

(2,5 pts) 1) Qual dos circuitos (abaixo) permite a maior passagem de corrente elétrica total IS? Demonstre sua resposta através dos cálculos de Req e IS e também justifique-a.

(a)

(b) OBS=NESTE CIRCUITO TRABALHAR TAMBÉM COM TODAS AS RESISTÊNCIAS EM KΩ

(2,5 pts) 2) Num laboratório de eletricidade, com o intuito de mostrar o Princípio da Superposição, e tendo por base o circuito da figura 1, um grupo de alunos obteve, conforme ilustra a tabela 1, muitos valores de VA e VB (ora desativando V1, ora desativando V2).

(figura 1)

(tabela 1)

| VA (V) | VB (V) |
| --- | --- |
| 0,18 | 0,15 |
| 0,92 | 0,23 |
| 1,87 | 0,34 |
| 2,76 | 0,47 |
| 3,65 | 0,56 |
| 0,54 | 2,64 |
| 5,43 | 3,72 |
| 0,31 | 0,85 |
| 7,29 | 0,98 |
| 8,13 | 1,11 |

Sabendo-se que: VAB = VA + VB; e a precisão do voltímetro é de 0,01V.

Calcular: (a) VAB; (b) sua incerteza (σVAB); (c) erro experimental (E%); (d) erro percentual relativo (E%relat). O valor teórico de VAB é igual a 11,81V.

Fale sobre a precisão e exatidão do experimento e, também, da ocorrência ou não de erros aleatórios e sistemáticos.

(2,0 pts) 3) Na tentativa de encontrar a máxima transferência de potência que um terminal a-b de um circuito (ver figura 2) pode fornecer a uma carga, um Professor de Eletricidade desenvolveu um experimento e obteve os resultados ilustrados na tabela 2.

(figura 2)  V=V1=Vth=10Volts; R2=RL=variável; R1=Rth

(tabela 2)

| i (mA) | V=V1=Vth | V2 (Volts) | R2=RL | P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 48,7 | 10 | 0 | 0 |  |
| 81,8 | 10 | 0,84 | 40 |  |
| 70,4 | 10 | 1,42 | 80 |  |
| 61,8 | 10 | 1,87 | 120 |  |
| 55,0 | 10 | 2,21 | 160 |  |
| 49,6 | 10 | 2,49 | 200 |  |
| 45,2 | 10 | 2,72 | 240 |  |
| 41,4 | 10 | 2,91 | 280 |  |
| 38,4 | 10 | 3,07 | 320 |  |
| 35,6 | 10 | 3,21 | 360 |  |
| 33,2 | 10 | 3,33 | 400 |  |
| 31,2 | 10 | 3,44 | 440 |  |
| 29,4 | 10 | 3,53 | 480 |  |

P=V2 × i

(a) Faça um gráfico de Potência × R2 e encontre a máxima potência obtida.

(b) Qual o valor esperado (cálculo baseado na aula teórica) da resistência da carga para que possamos obter a máxima transferência de potência pra este experimento?

(1,5 pts) 4) Dado o circuito RC em corrente alternada (ver figura 3):

(figura 3)

e as seguintes condições operacionais (ver também a tabela 3):

Vpentrada=4 V; frequência=100 Hz; R=1 KΩ; C=0,1 µF

(tabela 3)

| frequência (Hz) | Vpresistor (V) | Ip=Vpresistor/R (A) |
| --- | --- | --- |
| 100 | 0,24 |  |
| 200 | 0,50 |  |
| 300 | 0,74 |  |
| 400 | 0,99 |  |
| 500 | 1,20 |  |
| 600 | 1,42 |  |
| 700 | 1,60 |  |
| 800 | 1,80 |  |
| 900 | 1,90 |  |
| 1000 | 2,10 |  |
| 1200 | 2,40 |  |
| 1400 | 2,70 |  |
| 1600 | 2,80 |  |
| 1800 | 3,00 |  |
| 2000 | 3,10 |  |
| 3000 | 3,50 |  |
| 4000 | 3,70 |  |
| 5000 | 3,80 |  |

(a) Faça os gráficos: Vpresistor × frequência e Ip × frequência.

(b) Determine graficamente a frequência de corte deste circuito utilizando o conceito dado na aula teórica Vpresistor(freq. corte) = Vpentrada/1,414. Compare com o valor teórico Fcorte=1/2πRC.

(1,5 pts) 5) Dado o circuito RLC em corrente alternada (ver figura 4):

(figura 4)

e as seguintes condições operacionais (ver também a tabela 4):

Vpentrada=500 mV; frequência=1 KHz; R=1 Ω; C=0,1 µF; L=1000 µH.

(tabela 4)

| frequência (KHz) | Vpresistor (mV) | Ip=Vpresistor/R (mA) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 43,2 |  |
| 2 | 81,6 |  |
| 4 | 170 |  |
| 6 | 238 |  |
| 8 | 304 |  |
| 10 | 380 |  |
| 12 | 388 |  |
| 14 | 404 |  |
| 16 | 416 |  |
| 18 | 204 |  |
| 20 | 204 |  |
| 27 | 356 |  |
| 34 | 308 |  |
| 40 | 264 |  |
| 50 | 220 |  |
| 70 | 156 |  |
| 100 | 108 |  |
| 150 | 80 |  |
| 200 | 54 |  |
| 300 | 33,6 |  |

(a) Faça os gráficos: Vpresistor × frequência e Ip × frequência.

(b) Determine graficamente a frequência de ressonância deste circuito. Compare este valor com o teórico Fress=1/[2π(LC)1/2].