SEL393 – Laboratório de Instrumentação Eletrônica I

### Escola de Engenharia de São Carlos - USP

### Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação

Laboratório 3 - Filtro Ativo Passa Banda

-	Implemente um filtro passa-banda de ordem 4 de Butterworh com topologia de realimentação múltipla (figura 1.1), frequência central de 10KHz, Q=10 e Am=1.  Utilize C=10nF.

Fig. 1.1 – Topologia de realimentação múltipla de cada filtro de ordem 2 de um

filtro passa-banda de ordem 4

a)	Determine a frequência intermediária fmi, o fator de qualidade Qi e o ganho na frequência intermediária Ami de cada filtro de ordem 2.

b)	Determine a frequência intermediária fm, o fator de qualidade Q e o ganho na frequência intermediária Am do filtro de ordem 4.

Simule o circuito da Fig. 1.1.

a)	Determine a frequência intermediária fmi, o fator de qualidade Qi e o ganho na frequência intermediária Ami de cada filtro de ordem 2 e e compare com os valores teóricos, conforme equações abaixo.

b)	Determine a frequência intermediária fm, o fator de qualidade Q e o ganho na frequência intermediária Am do filtro de ordem 4.

c)	Verifique a influência de diferentes amplificadores operacionais na resposta do fittro utilizando na simulação o 741, o TL1022 e o LT081.

Carter B, Mancini R. Op Amps for Everyone, In: Active Filter Design Techniques, Chapter 16, Newnes, 2009.

# Text boxes

1.  Implementação em Protoboard

2.  Simulação no LTSpice

3.  Referências Bibliográficas