0323200 – Práticas de Eletricidade e Eletrônica – 2023

# Experiência 2 - Medidas Elétricas Básicas e Lei de Ohm

Nome: _________________________________________________ No USP:____________

Nome:_________________________________________________  NoUSP: ____________

Nome:_________________________________________________  NoUSP: ____________

1 – Influência do multímetro em um circuito

| R | VA teórico | VA medido |
| --- | --- | --- |
| 4,7 k( |  |  |
| 10 M( |  |  |

1.1 Indique os cálculos que você fez para preencher a  2a coluna da tabela  ( VA teórico ).

1.2 A partir de VA medido, no caso de R= 10 M(, deduza o valor real da resistência interna do voltímetro Rin (o valor nominal desta resistência é 10 M().

Rin = __________________

1.3 O que você observou ao refazer a medida encostando os dedos nos terminais do multímetro?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. Lei de Ohm

2.1Resistor de 470 (

| V | I | V | I |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 V |  | 6 V |  |
| 2 V |  | 7 V |  |
| 3 V |  | 8 V |  |
| 4 V |  | 9 V |  |
| 5 V |  | 10 V |  |

Cálculo da inclinação da reta média:

Rm (

Cálculo de  Rot  pelo método dos mínimos quadrados :

Rot (

Comparação

2.2 Lâmpada

| V | I | V | I |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,5 V |  | 5,5 V |  |
| 1,0 V |  | 6,0 V |  |
| 1,5 V |  | 6,5 V |  |
| 2,0 V |  | 7,0 V |  |
| 2,5 V |  | 7,5 V |  |
| 3,0 V |  | 8,0 V |  |
| 3,5 V |  | 8,5 V |  |
| 4,0 V |  | 9,0 V |  |
| 4,5 V |  | 9,5 V |  |
| 5,0 V |  | 10,0 V |  |

##### A resistência da lâmpada está aumentando ou diminuindo com a temperatura? Explique, com base no gráfico I x V.

Determine no gráfico qual a faixa de tensões para a qual pode-se dizer que vale a  Lei de Ohm  para  a  lâmpada testada, com um erro menor que 5 %.

3. Analise de Circuito e Leis de Kirchoff (nós e ramos)

3.1 Medidas de tensão

Vb  =                               Vc  =                               Ve  =

Valores esperados

Vb  ( 1,6 V                     Vc  (  4,6 a 6,9 V            Ve  ( 1,0 V

##### Foi necessário corrigir alguma ligação no circuito?   Se foi necessário, quais foram estas ligações, e como você descobriu quais ligações estavam erradas?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3.2    Valores de tensão após correções

Vb =                             Vc =                              Ve =                             VRb1 =

VRb2 =                          VRc =                            VRe =			  Vbe =

##### 3.3 Calcule os erros obtidos nas medidas de tensão do item 1.1. Mostre os cálculos que você fez para obter o erro na medida de  VRb1  apenas.

Vb =                  (                    Vc =                    (                    Ve =                    (

VRb1 =               (                    VRb2 =                 (                    VRe =                  (

VRc =                 (

3.4  – Medida de corrente DC

Determinação do ganho do transistor

Caso 1:  Rb1 = 47 k(

ib1 =                                                 ic1 =                                             Vc1 =

Caso 2:  Rb1 = 80 k(

ib2 =                                                 ic2 =                                             Vc2 =

Caso 3: Rb1 = 33 k(

ib3 =                                                 ic3 =                                             Vc3 =

Cálculo do ganho:

Gi2 =                                               Gi3 =

Gv2 =                                               Gv3 =

3.5    Calcule os erros em  Gi2  e  Gi3  a partir dos erros nas medidas de corrente.

(  Gi2  (                                                    (  Gi3  (

3.6 Pode-se afirmar que  Gi2  e  Gi3  são diferentes?  O que você conclui sobre o uso do transistor  como  amplificador de corrente ?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4. Influência dos componentes no circuito montado (uso do multímetro)

Medida de resistências

a) Sem desconectar os componentes do circuito

|  | Medida 1 | com terminais invertidos |  | Medida 1 | com terminais invertidos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rb1 |  |  | Rce |  |  |
| Rb2 |  |  | Rbc |  |  |
| Rc |  |  | Rbe |  |  |

b) Medidas com circuito desmontado

|  | Medida 1 | com terminais invertidos |  | Medida 1 | com terminais invertidos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rb1 |  |  | Rc |  |  |
| Rb2 |  |  | Rbc |  |  |
| Rc |  |  | Rbe |  |  |

Quais medidas foram diferentes em (b)  e  em (a) ?   Por que ?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________