APE: Gerador Síncrono em paralelo com Barramento Infinito

Nome:______________________________________

Um gerador síncrono de 100MVA, 14,4kV, fdp=0,8 (cos(()) atrasado ligado em Y tem uma resistência de armadura desprezível e uma reatância síncrona de 1,0 p.u. O gerador está ligado em paralelo com um barramento infinito. Considere que não houve alteração na potência mecânica e despreze a resistência de armadura.

- Qual é a tensão interna EA (em vazio) por fase desse gerador nas condições nominais?

- A partir do item “a”, diminuindo a corrente de campo de modo que a tensão EA diminui em 5% de seu valor inicial. Determine o novo valor da corrente de armadura?

- Faça um programa em Matlab, Python, etc para obter a curva do Gerador Síncrono considerando que EA diminui em 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35% e 40% de seu valor inicial. Crie uma tabela de %redução, EA, δ(ângulo de potência), IA, θ(ângulo de IA) e cos(θ). Plote a curva EA X IA a partir dos valores geradores do item “c”  e indique nele onde o fdp é indutivo, capacitivo e resistivo (este curva tem o comportamento da curva V).

- Refazer o item c) considerando 90% e 80% da Pnominal e plote a curva V para esses valores junto com os valores de 100%Pnominal (item c). Indique nele onde o fdp é indutivo (superexcitado), capacitivo (subexcitado) e resistivo(subexcitado).

Observação. A reatância síncrona em ohms por fase pode ser calculada  como:

Zreal = Zpu*Zbase;

Sendo:

Zbase=V²((nominal)/S((nominal)

V((nominal): Tensão por fase nominal

S((nominal): Potência aparente por fase nominal

Respostas:

a ) EA (fase) = 14,872 ∟26.56° [kV]

b)Novo valor de IA=3,7810∟-31,97° [kA]

c)

| Redução(%) | EA (kV) | δ° | IA(kA) | (° | cos(() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 14.8723 | 26.5651 | 4.0094 | -36.8699 | 0.8000 |
| 5 | 14.1286 | 28.0831 | 3.7810 | -31.9710 | 0.8483 |
| 10 | 13.3850 | 29.7954 | 3.5810 | -26.4009 | 0.8957 |
| 15 | 12.6414 | 31.7446 | 3.4159 | -20.1189 | 0.9390 |
| 20 | 11.8978 | 33.9878 | 3.2936 | -13.1289 | 0.9739 |
| 25 | 11.1542 | 36.6043 | 3.2223 | -5.5001 | 0.9954 |
| 30 | 10.4106 | 39.7081 | 3.2109 | 2.6246 | 0.9990 |
| 35 | 9.6670 | 43.4737 | 3.2681 | 11.0479 | 0.9815 |
| 40 | 8.9234 | 48.1897 | 3.4042 | 19.5740 | 0.9422 |

d)