Atividade da Aula 8-10:

Características Pxf e QxV-parte 1

Prof. Dr. Elmer P. T. Cari

Parte1: Seção reservada para o aluno poder tirar suas dúvidas sobre o tópico da aula abordada.

Parte 2:

2.1) Geradores do mesmo porte com cargas.

a) Com a chave S1 e S2 abertas, qual é a potência fornecida pelo gerador e a freqüência do sistema?

b) Com a chave S1 fechada e S2 aberta, qual é a potência fornecida ativa pelo gerador?

c) Se a freqüência em vazio do gerador foi alterado para fnl = 62Hz com a chave S1 fechada e S2 aberta, qual é a potência do gerador e a freqüência do sistema?

d) Se a freqüência em vazio do gerador foi alterado para fnl = 62Hz com a chave S1 e S2 fechada, qual é a potência fornecida pelo gerador, barramento infinito e a freqüência do sistema?

Resposta:

- PG = 1MW

- PG = 2,414MW

- PG = 2414MW; fsis =60,39

- fis =60Hz; PG = 3MW; PBinf=-0,586MW