Atividade da Aula 8-10:

Características Pxf e QxV

Prof. Dr. Elmer P. T. Cari

Parte1: Seção reservada para o aluno poder tirar suas dúvidas sobre o tópico da aula abordada.

Parte 2:

2.1) Geradores do mesmo porte com cargas.

a) Com a chave aberta, qual é a potência fornecida pelos dois geradores?

b) Com a chave fechada qual é a potência dos geradores?

c) Se for possível ajustar a freqüência em vazio do gerador 2, para qual valor deveria ser alterado a fim de retornar a freqüência do sistema original do item a?

2.2) Geradores com Barramento infinito. Considere o sistema da figura abaixo:

a) Com a chave aberta, qual é a potência dos geradores?

b) Com a chave fechada qual é a potência dos geradores e barramento infinito?

c) Com a chave fechada e se a carga for 5MW. Qual é a potência dos geradores e do barramento infinito?

Respostas:

| a | b | c |
| --- | --- | --- |
| PG1 =2,83 MW PG2=1,17MW | PG1 =1,5 MW PG2=0,5MW PBinf=2 MW | PG1 =1,5 MW PG2=0,5MW PBinf=3 MW |