APE: Máquinas Elétricas Operação em Paralelo de Geradores

Nome:______________________________________

Exercício Nro 1:

Na figura abaixo mostra um sistema de potência constituído de 4 geradores. Cada gerador tem a seguinte característica: Sn=120MVA, VL = 15kV, fdp=0.85 atrasado. Os quatro geradores possuem os mesmos Sp =∆P/∆f. Os reguladores de velocidade são ajustados para produzir uma queda de freqüência de 3Hz (∆f=3Hz) quando a máquina passa de operação em vazio para operação em potência nominal (∆P=Pnominal). Os geradores G1, G2 e G3 fornecem 75MW (cada um deles) à freqüência de 60 Hz, enquanto o gerador G4 (denominado gerador de oscilação) absorve todos os incrementos e mudanças de carga a fim de manter a freqüência do sistema em 60 Hz.

a) Em um determinado momento a carga do sistema é 260 MW a 60 Hz. O qual é freqüência em vazio (fnl) de cada gerador do sistema?

b) Adicionando uma carga no sistema de 30 MW e sem mexer as freqüências em vazios dos geradores. Qual será a nova freqüência do sistema?. Desenhe o diagrama de casa nesta situação.

c) A que freqüência deve ser ajustada a freqüência em vazio do gerador de oscilação (G4) a fim de restaurar a freqüência do sistema em 60 Hz?

d) Se o sistema está operando nas condições do item “c”. O que aconteceria se o gerador de oscilação fosse retirado do sistema?.

Sugestão: Primeiro calcule a potência nominal de cada gerador usando os dados de placa Sn e fdp, e depois calcule Sp= (∆P/∆f).

Respostas:

| a | b | c | d |
| --- | --- | --- | --- |
| Sp1=Sp2=Sp3= Sp4=34Mw/Hz; Se fsis=60 Hz, então PG1 = PG2= PG3= 75 MW PG4 = 35MW fnl1= 62,21 Hz fnl2= 62,21 Hz fnl3= 62,21 Hz fnl4= 61,03 Hz (aprox) | fsis=59,78 Hz aprox | fnl4 =61,91 Hz aprox | fsis=59,36 Hz PG1= 96,7 MW PG2= 96,7 MW PG3= 96,7 MW |