| Aula Nro: 13 |  |
| --- | --- |

13.1)Efeito da corrente de campo no motor síncrono mantendo a potência elétrica constante

O que ocorre com o fator de potência do motor síncrono ao aumentar a corrente de campo, mantendo a potência da carga constante?

Para analisar esta situação, como o motor síncrono está ligado à rede elétrica, a tensão terminal é constante. Além disso, como a carga no eixo é constante a potência de entrada é constante, Pe = P1 = constante. Inicialmente o fator de potência do motor é indutivo como mostra a figura 13.1

Fig 13.1: Diagrama fasorial do motor síncrono com fator de potência indutivo.

Desprezando as perdas por efeito Joule do estator (RA=0), a potência de saída é igual a potência convertida ou eletromecânica e pode ser expressa em duas formas:

P =3V(IA cos (() 			(13.1)

P = 3 EA V( sen(()/Xs 		(13.2)

Como P e V( são constantes, a partir de 13.1 e 13.2 pode-se obter, respectivamente:

IA cos (() = P/(3V()   = K1 (constante)		(13.3)

EA sen(() = P Xs/(3V() = K2 (constante)		(13.4)

K1 e K2 são proporcinais à potência elétrica P e formam dois lugares geométricos, ou seja, regiões nas quais limitam a variação de IA e de EA, respectivamente.

Além disso, como a potência reativa é dado por:

Q =3V(IA sen (() 			(13.5)

Como P e V( são constantes, a partir de 13.5, tem-se:

IA sen (() = Q/(3 V()

Dessa maneira a projeção de IA no eixo vertical é proporcional a potência reativa:

Q( IA sen (()

Os lugares geométricos formados pela variação da corrente de campo mantendo a potência elétrica constante pode-ser visto na figura 13.2. Nessa figura também é mostrado a parcela proporcional a potência reativa.

Fig 13.2: Lugares geométricos da corrente de armadura IA e tensão gerada EA devido a variação de corrente de campo mantendo a potência de entrada constante.

Aumentado a corrente de campo até If2 > If1(inicial) fará com que a tensão EA aumente, e a corrente de armadura diminua até chegar à situação EA2 que corresponde a fator de potência resistivo (sem consumo de potência reativa), onde a corrente de armadura é mínima e o ângulo de carga é menor comparado com a situação anterior. Isto pode visualizar-se na figura 13.3.

Fig 13.3: Efeito de aumentar a corrente de campo com potência no eixo constante.

Se continuar aumentado a corrente de campo a corrente de armadura até                              If3 > If1> If1  a tensão EA aumentará, a corrente de armadura aumentará e o fator de potência se tornará capacitivo (adiantado) consumindo potência reativa negativa. O ângulo de carga continuará diminuindo. Isto pode visualizar-se na figura 13.4.

Fig 13.4: Efeito de aumentar a corrente de campo com potência no eixo constante.

Através da figura 13.5 é observado que quando EA cos(()< V(, a máquina opera em fator de potência indutivo ou atrasado. Quando EA cos(()= V(, a máquina opera em fator de potência resistivo ou unitário e quando EA cos(() > V(, a máquina opera em fator de potência capacitivo ou adiantado.

Fig 13.5: Efeito de aumentar a corrente de campo com potência no eixo constante no fator de potência do motor síncrono.

Pode concluir-se que aumentando a corrente de campo desde um valor pequeno a um valor grande sem alterar a potência no eixo faz com que o fator de potência seja alterado passando de indutivo,resistivo até capacitivo.

Este comportamento pode ser também visualizado na curva V do motor síncrono que plota a corrente de armardura em função da corrente de campo, como pode visualizar-se na figura 13.6.

Fig 13.6: Curva V do motor síncrono devido a variação da corrente de campo para diferentes potências constantes.

Quando o motor síncrono não tem carga no eixo, P3( (0 (mesmo sem carga no eixo haverá a carga devido às perdas do motor), o motor consome potencia reativa capacitiva pura “Capacitor ou Condensador Síncrono”. Equivale a um gerador síncrono de potencia reativa indutiva.

←		         →

Consumo de potência reativa (-)    =      Geração de potência reativa (+)

Para usar o Motor Síncrono para “compensação reativos” deve trabalhar super-excitado. Neste caso, a maior margem de potência (estabilidade estática) é grande devido a que EA também é grande.

Exemplo1: Efeito de aumentar a corrente de campo no motor síncrono mantendo a corrente de campo constante.

O motor síncrono de 208V, 45HP, fdp 0,8 adiantado, ligado em delta (∆) possui uma reatância síncrona de 2,5Ω e resistência de armadura desprezível. As perdas por atrito e ventilação são 1,5kW, perdas no núcleo 1kW. A 60hz está alimentando uma carga de 15HP com um fator de potência inicial de 0,85 atrasado. A corrente de campo IF nessas condições é 4,0A.

- Desenhe o diagrama fasorial inicial e mostre EA e IA

- Se o fluxo do motor for incrementado em 25% desenhe o diagrama fasorial do motor nesta nova situação. Quais são agora os valores de EA e IA e o fdp do motor?

Solução:

Psaída = 15Hp =15x745W =11900[W];

- A potência de entrada é:

Pentrada =Psaida + PpA&V + PpH&F =13690[W]

IA = Pentrada/(3V( cos(());

IA = 25,8[A]

Da condição do problema. Como o cos(() =0,85 atrasado e dado a tensão de fase como referência, tem-se:

IA = 25,8 (-31,8°

A tensão interna gerada por fase é:

- Se o fluxo for incrementado em 25%, EA = k(( também aumentará em 25%.

Entretanto, o novo EA deve estar no seu lugar geométrico devido a que a  potência se manteve constante. Portanto deve-se manter a relação.

Assim, a corrente de armadura pode ser encontrada da equação do circuito de armadura:

Finalmente, o fator de potência do motor é:

- O diagrama fasorial antes e depois do aumento do fluxo é visto na figura a seguir:

13.2) Partida do motor síncrono

Problema: O motor síncrono não tem torque de partida, portanto se aplicar-nos correntes trifásicas com freqüências elevadas (60Hz) o campo girante do estator, BS,vai muito rápido de tal maneira que o campo produzido pelo rotor, BR, não consegue acompanhá-lo na partida (o rotor é muito pesado) como mostra na figura abaixo. Por exemplo considere que a máquina tem dois pólos então a velocidade síncrona é 3600 RPM para f=60Hz, ou 60 revoluções por segundo. Em outras palavras enquanto o campo girante der 60 revoluções em um segundo o campo do rotor não consegue dar uma revolução. Em outras palavras não é possível que o motor síncrono parte diretamente da rede com o circuito de campo ligado.

Para resolver esse problema se tem as seguintes alternativas:

- Partida reduzindo a velocidade de campo girante do estator usando um conversor de freqüência.

Figura 13.7: Partida do motor síncrono usando um motor conversor de frequencia

Pode-se usar um conversor de freqüência para diminuir a freqüência do campo magnético do estator a fim que o circuito de campo do rotor consiga acompanhá-lo. Posteiormente pode-se se aumentar a freqüência do estator até atingir o valor nominal. Cabe destacar que as mesmas considerações de especificações feitas em geradores síncronos são aplicadas para o motor síncrono. Por exemplo, ao diminuir a freqüência do estator (f2), deve-se manter a relação V2/f2 =V1/f1=cte para freqüências inferiores à freqüência nominal a fim de não saturar o núcleo do estator e ter corrente de campo acima do valor nominal que pode aquecer o circuito de campo e perder vida útil.

Os conversores de freqüências permitem também fazer controle de velocidade do motor síncrono para velocidade abaixo e acima da velocidade síncrona. No caso de velocidade acima da velocidade síncrona (acima da freqüência nominal), não é possível manter a relação V/f = cte porque a tensão terminal será superior ao seu valor nominal e pode perder isolamento. Neste caso deve-se manter a tensão constante e continuar aumentando a freqüência.  Os conversores de freqüência já consideram todas estas restrições em V e f do motor síncrono.

- Usando um motor primo (máquina prima):

Observação: A velocidade do motor primo e do motor síncrono deverá girar no mesmo sentido.

Figura 13.8: Partida do motor síncrono usando um motor cc no laboratório de máquinas de USP.

Procedimento:

b.1 ) Com o motor desligado, determinar o sentido de rotação da Motor Síncrono (MS). Para isto abra o circuito de campo do motor síncrono e alimente sua armadura com tensão variável  “S1” fechada).

b.2)Ligar apenas o motor primo (“S1” aberta) e fazer com que o sentido de rotação do motor primo seja na mesma direção do motor primo. Após isso, aumentar a velocidade do motor primo até que atinja uma velocidade um pouco inferior a velocidade síncrona.

b.3) Alimente corrente de campo no motor síncrono e fechar a chave “S1”.

b.4) Desligar o motor primo

Figura 13.9: Partida do motor síncrono usando um motor cc no laboratório de máquinas de USP.

c) Usando o enrolamento amortecedor (barras curtocircuitadas nos pólos do rotor) que as máquinas síncronas tem.

Figura 13.11: Enrolamento amortecedor nas sapatas polares, com anel curtocircuitado (gaiola).

Outra aplicação do enrolamento amortecedor das máquinas síncronas é amortecer as oscilações durante um transitório na rede. Isso também coopera para manter o sincronismo com a rede (estabilidade).

Procedimento

1 – Abrir o circuito de campo do motor síncrono.

2 – Curto-circuitar o circuito de campo (por segurança e para ter um torque adicional para ajudar na sincronização).

3 – Alimentar com tensões trifásicas. Verificar que a velocidade é próxima da velocidade síncrono.

4 – Tirar o curto-circuito e alimentar o circuito de campo

13.3 Especificações nominais do Motor Síncrono.

O motor síncrono pode operar como gerador sem nenhum problema. Portanto as mesmas restrições na S, V, f, fdp do gerador síncrono devem ser consideradas para o motor síncrono.

# Text boxes

Q(+)

Q(-)