Atividade da Aula 13:

Atividade_Aula13_Curva V do Motor Síncrono

Prof. Dr. Elmer P. T. Cari

Parte1: Seção reservada para o aluno poder tirar suas dúvidas sobre o tópico da aula abordada.

Parte 2: Exercício  1:

Um motor síncrono 60Hz, 360,26V ligado em Y, f.d.p. = 0,8 (adiantado), 45HP, possui uma reatância síncrona de 0,833Ω e resistência de armadura desprezível. As perdas por atrito e ventilação são 1,5kW, perdas no núcleo 1kW. Inicialmente o eixo tem uma carga de 15HP e o f.d.p.=0,85 (atrasado). A corrente de campo nessas condições é 4A.

a)Esboce o diagrama fasorial do motor e determine IA, EA(fase) e δ.

b) Determine em que porcentagem deve ser aumentado o fluxo (através da corrente de campo) a fim que a corrente de armadura seja mínimo?. Esboce o diagrama fasorial do motor e compare com o diagrama o item “a” e determine IA, EA(fase) e δ.

Observação: As respostas estão na outra página. Só veja as respostas para verificar sua resposta.

Respostas:

| fdp =0,85 adiantado; Carga eixo=15HP IA=27,42(36,87° EA=222,458(-4,712° δ=-4,71 | fdp =1 Carga Adicional=60,871Hp IA=94,71[0° EA=222,458(-20,77 δ=-20,77 |
| --- | --- |