APE : Especificações Nominais do Gerador Síncrono

Nome:______________________________________

Na figura abaixo é mostrado uma planta industrial composto de duas cargas indutivas (motores de indução) e um motor síncrono ligado à rede (representado pelo barramento infinito). O motor Síncrono será utilizado a fim de compensar reativos.

Os valores nominais do motor síncrono são de 100 Hp, 460V, fdp 0,8 adiantado ligado em Y. A reatância síncrona é 0,11 pu. e a resistência de armadura é 0,01pu (entende-se que os valores base do motor são seus próprios valores nominais de placa ou seja Pnom = 100HP e Vnon=460V).  A curva de saturação em vazio (tensão de Linha) é mostrada ao lado.

- Se a chave do motor síncrono for aberta, qual é a potência ativa, reativa, aparente e corrente de linha fornecido à planta industrial?

- Agora a chave está fechada e o motor síncrono passa a fornecer potência nominal a fator de potência nominal. Considere que os enrolamentos do motor síncrono estão projetado para trabalhar em tensão de 480V embora seu tensão nominal seja 460V.

Qual é a corrente de campo do motor?

- Qual é o ângulo de torque do motor?

- Qual é a potência ativa, reativa, aparente e corrente de linha fornecido à planta industrial?

- Agora suponha que a corrente de campo do motor é aumentado para 2A. Qual é a potência ativa e reativa consumidos (fornecidos) ao motor?

- Qual é o ângulo de torque do motor?

- Qual é o fator de potência?

- Qual é a potência ativa, reativa, aparente e corrente de linha fornecido à planta industrial?

Respostas:

| a | b | c | d |
| --- | --- | --- | --- |
| Ptotal=164kW Qtotal=96,43kvar IL=228,8A | If = 1,9 para uma tensão de linha de 507V aproximadamente | δ = -4,69° aprox | Ptotal=238_kW Qtotal=40,5_kvar Stotal =241.98kVA IL=291A |

| e | f | g | h |
| --- | --- | --- | --- |
| IA =129,8˪48,04° Pmotor=_72,161kW Qmotor=-80,25kvar | δ = -4,57 aprox | fdp =0669 adiantado | Ptotal=238kW Qtotal=16,174kvar Stotal = 239,1kVA IL=_287,6A Valores aproximados |