|  | Universidade de São Paulo Escola de Engenharia de São Carlos Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação | 2017_I Prof. Elmer P. T. Cari |
| --- | --- | --- |

Prova I de Máquinas Elétricas

Nome:_________________________________________

- Questões Teóricas(3,5 pontos): Nas seguintes questões seja direto para responder as questões.

- Enumere os fatores que influenciam para que a tensão terminal do gerador síncrono em vazio não seja a mesma quando está em carga (considere o caso mais geral de máquinas de polos salientes)? (0,5)

- Em um sistema de potência com três geradores G1, G2 e G3 em paralelo com uma carga. Deseja-se aumentar a potência de G1 e G3 mantendo a frequência do sistema constante. O que deve ser feito? (sugestão: desenhe o diagrama de casa e explique nele a situação solicitada) (0,5)

- Desenhe o diagrama de capacidade de um gerador síncrono e coloque nele os limites de operação (corrente de armadura, de campo, etc) (0,5).

- Como opera geralmente o motor síncrono na indústria, subexcitado ou superexcitado, por quê?(0,5)

- Um gerador síncrono ligado a um grande sistema (barramento infinito) possui um ângulo de carga δ1, tensão induzida EA1, corrente de armadura IA1, ângulo de defasagem entre tensão e corrente θ1, e fator de potência cos(θ1) atrasado. Quais são os efeitos nas variáveis anteriores ao diminuir a corrente de campo? (sugestão: desenhe o diagrama fasorial antes e depois do evento). (1)

- Sobre o paralelismo dos alternadores, considere as seguintes afirmativas (concurso Itaipu): (0.5)

I) Ao ser colocado em paralelo com uma rede, um alternador (gerador) deve ter, de preferência, sua frequência ligeiramente superior à da rede, mas não inferior.

II) Ao colocarmos dois alternadores em paralelo, há um ajuste de velocidade, fazendo com que o de maior velocidade ceda potência ao de menor velocidade.

III) O sincronoscópio tem o mesmo princípio de funcionamento de um motor de indução.

IV) Para se colocar alternadores em paralelo, é fundamental que tenham a mesma inércia.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.

b) Somente as afirmativas I, II são verdadeiras.

c) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.

d) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.

e) Todas são verdadeiras.

- (3.5 pontos) Um gerador síncrono ligado em Y, 13,8kV, 50MVA, fdp=0.9 em atraso, quatro pólos, possui uma reatância síncrona de 2,5Ω  e uma resistência de armadura de 0,2 Ω. Em 60 Hz, as perdas por atrito e ventilação são 1MW, e as perdas no núcleo são 1.5MW. O circuito de campo tem valores nominais de 120 V e 10 A. A Curva de Saturação em Vazio do gerador é mostrada na figura abaixo. Considere que a corrente de campo do gerador foi ajustada em 5A.

|  | a) Qual é a tensão terminal quando o gerador é conectado com uma carga em Δ com uma impedância de 24∟25° Ω. (1.5 pontos) b) Qual é a eficiência do gerador nestas condições? (1.0 ponto) c) Considere que outra carga em Δ idêntica é conectada em paralelo com a primeira carga, qual é a nova tensão terminal após que a carga foi adicionada? (0.5 ponto) d) Qual deve ser a nova corrente de campo para que a tensão terminal seja a mesma do item “a” (0.5 ponto) Resposta: VL = _____ [V] aprox η(%) = ______ VL = ______ [V] If = _________[A] |
| --- | --- |

- (3,0 pontos) Na figura abaixo mostra os dados de placa de um gerador síncrono e um motor síncrono.

O gerador é ajustado para ter a tensão terminal em 480V quando o motor está absorvendo sua potência nominal a fdp=1.

- Determine a tensão interna por fase (EAGS e EAMS) de ambas às máquinas. (1,5 pontos)

- Se o fluxo do motor foi incrementado em 10%, qual é o novo valor da tensão terminal (VL) (1,0 ponto)

c)Qual é novo valor do fator de potência do motor síncrono após este incremento? (0,5 pontos)

| Respostas: |  | b) | c) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | EAGS = ____[V] EAMS=_____ [V] | VL =_____[V] | fdp = _______ |

(Velocidade Síncrona)

Psaida = Pentrada + PerdasA&V+Perdascobre+Perdasnúcleo

η(%) =Psaídax100/Pentrada

“Em Ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz” Sl 36:9